Distr.
GENERAL

ST/SG/AC.10/34/Add.2
23 de enero de 2007

ESPAÑOL
Original:  FRANCÉS/INGLÉS

COMITÉ DE EXPERTOS EN TRANSPORTE
DE MERCADERÍAS PELIGROSAS Y EN EL
SISTEMA MUNDIALMENTE ARMONIZADO
DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE 
SU TERCER PERÍODO DE SESIONES

(Ginebra, 14 de diciembre de 2006)

# Adición

# Anexo 1

# Enmiendas a la cuarta edición revisada de las recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual
de Pruebas y Criterios

El presente anexo contiene enmiendas a la cuarta edición revisada de las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios (ST/SG/AC.10/11/Rev.4), aprobadas por el Comité en su tercer período de sesiones.

GE.07-20341  (S)    190307    300307

ENMIENDAS A LA CUARTA EDICIÓN REVISADA DE LAS 
RECOMENDACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, MANUAL 
DE PRUEBAS Y CRITERIOS 
(Documento ST/SG/AC.10/11/Rev.4)

Parte I

10.4.3.3 a)	Sustitúyase "un experto en explosivos" por "la autoridad competente".

Figura 10.4.  Modifíquese para que diga:

11.5.1.2.1, 12.5.1.2.1, 18.6.1.2.1 y 25.4.1.2.1.	En la segunda frase, sustitúyase "de calidad apropiada" por "de la especificación DC04 (EN 10027-1), o equivalente A620 (AISI/SAE/ASTM), o equivalente SPCEN (JIS G 3141)" y suprímase la tercera frase.

Añádase al final el texto siguiente:

"Para el control de la calidad de los tubos de acero, el 1% de los tubos de cada lote de fabricación se someterá a control de la calidad y se comprobarán los siguientes datos:

a)	La masa de los tubos deberá ser de 26,5 ± 1,5 g, y la masa de los tubos que vayan a utilizarse en una secuencia de ensayos no diferirá en más de un 1 g;

b)	La longitud de los tubos será de 75 ± 0,5 mm;

c)	El espesor de la pared de los tubos, medido a una distancia de 20 mm del fondo, deberá ser de 0,5 ± 0,05 mm; y

d)	La presión de rotura determinada por una carga cuasi estática aplicada por medio de un fluido incompresible deberá ser de 30 ± 3 MPa."

17.6.1.4.  Sustitúyase "277 kPa" por "27 kPa".  (Corrección)

Cuadro 18.1.  En la fila "8 d)", sustitúyase "prueba" por "pruebas".

En la nota b que aparece al pie del cuadro, sustitúyase "Esta prueba tiene" por "Estas pruebas tienen".

18.7.1.  Sustitúyase "8 d)" por "8 d) i)".

18.7.1.2 a)  Sustitúyase "31 ( 1 cm" por "310 ( 10 mm", "61 ( 1 cm" por "610 ( 10 mm" y "38 cm" por "380 mm".

Figura 18.7.1.1.  Sustitúyase "1,2" por "10" (dos veces) y conviértanse las medidas en milímetros.  Añádase debajo de la figura la frase siguiente:  "Todas las medidas en milímetros.".

Añádase un nuevo 18.7.2 que diga:

"18.7.2.	Prueba 8 d) ii):  Prueba del tubo con escape modificada

18.7.2.1.	Introducción

Esta prueba no está destinada a la clasificación, pero figura en el presente Manual como método dirigido a determinar si una sustancia a granel puede ser transportada en cisternas.

La prueba del tubo con escape modificada sirve para evaluar los efectos de la exposición a un fuego importante, en un espacio limitado con ventilación, de una sustancia susceptible de ser clasificada como nitrato de amonio en emulsión, suspensión o gel, explosivos intermediarios para voladuras.

#### 18.7.2.2.  Aparatos y materiales

##### Se utiliza el siguiente material:

- Un recipiente con escape constituido por un tubo de acero dulce con un diámetro interior de 265 ± 10 mm, una longitud de 580 ± 10 mm y una pared de un espesor de 5,0 ± 0,5 mm.  Tanto la placa de cierre inferior como la superior están construidas con placas cuadradas de acero dulce de 300 mm de lado y 6,0 ± 0,5 mm de espesor.  La placa superior y la placa de la base están fijadas al tubo mediante una soldadura de al menos 5 mm de espesor.  La placa superior tiene un agujero de escape de 85 mm ± 1,0 mm.  Se taladran otros dos agujeros pequeños en la placa superior en los que se introducirán ajustadamente sendos termopares.

- Un bloque de hormigón de unos 400 mm de lado y 50 a 75 mm de espesor.

- Una peana para sujetar el recipiente a una altura de 150 mm sobre el bloque de hormigón.

- Un quemador de gas capaz de absorber un caudal de propano de hasta 60 g/min.  El quemador se apoya mediante una base en el bloque de hormigón.  Un ejemplo típico de quemador apropiado sería un quemador mongol de 32 chorros.

- Un escudo de chapa metálica para proteger la llama de propano del viento lateral.  Ese escudo puede fabricarse de chapa metálica galvanizada de unos 0,5 mm de espesor.  El diámetro del escudo contra el viento es de 600 mm y la altura de 250 mm.  Se distribuyen en torno al escudo cuatro orificios ajustables de aireación de 150 mm de ancho y 100 mm de alto para conseguir que llegue aire suficiente a la llama de gas.

- Botellas de propano conectadas mediante un colector a un regulador de presión.  Pueden utilizarse otros gases combustibles, a condición de que se respete la velocidad de calentamiento prescrita.  El regulador de presión deberá reducir la presión de las botellas de propano de 600 kPa a unos 150 kPa.  De ahí el gas pasa a un rotámetro con el que se pueda medir un caudal de hasta 60 g/min de propano y una válvula de aguja.  Se utilizará una válvula eléctrica actuada por un solenoide para abrir o cerrar el caudal de propano a distancia.  Normalmente, tres botellas de propano de 9 kg proporcionarán el caudal de gas deseado durante cinco pruebas.  La presión y el caudal de gas se regularán para conseguir una velocidad de calentamiento de 3,3 ± 0,3 K/min medida según el procedimiento de calibración.

- Tres termopares con sondas de acero inoxidable de 500 mm (2) y 100 mm (1) de longitud y cables de conexión recubiertos de fibra de vidrio.

- Un sistema de almacenamiento de datos capaz de registrar la señal de salida de los termopares.

- Cámaras fotográficas o de vídeo para registrar en color la prueba, de preferencia a gran velocidad y a velocidad normal.

- Agua pura para la calibración.

- El ENA objeto de la prueba.

- Podrán utilizarse también aparatos de medición del efecto de soplo y de radiación y un material de registro adaptado.

18.7.2.3.	Calibración

18.7.2.3.1.  El recipiente se llena con agua pura hasta el nivel del 75% (es decir, hasta una altura de 435 mm), y se calienta mediante el procedimiento especificado en 18.7.2.4.  El agua se calienta desde la temperatura ambiente hasta 90ºC, controlando la temperatura mediante el termopar sumergido en el agua.  Los datos temperatura-tiempo deben ajustarse a una línea recta cuya pendiente será "la velocidad de calentamiento de calibración" para esa combinación de recipiente y fuente de calor.

18.7.2.3.2.  La presión y el caudal de gas deben regularse para conseguir una velocidad de calentamiento de 3,3 ± 0,3 K/min.

18.7.2.3.3.  Esa calibración deberá realizarse antes de someter a prueba cualquier sustancia ENA, aunque podrá aplicarse la misma calibración para cualquier prueba realizada en el plazo de un día desde la calibración, siempre que no se introduzcan cambios en la construcción del recipiente o en el suministro de gas.  Deberá procederse a una nueva calibración cada vez que se cambie el quemador.

18.7.2.4.  Procedimiento

18.7.2.4.1.  El bloque de hormigón se coloca sobre una base arenosa y se nivela mediante un nivel de burbuja.  El quemador de propano se coloca en el centro del bloque de hormigón y se conecta a la tubería de suministro de gas.  La peana metálica se coloca sobre el quemador.

18.7.2.4.2.  El recipiente se coloca verticalmente sobre la peana y se sujeta para que no vuelque.  El recipiente se llena hasta el 75% de su capacidad (hasta una altura de 435 mm) con la ENA objeto de la prueba, sin apisonar mientras se carga.  Debe registrarse la temperatura inicial de la ENA.  La sustancia se coloca con cuidado para evitar que se formen cavidades.  Se coloca el escudo contra el viento alrededor de la base del conjunto para proteger la llama de propano de la disipación de calor debida al viento lateral.

18.7.2.4.3.  Los termopares se sitúan de la forma siguiente:

-	la primera sonda de 500 mm de longitud (T1) en la llama de gas;

-	la segunda sonda de 500 mm de longitud (T2) extendida dentro del recipiente de forma que la punta esté situada a una distancia de entre 80 y 90 mm del fondo;

-	la tercera sonda de 100 mm de longitud (T3) en la parte superior del recipiente de manera que penetre 20 mm en éste.

Los termopares se conectan al sistema de almacenamiento de datos y tanto los cables de los termopares como el sistema de almacenamiento de datos se protegen adecuadamente del aparato de prueba por si se produjera una explosión.

18.7.2.4.4.  Se comprueban la presión y el caudal de propano y se ajustan a los valores utilizados durante la calibración mediante agua que se describe en 18.7.2.3.  Se comprueban y se ponen en marcha las cámaras de vídeo y cualquier otro equipo de registro.  Se comprueba el funcionamiento de los termopares y se da comienzo al almacenamiento de datos, estableciéndose un intervalo entre lecturas de los termopares no superior a 10 segundos, y preferentemente menor.  La prueba no ha de efectuarse si hay viento de una velocidad superior a 6 m/s.  Si la velocidad del viento fuera superior, será necesario adoptar precauciones adicionales contra el viento lateral a fin de evitar la disipación del calor.

18.7.2.4.5.  El quemador de propano puede encenderse in situ o a distancia y todos los trabajadores deben retirarse inmediatamente a un lugar seguro.  El desarrollo de la prueba se sigue mediante la vigilancia de las lecturas de los termopares y las imágenes de circuito cerrado de televisión.  Se considera que la prueba se ha iniciado cuando el termopar T1 introducido en la llama comienza a subir.

18.7.2.4.6.  El depósito de gas ha de ser lo bastante grande como para que la sustancia pueda eventualmente reaccionar y la llama pueda mantenerse hasta después de que se haya consumido totalmente la muestra objeto de ensayo.  Si el recipiente no se rompe, hay que dejar que el sistema se enfríe antes de desmontarlo todo con cuidado.

18.7.2.4.7.  El resultado de la prueba viene determinado por la observación o no de una rotura del recipiente después de concluida la prueba.  La prueba de que el ensayo ha concluido se basará en:

-	la observación visual y aural de la rotura del recipiente acompañada por la pérdida de señal de los termopares;

-	la observación visual y aural de un escape importante acompañado por un pico en la señal de ambos termopares introducidos en el recipiente y la comprobación de que no queda sustancia en el recipiente; o

-	la observación visual de una reducción del nivel de humos después de un pico en las lecturas de ambos termopares introducidos en el recipiente superior a 300ºC y la comprobación de que no queda sustancia en el recipiente.

A los fines de la evaluación de los resultados, el término "rotura" incluye cualquier fallo de las soldaduras o fractura del metal del recipiente.

18.7.2.4.8.	La prueba se realizará dos veces a menos que se observe en la primera un resultado positivo.

18.7.2.5.	Criterios de prueba y método de evaluación de los resultados

Se considera que el resultado es positivo "+" y que la sustancia no ha de transportarse en cisternas, como sustancia peligrosa de la división 5.1, si se observa una explosión en alguna de las pruebas.  La explosión quedará determinada por la rotura del recipiente.  Si resulta consumida la sustancia en ambas pruebas sin que se observe la rotura del recipiente, el resultado se considera negativo "-".

18.7.2.6.  Ejemplos de resultados

| Sustancias | Resultado |
| --- | --- |
| 76,0 nitrato amónico/17,0 agua/5,6 aceite de parafina/1,4 emulsificante PIBSA | - |
| 84,0 nitrato amónico/9,0 agua/5,6 aceite de parafina/1,4 emulsificante PIBSA | + |
| 67,7 nitrato amónico/12,2 nitrato sódico/14,1 agua/4,8 aceite de parafina/1,2 emulsificante PIBSA | - |
| 67,4 nitrato amónico/15,0 nitrato de metilamina/12,0 agua/5,0 glicol/0,6 espesante | - |
| 71,4 nitrato amónico/14,0 nitrato de hexamina/14,0 agua/0,6 espesante | - |

".

Parte II

23.2.1	.  Después de "los resultados" sustitúyase "de los" por "de uno, o si es necesario de ambos,".

Parte III

32.3.1.6 b)  Al final, sustitúyase "ni corrosivas" por "corrosivas ni peligrosas para el medio ambiente".

32.3.1.7 c)  En el cuadro, sustitúyase "-5 o inferior" por "sin límite".

38.3.  Modifíquese el encabezamiento para que diga:  "baterías de litio metálico y de ión litio".

38.3.1.  Sustitúyase "baterías de litio" por "baterías de litio metálico y de ión litio" y, en el paréntesis, sustitúyase "y 3091" por ", 3091, 3480 y 3481".

38.3.2.1.  En la primera frase, después de "batería" añádase "de litio metálico o de ión litio".

En la segunda frase suprímase "de litio".

En la última frase, suprímase "de litio".

38.3.2.2.  En las definiciones de batería grande y de batería pequeña, después de "batería" añádase "de litio metálico".

En las definiciones de pila grande y de pila pequeña, después de "pila" añádase "de litio metálico".

En la definición de pila grande, suprímase "o el contenido equivalente".

En la definición de contenido total de litio del texto inglés, suprímase "or lithium equivalent content".

Suprímase la definición de contenido equivalente de litio.

En la definición de batería grande, añádase al final la siguiente frase "o, en el caso de una batería de ión litio, una batería con una capacidad nominal en vatios hora superior a 6.200 Wh.".

En la definición de pila grande, añádase al final la siguiente frase "o, en el caso de una pila de ión litio, una pila con una capacidad nominal en vatios hora superior a 150 Wh.".

En la definición de batería pequeña, añádase al final la siguiente frase "o, en el caso de una batería de ión litio, una batería con una capacidad nominal en vatios hora no superior a 6.200 Wh".

En la definición de pila pequeña, añádase al final la siguiente frase "o, en el caso de una pila de ión litio, una pila con una capacidad nominal en vatios hora no superior a 150 Wh.".

En la definición de pila pequeña del texto francés, suprímase "ou d’équivalent lithium".

Añádase la nueva definición siguiente:

"Capacidad nominal en vatios hora, es la obtenida al multiplicar la capacidad nominal en amperios hora de una pila o batería, por su voltaje nominal."

38.3.3.  En la última frase, sustitúyase "en el que el contenido total de litio de todos los ánodos, en estado completamente cargado, no sea superior a 500 g" por "de tamaño comparable al de una batería grande".

-----

# Text boxes

Secretaría

ST

NACIONES UNIDAS

Prueba 8 b)

Prueba de excitación a 
gran escala de la detonación con
barrera interpuesta para los ENA. ¿Es la sustancia demasiado sensible a las ondas de la detonación para ser clasificada

en la división 5.1?

Pruebas de la serie 8 (de la figura 10.2)

Prueba 8 a)

Prueba de estabilidad térmica
¿La sustancia es térmicamente estable?

Sustancia aceptada en la división 5.1 como nitrato de amonio en emulsión, suspensión o gel, explosivos intermediarios para voladuras (ENA)

No

Sí

No

RECHAZADA

Sustancia no estable para el transporte

RECHAZADA

Sustancia que hay que examinar con miras a la clasificación en la clase 1; si la respuesta al recuadro 21 de la figura 10.3 es "no", la sustancia se clasificará en UN 0241

Sustancia que hay que considerar como candidato para la división 1.5, ejecutar las pruebas de la serie 5. Si la respuesta al recuadro 21 de la figura 10.3 es "sí", la sustancia se clasificará en UN 0332, si es "no", la sustancia se clasificará en UN 0241.

No

Sí

Sí

Prueba 8 c)

Prueba de Koenen.  ¿Es la 
sustancia demasiado sensible al caldeo en espacio cerrado?