| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/50 21 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 6 b) повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ*

Новые предложения

Раздел 1.10.5 - Перечень грузов повышенной опасности

Передано секретариатом Межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ)

________________

*	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/50.

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:  Для десенсибилизированных взрывчатых жидкостей в таблице 1.10.5 (Перечень грузов повышенной опасности) в колонке, касающейся перевозки в цистернах, указано "Не относится".  Однако на практике перевозка легковоспламеняющегося раствора нитроцеллюлозы под ООН 2059 разрешается как в цистернах МПОГ/ДОПОГ, так и в переносных цистернах.  Соответствующее значение указано в колонке "Цистерна" таблицы 1.10.5 для веществ классов 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 и 8.  В действительности вещества выше указанных классов не всегда допускаются к перевозке в цистернах.

Предлагаемое решение:	Предлагается включить знак сноски в название колонки "Цистерна" и изменить позицию для десенсибилизированных взрывчатых жидкостей в колонке "Цистерна".

Справочные документы:	Нет.

Введение

1.	Когда положения Типовых правил ООН, касающиеся обеспечения безопасности, переносились в МПОГ/ДОПОГ, была также включена таблица 1.4.1 Типовых правил ООН, при этом ПРИМЕЧАНИЕ к данной таблице было включено в виде дополнительной колонки в таблицу 1.10.5 МПОГ/ДОПОГ.

2.	При попытке включить сведения, содержащиеся в этой таблице, в базу данных, с тем чтобы сообщить пользователю о том, к каким номерам ООН применяются положения главы 1.10, становятся очевидными некоторые несоответствия, на устранение которых и направлено настоящее предложение.

3.	В таблице 1.10.5 для десенсибилизированных взрывчатых жидкостей класса 3 предусмотрена следующая графа:

| Класс | Подкласс | Вещество или изделие | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цистерна (л) | Навалом/ насыпью (кг) | Упаковки (кг) |
| 3 |  | Десенсибилизированные взрывчатые жидкости | a | a | 0 |

a		Не относится.

4.	Слова "Не относится" означают, что перевозка в цистернах или навалом/насыпью не разрешается.

5.	Для № ООН 2059 - легковоспламеняющегося раствора нитроцеллюлозы, содержащего не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы, - перевозка в цистернах, напротив, разрешается как в случае цистерн МПОГ/ДОПОГ, так и в случае переносных цистерн.  Таким образом, указание для этого вещества, содержащееся в сноске а в колонке "Цистерна" и в колонке "Навалом/насыпью" является неверным.

6.	В таблице 1.4.1 Типовых правил ООН не предусматривается какого-либо ограничения в отношении перевозки в цистернах или навалом/насыпью десенсибилизированных взрывчатых жидкостей классов 3 и 4.1, даже несмотря на то, что все вещества этой группы считаются грузами повышенной опасности независимо от перевозимого количества.

7.	Для воспламеняющихся газов класса 2, веществ класса 3 группы упаковки I, веществ класса 4.2 группы упаковки I, веществ класса 4.3 группы упаковки I, жидких окисляющих веществ класса 5.1 группы упаковки I, веществ класса 6.1 группы упаковки I и веществ класса 8 группы упаковки I в колонке "Цистерна" таблицы 1.10.5 МПОГ и ДОПОГ указано соответствующее значение (0-3000).  В действительности вещества выше указанных классов не всегда допускаются к перевозке в цистернах.

Предложение

8.	Предлагается изменить позицию для десенсибилизированных взрывчатых жидкостей класса 3 в таблице 1.10.5 следующим образом (изменение подчеркнуто):

| Класс | Подкласс | Вещество или изделие | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цистерна (л) | Навалом/ насыпью (кг) | Упаковки (кг) |
| 3 |  | Десенсибилизированные взрывчатые жидкости | 0 | a | 0 |

а	Не относится.

9.	В названии колонки 4 после слов "Цистерна (л)" добавить ссылку на новую сноску с) следующего содержания:

"c)	Значение, указанное в этой колонке, применяется только в том случае, если перевозка в цистернах в соответствии с колонками 10 или 12 таблицы А главы 3.2 действительно разрешена.  Для веществ, которые не допускаются к перевозке в цистернах, в этой колонке должна содержаться ссылка на указание "Не относится".

--------

# Text boxes

GE.07-23267 (R)   310707   310707