| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/53 26 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 2 повестки дня

ЦИСТЕРНЫ(

Применение требований пункта 6.8.2.1.7 к цистернам, предназначенным
для перевозки охлажденных сжиженных газов

Передано правительством Франции

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Данный документ направлен на уточнение области применения пункта 6.8.2.1.7.

Предлагаемое решение:	Изменить пункт 6.8.3.2.11.

Справочные документы:	ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106/Add.1, пункт 29.

Введение

1.	В пункт 6.8.2.1.7 издания МПОГ/ДОПОГ 2003 года были включены новые требования, касающиеся оборудования корпусов цистерн вакуумными клапанами.  Поскольку эти требования фигурируют в разделе 6.8.2, они применяются ко всем цистернам, в том числе цистернам с вакуумной изоляцией, предназначенным для перевозки охлажденных сжиженных газов.

2.	Это оборудование, по всей видимости, нецелесообразно использовать на цистернах, оснащенных аварийным устройством, обеспечивающим защиту внутреннего корпуса в случае утечки жидкости в межстенное пространство.  Кроме того, оказывается, что в большинстве стран такое оборудование не требуется.

3.	В ходе сессии Совместного совещания в марте 2007 года правительство Франции сообщило о своем желании узнать мнение Рабочей группы по цистернам относительно этого вопроса (см. документ INF.35).  Данный вопрос был рассмотрен Рабочей группой, которая подтвердила, что содержащиеся в пункте 6.8.2.1.7 требования не должны применяться к цистернам, предназначенным для перевозки охлажденных сжиженных газов, и просила Францию разработать соответствующий текст для следующей сессии.

Предложение

4.	В конце существующего текста пункта 6.8.3.2.11 добавить следующее предложение:

"Положения пункта 6.8.2.1.7 не применяются к цистернам с двойными стенками и вакуумной прослойкой".

Обоснование

Безопасность:  никаких проблем.

Осуществимость:  никаких проблем.

Обеспечение выполнения:  такое уточнение позволяет избежать проблем, связанных с выполнением требований.

_______

# Footnotes

( 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/53.

# Text boxes

GE.07-23399   (R)    230707    230707