| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/54 29 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 2 повестки дня

ЦИСТЕРНЫ*

Термическая обработка

Передано правительством Франции

РЕЗЮМЕ

Существо предложения :	Целью настоящего документа является введение требования в отношении термической обработки цистерн, изготовленных из мелкозернистых сталей и предназначенных для перевозки газов.

Предлагаемое решение:	Изменить пункт 6.8.5.1.1.

# Введение

1.	В рамках применения технических правил, признаваемых большинством компетентных органов, для цистерн, изготовленных из мелкозернистых сталей и предназначенных для перевозки веществ класса 2, после сварки требуется термическая обработка.

2.	Термическая обработка не предусмотрена ни в стандартах, касающихся конструкции цистерн, на которые делается ссылка в МПОГ/ДОПОГ, ни в стандартах, касающихся материалов, используемых при изготовлении этих цистерн.

3.	Данная мера представляется важной для поддержания существующего уровня безопасности, и поэтому мы предлагаем ее сохранить посредством изменения  пункта 6.8.5.1.1.

# Предложение

4. 	Изменить подпункт b) пункта 6.8.5.1.1 следующим образом:

"b) 	Корпуса, изготовленные из мелкозернистых сталей и предназначенные для перевозки":

-	веществ класса 2;  и

- 	№ ООН 1052 водорода фтористого безводного и № ООН 1790 кислоты фтористоводородной, содержащей более 85% водорода фтористого, класса 8,

должны повергаться термической обработке для снятия температурных напряжений".

# Обоснование

Безопасность:  повышается уровень безопасности.

Осуществимость:  никаких проблем.

Обеспечение выполнения:  данное предложение позволяет сохранить уровень безопасности, требуемый в большинстве стран.

---------

# Footnotes

* 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/54.

# Text boxes

GE.07-23291 (R)   230707   230707