| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2008/115 14 juillet 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-sixième session
Genève, 11-14 novembre 2008
Point 17.2 de l’ordre du jour provisoire

ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX D’ÉLABORATION DE NOUVEAUX RÈGLEMENTS TECHNIQUES MONDIAUX OU D’AMENDEMENTS À DES RÈGLEMENTS TECHNIQUES MONDIAUX EXISTANTS

RTM no 7 (Appuie-tête)

Proposition de lancement de la Phase II du RTM no 7 et de création
d’un groupe informel en vue de son élaboration

Communication du représentant des États-Unis d’Amérique*

Dans le texte reproduit ci-dessous, établi par le représentant des États-Unis d’Amérique, il est proposé d’apporter des modifications à la proposition d’amendements au projet de règlement technique mondial (RTM) no 7 (ECE/TRANS/WP.29/2008/76). Ces modifications apparaissent en caractères gras ou biffées. Le présent document a été établi sur la base du document informel no WP.29-145-12.

Paragraphes 3 et 4, modifier et regrouper dans un nouveau paragraphe 3 ainsi conçu:

«3.	Pour étudier les lésions légères à la nuque par coup de fouet (catégorie MAIS 1), qui se produisent lors d’un choc arrière à petite vitesse (∆V ≤ 18 km/h), des groupements d’assurances, tels que le Groupe international d’assurance pour la prévention des blessures à la nuque par coup de fouet (IIWPG) (Institut d’assurance pour la sécurité des autoroutes (IIHS) et Thatcham), ont déjà commencé à évaluer les sièges au moyen d’essais dynamiques. EuroNCAP prévoit d’introduire un système d’évaluation des essais dynamiques de lésions à la nuque par coup de fouet en 2008, et JNCAP prévoit de faire de même en 2009. Toutefois, les méthodes d’essai et d’évaluation varient d’un programme à l’autre. En outre, le Groupe de travail 12 du Comité européen du véhicule expérimental (CEVE) a étudié l’essai dynamique approprié pour étudier les lésions à la nuque par coup de fouet dues à des chocs à petite vitesse, y compris la procédure d’essai, les critères de blessures et les couloirs de tolérance correspondants pour le mannequin BioRID II.».

Ajouter un nouveau paragraphe 4, ainsi conçu:

«4.	Lors de chocs par l’arrière à une vitesse plus grande (∆V ≥ 18 km/h), on enregistre, d’une part, autant de lésions légères par coup de fouet que lors de chocs à petite vitesse et, d’autre part, un nombre important de lésions par coup de fouet plus graves (catégories MAIS 2 et 3). Les États-Unis d’Amérique procèdent actuellement à l’évaluation de plusieurs mannequins et d’un essai dynamique qui pourraient permettre d’étudier ces lésions.».

Paragraphe 5, modification sans objet en français.

Paragraphe 6, modifier comme suit:

«6.	En ce qui concerne l’essai dynamique à petite vitesse et à vitesse plus grande, le groupe informel devrait:

a)	Définir des conditions d’essai…;

…

d)	Évaluer les indicateurs de blessures reproduisant le mécanisme du «coup de fouet»;

e)	… études de faisabilité.».

Paragraphe 7, modification sans objet en français.

Paragraphe 8, modifier comme suit:

«8.	Durant l’année 2008

a)	Juin − Soumission par le Japon de la proposition officielle de lancement de la Phase II du RTM sur les appuie-tête à la session du WP.29;

b)	Novembre − Approbation par le WP.29/AC.3;

c)	Date à déterminer − Première réunion du groupe informel;

d)	Décembre − Présentation du troisième rapport d’activité au GRSP.».

Paragraphe 9, modifier comme suit:

«9.	Durant l’année 2009

a)	Date à déterminer − Deuxième réunion du groupe informel;

b)	Mai − Présentation, au GRSP, du deuxième rapport d’activité et d’un projet de prescription concernant la hauteur des appuie-tête au GRSP;

c)	Date à déterminer − Troisième réunion du groupe informel;

d)	Décembre − Présentation du troisième rapport d’activité au GRSP.».

Ajouter un nouveau paragraphe 10, ainsi conçu:

«10.	Durant l’année 2010

a)	Date à déterminer – Quatrième réunion du groupe informel;

b)	Mai − Présentation, au GRSP; du quatrième rapport d’activité et d’un projet de prescription concernant la hauteur des appuie-tête;

d)	Décembre − Présentation du cinquième rapport d’activité au GRSP.».

Le paragraphe 10 devient le paragraphe 11 et est modifié comme suit:

«11.	Après 2011

a)	Date à déterminer − Projet d’éléments requis concernant l’essai dynamique présenté au GRSP;

b)	Date à déterminer − Présentation du document officiel du RTM au GRSP;

c)	Date à déterminer − Soumission du RTM au vote du WP.29.

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.

http://www.sae.org/events/gim/presentations/2008moorhouse1.pdf.