|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2009/29 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 25 août 2009 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Trente-sixième session

Genève, 30 novembre-9 décembre 2009

Point 3 de l’ordre du jour provisoire

Inscription, classement et emballage

Limites applicables aux quantités exemptées
pour les chlorosilanes

Communication du Conseil international des associations chimiques (ICCA)

Introduction

1.	À la trentième session du Sous-Comité (décembre 2006), une proposition de l’ICCA (ST/SG/AC.10/C.3/2006/11) visant à réviser les dispositions applicables aux chlorosilanes a été adoptée. Il a été proposé d’interdire le transport des chlorosilanes en quantités limitées. Au cours de cette même période biennale, des dispositions applicables aux quantités exemptées ont été adoptées et des limites les concernant ont été attribuées aux chlorosilanes en conformité avec les principes directeurs.

2.	Comme il peut être observé dans la liste des chlorosilanes à l’annexe du présent document, les chlorosilanes de la division 4.3 se sont vus attribuer le code E0, tandis que ceux des classes 3 et 8 se sont vus attribuer le code E2 et ceux de la division 6.1 le code E4. Il peut encore être noté dans le même tableau qu’aucun chlorosilane ne peut être transporté en quantités limitées.

3.	Les fabricants de chlorosilanes n’expédient pas ces produits en quantités exemptées parce qu’ils jugent préoccupants les faits que les prescriptions soient moins rigoureuses pour les emballages et qu’il est souvent accordé moins d’attention aux envois en quantités limitées qu’aux envois dans des emballages ordinaires. Conformément à leurs objectifs et pour les motifs qu’ils invoquent dans le document ST/SG/AC.10/C.3/2006/11, les fabricants de chlorosilanes ne comprennent pas pourquoi ces matières devraient pouvoir être transportées en quantités exemptées et ils soumettent la présente proposition afin que cette pratique soit légalement interdite. Le secteur industriel est en effet convaincu qu’aucun risque ne doit être pris avec ces matières critiques, en raison notamment de la réaction avec l’eau ou l’humidité dans l’air en cas de fuite.

Proposition

4.	L’ICCA propose d’attribuer le code E0 dans la colonne 7b de la Liste des marchandises dangereuses aux numéros ONU suivants: 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 2434, 2435, 2437, 2985, 2986, 2987, 3361 et 3362.

Les rubriques concernées ont été teintées en orange dans le tableau à l’annexe.

5.	Si la proposition est adoptée, les principes directeurs applicables au chapitre 3.5 concernant les quantités exemptées devraient être modifiés en conséquence. Comme pour des exemptions existantes, il conviendrait d’insérer comme suit une note en bas de page:

Pour les matières de la classe 3 avec risque subsidiaire:

«Les chlorosilanes (nos ONU 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 2985) ne doivent pas être transportés en quantités exemptées.».

Pour les matières de la classe 8:

«Les chlorosilanes (nos ONU 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 2434, 2435, 2437, 2986, 2987) ne doivent pas être transportés en quantités exemptées.».

Pour les matières de la division 6.1:

«Les chlorosilanes (nos ONU 3361, 3362) ne doivent pas être transportés en quantités exemptées.».

Annexe

Liste des chlorosilanes

(Il est proposé de remplacer par E0 les codes dans les cases teintées en orange de la colonne 7b.)

| No ONU | Nom et description | Classe ou division | Risque subsidiaire | Groupe d’emballage | Quantités limitées et quantités exemptés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7a) | (7b) |
| 1162 | DIMÉTHYLDICHLOROSILANE | 3 | 8 | II | 0 | E2 |
| 1183 | ÉTHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | 3 8 | I | 0 | E0 |
| 1196 | ÉTHYLTRICHLOROSILANE | 3 | 8 | II | 0 | E2 |
| 1242 | MÉTHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | 3 8 | I | 0 | E0 |
| 1250 | MÉTHYLTRICHLOROSILANE | 3 | 8 | II | 0 | E2 |
| 1295 | TRICHLOROSILANE | 4.3 | 3 8 | I | 0 | E0 |
| 1298 | TRIMÉTHYLCHLOROSILANE | 3 | 8 | II | 0 | E2 |
| 1305 | VINYLTRICHLOROSILANE | 3 | 8 | II | 0 | E2 |
| 1724 | ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILISÉ | 8 | 3 | II | 0 | E2 |
| 1728 | AMYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1747 | BUTYLTRICHLOROSILANE | 8 | 3 | II | 0 | E2 |
| 1753 | CHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1762 | CYCLOHÉXÉNYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1763 | CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1766 | DICHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1767 | DIÉTHYLDICHLOROSILANE | 8 | 3 | II | 0 | E2 |
| 1769 | DIPHÉNYLDICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1771 | DODÉCYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1781 | HEXADÉCYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1784 | HEXYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1799 | NONYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1800 | OCTADÉCYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1801 | OCTYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1804 | PHÉNYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 1816 | PROPYLTRICHLOROSILANE | 8 | 3 | II | 0 | E2 |
| 1818 | TÉTRATCHLORURE DE SILICIUM | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 2434 | DIBENZYLDICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 2435 | ÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 2437 | MÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 2985 | CHLOROSILANES, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | 3 | 8 | II | 0 | E2 |
| 2986 | CHLOROSILANES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. | 8 | 3 | II | 0 | E2 |
| 2987 | CHLOROSILANES, CORROSIFS, N.S.A. | 8 |  | II | 0 | E2 |
| 2988 | CHLOROSILANES, HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | 4.3 | 3 8 | I | 0 | E0 |
| 3361 | CHLOROSILANES, TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. | 6.1 | 8 | II | 0 | E4 |
| 3362 | CHLOROSILANES, TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. | 6.1 | 3 8 | II | 0 | E4 |

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2009-2010, adopté par le Comité à sa quatrième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/68, par. 118 b) et ST/SG/AC.10/36, par. 14).