| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/10 18 May 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 8-11 сентября 2009 года и
Женева, 14-18 сентября 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

ЦИСТЕРНЫ

Требования в отношении пламегасителей

Передано правительством Германии,

РЕЗЮМЕ Существо предложения: В соответствии с настоящим предложением в правила должны быть включены требования в отношении пламегасителей в виде целей защиты. Предлагаемое решение: Внести поправки в пункт 6.8.2.2.3 МПОГ/ДОПОГ. Справочные документы: OTIF/RID/RC/2008-B/Add.1 или ECE/TRANS/WP.15/AC.1/112/Add.1 (доклад Рабочей группы по цистернам)

Введение

1.	На последней сессии Совместного совещания, состоявшейся в сентябре 2008 года, Рабочая группа по цистернам обсудила документ OTIF/RID/RC/2008/20 (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/20) (Швеция), касающийся требований в отношении пламегасителей.  Было установлено, что в настоящее время ни в главе 4.3, ни в главе 4.8 МПОГ/ДОПОГ не содержится каких-либо технических или эксплуатационных требований в отношении пламегасителей.  Поэтому необходимо согласовать различные требования, установленные каждой страной.  Помимо технических требований к пламегасителям, которые еще предстоит сформулировать, Рабочая группа определила цели защиты в связи с позиционированием пламегасителей.  В настоящем документе предлагается включить в МПОГ/ДОПОГ цели защиты применительно к пламегасителям.

2.	Кроме того, в случае цистерн, оборудованных в соответствии с пунктом 6.8.2.2.6 МПОГ/ДОПОГ вентиляционной системой, оснащенной пламегасителем (код "F"), следует рассмотреть вопрос о том, можно ли включить в правила ссылку на стандарт ISO EN 16852 или стандарт EN 12874, в которых содержатся эксплуатационные требования к таким цистернам.

Предложение

3.	Предлагается изменить формулировку второго абзаца пункта 6.8.2.2.3 МПОГ/ДОПОГ следующим образом:

"Вакуумные клапаны (МПОГ:  и автоматические дыхательные клапаны) и вентиляционные системы (см. пункт 6.8.2.2.6), используемые на цистернах, предназначенных для перевозки веществ, отвечающих критериям класса 3, установленным в отношении температуры вспышки, должны предотвращать непосредственный перенос пламени в цистерну с помощью соответствующего пламегасителя, или же цистерна должна иметь корпус, способный выдерживать без утечки содержимого взрыв в результате переноса пламени.

Предохранительное устройство, оснащенное соответствующим пламегасителем, должно располагаться как можно ближе к корпусу или отсеку корпуса.  В случае цистерн, состоящих из нескольких отсеков, каждый отсек должен быть защищен по отдельности".

Обоснование

4.	Безопасность:  уровень безопасности повысится благодаря определению единообразных целей защиты.

5.	Осуществимость:  на новых цистернах пламегасители могут позиционироваться единообразно в соответствии с целями защиты.  Для цистерн, уже находящихся в эксплуатации, должны быть предусмотрены переходные положения.

6.	Текущее применение:  применение поправок будет контролироваться в рамках процедуры официального утверждения цистерн.  В некоторых странах пламегасители уже используются подобным образом на практике.

-----

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/10.