| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/29 18 June 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и

Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 8-11 сентября 2009 года и
Женева, 14-18 сентября 2009 года
Пункт 7 b) предварительной повестки дня

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Новые предложения

Почвы и отходы строительства и сноса, загрязненные ПХД

Передано Европейской федерацией по управлению отходами

и природоохранным технологиям (ФЕАД),

Введение

1.	Некоторые грузы, перевозимые в процессе работ по очистке почв и восстановлению территорий, могут включать твердые отходы, загрязненные ПХД в концентрациях, превышающих 1000 млн.-1.

2.	В прошлом (2005 год) специальное положение VV15 было составлено для следующих номеров ООН:  № ООН 2315, 3151, 3152 и 3432.

3.	Специальное положение VV15 было разработано для твердых веществ, а не для жидкостей.

Предложение

4.	Исключить специальное положение VV15 из позиций для № ООН 2315 и 3151.

5.	Изменить значение максимальной концентрации в специальном положении VV15 с 1000 млн.-1 на 5%.

Обоснование

Безопасность

6.	Устраняется допущенная в ДОПОГ ошибка, заключающаяся в том, что жидкости, содержащие ПХД, предусматривалось перевозить навалом/насыпью.  Никаких последствий для безопасности не предвидится.  Поскольку ПХД не являются летучими, повышение концентрации не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

Осуществимость

7.	Предлагаемая поправка затрагивает отрасли, занимающиеся обработкой и транспортировкой отходов, а также государственный сектор (обязательные очистные работы).  Данное положение является ясным и легко применимым.  Его соблюдение легко поддается контролю.  Оно позволит избежать ненужных операций по обработке/упаковыванию отходов, которые предпочтительнее перевозить навалом/насыпью.  Никакого переходного периода не требуется.

Обеспечение применения

8.	Применение может быть обеспечено и может контролироваться путем проведения проверок на месте.

____________

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/29.