| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/50 29 June 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 8-11 сентября 2009 года, и
Женева, 14-18 сентября 2009 года
Пункт 7 b) предварительной повестки дня

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Новые предложения

Размещение на цистернах маркировки в виде буквы « S »

Передано правительством Австрии,

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Согласно пункту 6.8.2.5.1 на цистерны требуется наносить маркировку в виде буквы « S », когда корпус или секции разделены с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 л, независимо от размеров корпуса или секций.

Предлагаемое решение:		Предлагается ограничить требование в отношении маркировки, распространив его на цистерны и секции вместимостью более 7 500 л.

Справочные документы: 				–

Введение

1.	В соответствии с пунктом 6.8.2.5.1 на автоцистерны и контейнеры-цистерны или их секции должна наноситься маркировка в виде символа « S », когда корпус или секции разделены с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 л.

2.	Это положение должно рассматриваться в связи с пунктом 4.3.2.2.4.  Согласно указанному пункту, когда корпуса цистерн, предназначенных для перевозки веществ в жидком состоянии или сжиженных газов или охлажденных сжиженных газов, не разделены с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 л, они должны наполняться не более чем на 80% или не более чем на 20% их вместимости.

3.	Символ « S » должен позволить  тому, кто наполняет и опорожняет корпус цистерны, судить о выполнении или невыполнении этих требований.  В пункте 6.8.2.5.1 не упоминаются цистерны и секции цистерн вместимостью более 7 500 л, хотя для таких цистерн подобное упоминание необходимо и рационально.

4.	Вместе с тем такие цистерны изготавливаются и используются.  В этих случаях не вполне ясно, должен ли указанный символ, как это требуется, размещаться на таких цистернах или данное требование должно применяться только в его строгом смысле.

Предложение

5.	6.8.2.5.1	Читать седьмой подпункт, начинающийся с тире, следующим образом:

(МПОГ:)

"- вместимость корпуса13, а в случае многосекционных корпусов - вместимость каждой секции, -

|  | после которой указывается символ « S », когда корпус или секции вместимостью более 7 500 л разделены с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 л;" |
| --- | --- |

(ДОПОГ:)

"- вместимость корпуса12, а в случае многосекционных корпусов - вместимость каждой секции, - после которой указывается символ « S », когда корпус или секции вместимостью более 7 500 л разделены с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 л;"

Обоснование

Безопасность:			Никаких последствий не предвидится, поскольку обязанность размещения маркировки отменяется только в том случае, если это не дает никакого эффекта.

Осуществимость:		Ясная юридическая ситуация для всех участников.

Обеспечение применения:	Упрощение задач.

------

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/50.