WP.15/AC.2/15/INF.8

##### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

##### COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

des marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé

à l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies

de navigation intérieure (ADN)

Quinzième session

Genève, 24-28 août 2009

Point 5 de l’ordre du jour

# ADN

## Catalogues de questions et matrices

## pour l’examen d’experts

Transmis par la CCNR

2010

CATALOGUES DE QUESTIONS ET MATRICES

POUR L’EXAMEN D’EXPERTS

(ADN, 8.2)

#### Avant-propos

# Généralités

Pour augmenter la sécurité lors du transport de marchandises dangereuses un expert en mesure de prouver qu'il a une connaissance spécialisée relative au transport de marchandises dangereuses doit se trouver à bord.

Sur la base du chapitre 8.2 de l’ADN le Comité de sécurité visé à l'article 18 de l'ADN a établi les instructions suivantes selon lesquelles les examens doivent être effectués dans tous les Etats Parties contractantes à l'ADN.

1.Examens

1.1	Formation de base

Les examens pour la formation de base doivent être effectués conformément aux prescriptions  de la sous-section 8.2.2.7.1 de l'ADN

Pour l'examen relatif à la formation de base le candidat a le choix entre trois options:

-examen ADN généralités et ADN bateaux à marchandises sèches,

-examen ADN généralités et ADN bateaux-citernes ou

-examen ADN généralités, ADN bateaux à marchandises sèches et ADN bateaux-citernes

1.1	Matrice pour les examens des cours de formation de base : questions à choix multiples

1.1.1	Transport de marchandises sèches

| Objectif | Nombre de questions dans le catalogue | nombre de questions à choisir | nombre de questions à choisir | nombre de questions à choisir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Généralités | Marchandises sèches | Généralités | Marchandises sèches | Total |
| 1 | Généralités | 14 | -- | 1 | - | 1 |
| 2 | Construction et équipement | 21 | 32 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Traitement des cales et des locaux contigus | -- | 19 | - | 2 | 2 |
| 4 | Technique de mesure | 21 | -- | 2 | - | 2 |
| 5 | Connaissance des produits | 78 | -- | 2 | - | 2 |
| 6 | Chargement, déchargement et transport | 19 | 70 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Documents | 31 | 22 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Dangers et mesures de prévention | 72 | 27 | 3 | 3 | 6 |
| Total |  |  | 15 | 15 | 30 |

1.1.2	Transport par bateaux-citernes

| Objectif | Nombre de questions dans le catalogue | nombre de questions à choisir | nombre de questions à choisir | nombre de questions à choisir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Généralités | Bateaux- citernes | Généralités | Bateaux-citernes | total |
| 1 | Généralités | 14 | -- | 1 | - | 1 |
| 2 | Construction et équipement | 21 | 50 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Traitement des cales et des locaux contigus | -- | 33 | - | 3 | 3 |
| 4 | Technique de mesure | 21 | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Connaissance des produits | 78 | -- | 2 | - | 2 |
| 6 | Chargement, déchargement et transport | 19 | 56 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Documents | 31 | 24 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Dangers et mesures de prévention | 72 | 37 | 3 | 3 | 6 |
| Total |  |  | 15 | 15 | 30 |

1.1.3	Combiné marchandises sèches et bateaux-citernes

| Objectif | Nombre de questions dans le catalogue | nombre de questions à choisir | nombre de questions à choisir | nombre de questions à choisir | nombre de questions à choisir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | généra lités | bateaux-citernes | marchandi ses sèches | généra lités | bateaux-citernes | marchandi ses sèches | total |
| 1 | Généralités |  | -- | -- | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Construction et équipement | 14 | 50 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Traitement des cales et des locaux contigus | -- | 33 | 19 | - | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Technique de mesure | 21 | 13 | -- | 2 | 1 | - | 3 |
| 5 | Connaissance des produits | 78 | -- | -- | 2 | - | - | 2 |
| 6 | Chargement, décharge-ment et transport | 19 | 56 | 70 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Documents | 31 | 24 | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Dangers et mesures de prévention | 72 | 37 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Total |  |  |  | 15 | 8 | 7 | 30 |

1.2	Spécialisation "gaz"

Après la réussite à l'examen ADN "formation de base" et la participation à un cours de spécialisation "gaz" un examen peut être sollicité. Cet examen doit être effectué conformément aux prescriptions de la sous-section 8.2.2.7.2.5

1.2.1	Matrice pour l’examen de spécialisation "gaz"

Connaissance en physique et en chimie

| Objectif | Nombre de questions dans le catalogue | Nombre de questions à l’examen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Loi des gaz parfaits |  |  |
| 1.1 | Boyle ; Gay-Lussac | 10 | 1 |
| 1.2 | Loi fondamentale | 10 |  |
| 2 | Pressions partielles et mélanges de gaz |  |  |
| 2.1 | Définitions et calculs simples | 10 | 1 |
| 2.2 | Augmentation de pression et dégagement de gaz des citernes à cargaisons | 10 |  |
| 3 | Nombre d’Avogadro et calcul de masses de gaz parfaits |  |  |
| 3.1 | Masse molaire, masse et pression à 15 (C | 10 | 1 |
| 3.2 | Application de la formule des masses | 10 |  |
| 4 | Densité et volume des liquides |  |  |
| 4.1 | Densité et volume en fonction de l’augmentation des températures | 10 | 1 |
| 4.2 | Degré maximal de remplissage | 10 |  |
| 5 | Pression et température critiques | 5 |  |
| 6 | Polymérisation |  | 1 |
| 6.1 | Questions théoriques | 5 |  |
| 6.2 | Questions pratiques, conditions de transport | 10 | 1 |
| 7 | Vaporisation et condensation |  |  |
| 7.1 | Définitions etc. | 10 | 1 |
| 7.2 | Pression de vapeur à saturation | 10 |  |
| 8 | Mélanges par rapport aux matières simples |  |  |
| 8.1 | Pression de vapeur et composition de mélanges | 10 | 1 |
| 8.2 | Caractéristiques chimiques et caractères de danger | 10 |  |
| 9 | Liaisons et formules chimiques | 10 | 1 |
| Total | 9 |

Pratique

| Objectif | Nombre de questions dans le catalogue | Nombre de questions à l’examen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rinçage |  |  |
| 1.1 | Rinçage en cas de changement de cargaison | 5 |  |
| 1.2 | Adjonction d’air à la cargaison | 5 | 1 |
| 1.3 | Méthodes de rinçage et de dégazage avant la pénétration dans les citernes à cargaison | 10 | 2 |
| 2 | Prise d’échantillons | 10 | 1 |
| 3 | Dangers d’explosion | 10 | 2 |
| 4 | Risques pour la santé | 10 | 1 |
| 5 | Mesures de concentration de gaz |  |  |
| 5.1 | Quels appareils utiliser | 10 | 2 |
| 5.2 | Comment utiliser ces appareils | 10 | 2 |
| 6 | Contrôle de locaux fermés et pénétration dans ces locaux | 10 | 1 |
| 7 | Attestation de dégazage et travaux admis | 10 | 1 |
| 8 | Degré de remplissage et surremplissage | 10 | 1 |
| 9 | Installation de sécurité | 10 | 2 |
| 10 | Pompes et compresseurs | 10 | 1 |
| Total | 17 |

Mesures en cas d’urgence

| Objectif | Nombre de questions dans le catalogue | Nombre de questions à l’examen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dommages corporels |  |  |
| 1.1 | Gaz liquéfiés sur la peau | 5 |  |
| 1.2 | Respiration de gaz | 5 | 2 * |
| 1.3 | Secours en général | 5 |  |
| 2 | Irrégularités en liaison avec la cargaison |  |  |
| 2.1 | Fuite à un raccord | 3 |  |
| 2.2 | Incendie dans la salle des machines | 3 |  |
| 2.3 | Dangers aux alentours du bateau | 4 | 2 * |
| 2.4 | Surremplissage | 2 |  |
| 2.5 | Polymérisation | 3 |  |
| Total | 4 |

*	Les questions doivent provenir de deux sous-parties différentes.

1.2.1	Matrice pour l’examen de spécialisation "chimie"

A chaque examen 30 questions sont à poser au candidat. La composition des questions est faite conformément à la matrice ci-dessous à partir du catalogue de questions "chimie". Le nombre de questions pour chaque objectif résulte de la colonne 3 des tableaux ci-dessous.

Pour la partie d’examen relative à la question de fond voir le catalogue de questions de fond "chimie".

Connaissances en physique et en chimie

| Objectif | Nombre de questions dans le catalogue | Nombre de questions à l’examen |
| --- | --- | --- |
|  | Généralités | 8 | 1 |
|  | Température, pression, volume | 23 | 2 |
|  | Etat des agrégats | 11 | 1 |
|  | Feu, combustion | 8 | 1 |
|  | Densité | 16 | 1 ou 2 |
|  | Mélanges, liaisons | 8 | 1 |
|  | Molécules, atomes | 15 | 1 |
|  | Polymérisation | 17 | 1 ou 2 |
|  | Acides, bases | 16 | 1 ou 2 |
|  | Oxydation | 7 | 1 |
|  | Connaissance des produits | 20 | 2 |
|  | Réactions chimiques | 16 | 1 ou 2 |
| Total | 15 |

Die Praxis

| Objectif | Nombre de questions dans le catalogue | Nombre de questions à l’examen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mesures | 14 | 1 ou 2 |
| 2 | Prises d’échantillons | 12 | 1 ou 2 |
| 3 | Lavage des citernes | 27 | 3 |
| 4 | Manipuler des résidus de cargaison, restes de cargaison et citernes à restes de cargaison | 10 | 1 ou 2 |
| 5 | Exemption de gaz | 12 | 1 ou 2 |
| 6 | Chargement, déchargement | 35 | 3 |
| 7 | Chauffage | 12 | 1 ou 2 |
| Total | 12 |

Mesures en cas d’urgence

| Objectif | Nombre de questions dans le catalogue | Nombre de questions à l’examen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dommages corporels | 7 | 0 ou 1 |
| 2 | Dommages matériels | 6 | 0 ou 1 |
| 3 | Dommages à l’environnement | 5 | 0 ou 1 |
| 4 | Plans de sécurité | 6 | 0 ou 1 |
| Total | 3 |

Catalogue de questions : cours de base

Les questions du catalogue sont subdivisées en trois parties : généralités, bateaux à marchandises sèches et bateaux-citernes.

Chacune de ces parties est à son tour divisée en objectifs. Pour la composition du catalogue chaque objectif est encore subdivisé, ce qui restreint le champ de l’objectif.

Généralités :

-	Le candidat a quelques notions sur l’objectif et la structure de l’ADN.

(	Quel est l’objectif de l’ADN ?

(	Où s’applique l’ADN ?

(	L’ADN est subdivisé en combien de parties et quel est le contenu (en général) de chaque partie ?

(	Quelles parties doivent être à bord lors du transport de marchandises dangereuses ?

(	Comment se comportent les différentes parties l’une par rapport à l’autre ?

(	Quand (à quelles quantités) l’ADN s’applique-t-il ?

(	Expliquez la systématique de numérotation des parties 7 et 9.

(	Où dans l’ADN ont été reprises les dispositions transitoires et pourquoi sont-elles prévues ?

(	De quelle manière doivent être appliquées les dispositions transitoires ?

### Construction et équipement :

-	Le candidat a quelques notions sur la construction des bateaux-ADN.

(	Quel équipement ADN est prescrit ?

(	Par qui et quand l’équipement ADN est-il contrôlé ?

Technique de mesure :

-	Le candidat a quelques notions sur la mesure de la toxicité, de la teneur en oxygène et de l’explosivité.

(	Quand sont prescrits des instruments de mesure à bord des bateaux-ADN ?

(	Quels instruments de mesure peuvent être imposés à bord ?

(	Quelles exigences sont posées aux instruments de mesure (contrôle) ?

(	De ou depuis quel emplacement les mesures doivent-elles être prises ?

(	Quand et comment les résultats des mesures doivent-ils être consignés ?

(	Que signifient les termes "limite supérieure d’explosivité et limite inférieure d’explosivité" et les termes "plage d’explosion" lors du transport à bord d’un bateau-ADN ?

(	Dans quels cas faut-il mesurer la teneur en oxygène ?

(	Comment peut-on interpréter les mesures d’un oxygène-mètre ?

(	Dans quels cas faut-il mesurer le danger d’explosion ?

(	Comment peut-on interpréter les résultats des mesures d’un explosimètre ?

Connaissance des produits :

-	Le candidat a des notions sur la classification et les caractéristiques de danger des marchandises dangereuses.

(	Quels types de danger peuvent présenter les marchandises dangereuses ?

(	Comment sont classées les marchandises dangereuses selon l’ADN ?

(	Comment trouve-t-on les dangers d’une matière donnée ?

(	Quels sont les dangers des acides, des bases, des hydrocarbures ?

(	Que signifient les termes : point d’éclair, point d’ébullition, tension de vapeur ?

(	Quelles réactions chimiques peuvent survenir lors du transport de marchandises dangereuses ?

Chargement, déchargement et transport :

-	Le candidat a quelques notions sur le chargement, le déchargement et les prescriptions générales d’exploitation et de transport.

(	Comment peut-on constater, sur la base de la construction du bateau ou de son équipement, qu’une matière donnée peut être transportée ?

(	Où peut-on charger, décharger ou transborder ?

(	Quand faut-il une autorisation de l’autorité locale compétente pour charger, décharger ou transborder ?

(	Quand et comment doivent être faites les annonces dans le cadre de l’obligation d’annonce ou du système d’annonce et de surveillance ?

(	Quand faut-il annoncer dans le cadre de l’obligation d’annonce ou du système d’annonce et de surveillance ?

(	Pour quelles matières une signalisation du bateau est-elle prescrite et où se trouve cette prescription ?

(	Sous quelles conditions peut-on enlever une signalisation ?

(	Quand un signal "n’approchez-pas" est-il prescrit ?

(	Quand des personnes n’appartenant pas à l’équipage peuvent-elles voyager à bord ?

(	Quand et où est-il permis de fumer?

Documents:

-	Le candidat a quelques notions sur les documents devant accompagner le transport.

(	Quel est l’objectif des consignes écrites ? Quand doivent-elles être à bord ? Qui les a établies et où doit-on les conserver ?

(	Quels sont les devoirs et les responsabilités du conducteur en ce qui concerne ces consignes écrites ?

(	Quelles données doivent figurer dans un document de transport ?

Dangers et mesures préventives :

-	Le candidat a quelques notions sur la prévention et les mesures générales de sécurité.

(	Comment peut-on anticiper les dangers des marchandises dangereuses ?

(	Comment peut-on anticiper les dangers des acides, des bases et des hydrocarbures ?

(	Quelles conséquences nocives personnelles peut avoir le contact avec une matière corrosive ?

(	Que faire en cas de contact avec une matière corrosive ?

(	Quand peut-on pénétrer dans un local fermé ?

(	Comment constater qu’on peut pénétrer dans un local fermé ?

(	Que faire en cas de fuite de marchandise dangereuse ?

(	Quelles conséquences nocives personnelles peut avoir l’inhalation de gaz dangereux ?

(	Que faire en cas d’inhalation de gaz dangereux ?

(	Sous quelles conditions peut-on utiliser des liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C ?

-	Le candidat a quelques notions sur la formation d’étincelles.

(	Quels appareils sont autorisés dans et en dehors de la zone protégée resp. zone de cargaison et quand ?

(	Quels travaux sont autorisés dans et en dehors de la zone protégée resp. zone de cargaison et quand ?

-	Le candidat a quelques notions sur les équipements de protection individuelle.

(	Quelle protection individuelle doit être portée pendant la mesure de toxicité, de teneur en oxygène, d’explosivité ?

(	Quelle protection individuelle est éventuellement nécessaire pour pénétrer dans un local fermé ?

-	Le candidat a quelques notions sur le feu et la lutte contre l’incendie.

(	Expliquer les principes de triangle de feu.

(	Quels types de feu existe-t-il ? (feu de matières solides, liquides, feu de gaz, feux électriques)

(	Quelles dont les principales causes d’incendies ? (par ex. feu nu, causes mécaniques, causes électriques, réactions chimiques, transmission de chaleur)

(	Quels sont les types d’incendie et quand s’applique cette classification ?

(	Quels types d’agent extincteurs existe-t-il ? (liquides, secs, gazeux)

(	Quels sont les agents extincteurs ? (eau, vapeur, mousse, AFFF, sable, poudre, couvertures, CO2) ? Quelle est l’action des agents extincteurs ? Quels sont les avantages et inconvénients éventuels de ces agents extincteurs ?

(	Quelles sortes de petits extincteurs existe-t-il ? (à poudre, à neige carbonique, à mousse, colonne sèche, systèmes intégrés) et quelle est leur action (en général) ?

(	Quelles sont les plus importantes méthodes d’extinction ? (éloignement de la matière combustible, empêchement d’apport en oxygène, chute de température)

Exercices pratiques :

-	Exercices pratiques notamment pénétrer dans des locaux, utilisation d’extincteurs, installations d’extinction d’incendie, usage de l’équipement de protection individuel, de détecteurs de gaz, d’oxygène-mètres et de toximètres.

BATEAUX A MARCHANDISES SECHES

### Construction et équipement :

-	Le candidat a quelques notions sur la construction de bateaux à marchandises sèches.

(	Quelles sont les différences entre bateaux à double coque et bateaux à coque simple ?

(	Quelle information donne un calcul de stabilité en cas de voie d’eau ?

### Traitement des cales et des locaux contigus :

-	Le candidat a quelques notions sur le dégazage, le nettoyage et la maintenance.

(	Quand faut-il dégazer une cale ?

(	Quand faut-il nettoyer une cale ?

-	Le candidat a quelques notions sur la ventilation des cales et des locaux extérieurs à la zone protégée.

(	Quand est prescrite la ventilation des cales ?

(	A quelle fréquence faut-il ventiler ?

Chargement, déchargement et transport :

-	Le candidat a quelques notions sur le chargement, le déchargement ainsi que sur les prescriptions générales de service et de transport.

(	Quand et comment peut-on charger des conteneurs dans le cadre de l’ADN ?

(	Quelles sont les prescriptions de chargement en commun relatives aux conteneurs ?

(	Quelles sont les restrictions relatives aux quantités transportées ?

(	Quand (et à partir de quelles quantités) l’ADN s’applique-t-il ?

(	Quand faut-il interrompre le chargement ou le déchargement ?

-	Le candidat a quelques notions sur l’étiquetage des colis.

(	Quels couleurs et symboles peuvent avoir les étiquettes de danger et quelle est leur signification ?

Documents :

-	Le candidat a quelques notions sur les documents accompagnant le transport.

(	Quels documents sont exigés pour le transport de marchandises dangereuses ? Qui les délivre, quand sont-il délivrés et quelle est leur durée de validité ?

(	Expliquez le but et la fonction des documents nécessaires.

(	Quelles sont la fonction et la nécessité d’un plan de chargement dans le cadre de l’ADN ?

(	Selon l’ADN que doit contenir le plan de chargement ?

Dangers et mesures préventives :

-	Le candidat a quelques notions sur les mesures préventives et les mesures générales de sécurité.

(	Que faire en cas de fuite de produit ?

-	Le candidat a quelques notions sur l’équipement individuel de protection.

(	Quel équipement individuel de protection est prescrit par l’ADN pour les cas d’urgence à bord de bateaux à marchandises sèches ?

(	Quel équipement individuel cité dans l’ADN doit être utilisé dans quels cas d’urgence ?

BATEAUX-CITERNES

### Construction et équipement :

-	Le candidat a quelques notions sur la construction des bateaux-citernes.

(	Pour quels types de transport sont appropriés les bateaux-citernes des types C, G et N ?

(	Quelle est la différence entre bateaux-citernes ouverts et bateaux-citernes fermés ?

(	Quelle est la différence pour le type N, entre construction à double coque et construction à coque simple ?

-	Le candidat a quelques notions sur les systèmes de ventilation et d’extraction.

(	Quels types de systèmes de ventilation et d’extraction sont cités dans l’ADN ?

(	Quelles sont les caractéristiques des différents types de ventilation et d’extraction ?

-	Le candidat a quelques notions sur les systèmes de chargement et de déchargement de l’ADN.

(	Quelles exigences doivent remplir les systèmes de chargement et de déchargement selon l’ADN?

### Traitement des citernes à cargaison et des locaux contigus :

-	Le candidat a quelques notions sur le dégazage, le nettoyage et la maintenance.

(	A quelles conditions peut-on ouvrir les couvercles des citernes à cargaison ?

(	A quelles conditions peut-on démonter les coupe-flammes ?

(	Quand faut-il dégazer une citerne à cargaison ?

(	Comment peut-on dégazer une citerne à cargaison en tenant compte des mesures de sécurité ?

(	Que documente l’attestation d’exemption de gaz ?

(	Que faut-il faire, en tenant compte des mesures de sécurité, pour pouvoir nettoyer les citernes à cargaison ?

(	Quels sont les dangers inhérents au nettoyage des citernes à cargaison ?

(	Comment peut-on éviter les dangers inhérents au nettoyage des citernes à cargaison ?

(	Indiquez les méthodes de nettoyage existantes.

(	A quelles exigences doit répondre un système d’assèchement supplémentaire ?

(	Qui doit vérifier le système d’assèchement et quand ?

-	Le candidat a quelques notions sur le chauffage de la cargaison.

(	A quoi servent les instructions de chauffage ?

(	Où dans l’ADN trouve-t-on des informations sur le point d’ébullition et le chauffage de la cargaison ?

(	Quelles erreurs peut-on commettre au cours du chauffage de la cargaison ?

-	Le candidat a quelques notions sur la manipulation des citernes à restes de cargaison.

(	Comment doit être équipée une citerne à restes de cargaison ?

(	A quoi peut-on utiliser une citerne à restes de cargaison ?

(	Quelles mesures de sécurité prend-t-on avant l’utilisation d’une citerne à restes de cargaison ?

Technique de mesure et prise d’échantillons :

-	Le candidat a quelques notions sur la mesure de la toxicité, de la teneur en oxygène et de l’explosivité.

(	Limites du terme "technique de mesure", cours de base relatif à la navigation-citerne.

-	Le candidat a quelques notions sur la prise d’échantillons.

(	Quels types de prise d’échantillons y-a-t-il selon l’ADN ?

(	Pourquoi selon l’ADN faut-il utiliser un type déterminé de prise d’échantillons ?

(	Expliquez le fonctionnement des différents types de prise d’échantillons.

(	Quelles mesures de sécurité faut-il prendre lors de la prise d’échantillons ?

(	Sous quelles conditions peut-on ouvrir un orifice de prise d’échantillon ?

Chargement, déchargement et transport :

-	Le candidat a quelques notions sur le chargement, le déchargement, les prescriptions générales de service et les prescriptions relatives au transport.

(	Quelle est l’influence des notions suivantes sur le chargement et le déchargement : température critique, pression critique, point d’ébullition, point de solidification, zéro absolu, densité ?

(	Comment convertir les degrés Celsius en Kelvin et inversement ?

(	Décrivez dans l’ordre exact les actions nécessaires pour préparer un bateau au chargement.

(	Décrivez comment le poids de la cargaison et la répartition de la cargaison peuvent influencer la stabilité du bateau.

(	Expliquez à quoi servent les collecteurs de gaz, les tuyauteries de chargement et de déchargement, les pompes de déchargement pendant le chargement et le déchargement.

(	Quelle est la fonction et le principe de fonctionnement d’une soupape de surpression et de dépression, d’une soupape de surremplissage, d’une alarme de niveau, d’un indicateur de niveau, d’un coupe-flammes ?

(	Quel est le principe de fonctionnement d’une pompe de refoulement, d’une pompe centrifuge et quelle est la différence entre les deux systèmes ?

(	Quand peut se former une cavitation et comment réagir ?

(	Interaction entre température et degré de remplissage, comment la calcule-t-on ?

(	Quelle est la relation entre le poids de la cargaison et le degré de remplissage ?

(	Comment peut-on constater qu’une réaction dangereuse s’est produite entre une matière déterminée et l’eau ?

(	Quelles sont les restrictions des quantités transportées ?

(	Quelles mesures doivent être prises en dehors de la zone de cargaison lors du chargement et déchargement ?

(	Sous quelles conditions peut-on inerter la phase gazeuse dans les citernes à cargaison ?

Documents :

-	Le candidat a quelques notions sur les documents accompagnant le transport.

(	Quels documents sont exigés pour le transport de matières dangereuses ? Qui les délivre, quand ? Quelle est leur durée de validité ?

(	Expliquez la nécessité et la fonction des documents exigés.

(	Expliquez la nécessité et la fonction des listes de matières établies par la société de classification.

(	A quoi sert la liste de contrôle ? Quand doit-elle être établie ? Où la trouvez-vous et qui doit la remplir ?

(	A quoi sert un cahier de chargement ? Quand doit-il être établi ? Qui l’a délivré et qui doit le remplir ?

Dangers et mesures préventives :

-	Le candidat a quelques notions sur la prévention et les mesures générales de sécurité.

(	Que faire en cas de fuite de produit ?

(	Quand peut se produire de l’électricité statique ?

(	Comment peut-on évacuer l’électricité statique ?

-	Le candidat a quelques notions sur la formation d’étincelles.

(	Quelles installations sont autorisées dans et en dehors de la zone de cargaison et quand peut-on les utiliser ?

(	Quels travaux peut-on effectuer dans et en dehors d’une cale et sous quelles conditions ?

-	Le candidat a quelques notions sur l’équipement individuel de protection et de sécurité.

(	Quels équipement individuels de protection prescrit l’ADN ?

(	Quels équipements individuels de protection prescrits dans l’ADN doivent être portés pendant quels travaux ?

(	Quel équipement individuel cité dans l’ADN doit être utilisé en cas d’urgence ?

-	Le candidat a quelques notions sur l’incendie et la lutte contre l’incendie.

(	Quelle est, dans le cadre du transport de matières dangereuses à bord des bateaux-citernes, la signification des termes suivants : détonation, déflagration, explosion, température, combustion et inflammation ?