| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/9 18 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.30 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 7 к Правилам № 106

(Пневматические шины для сельскохозяйственных транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят четвертой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/64, пункт 39).  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/21/Rev.1 с поправкой, указанной в пункте 39 доклада.  Он передается WP.29 и АС.1 для рассмотрения.

_______________

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы  (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Включить новый пункт 3.1.8.1 следующего содержания:

"3.1.8.1	надпись "I-3" для шин с протектором ведущих колес, как указано в таблицах 5 и 6 приложения 5".

Включить новый пункт 6.4.3 следующего содержания:

"6.4.3	Однако для типов шин, обозначение размера которых приводится в первой колонке таблиц в приложении 5, процентные допуски, если таковые имеются, указаны в соответствующих таблицах".

Приложение 3, часть С изменить следующим образом:

"ЧАСТЬ С:  ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Пример маркировки, которая должна наноситься на типы шин,
соответствующие настоящим Правилам

250/70 R 20 IMP

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСОТЫ МАРКИРОВКИ (мм)

…

с)	обозначение "TUBELESS", I-3, если таковое имеется, факультативное слово "RADIAL", факультативное слово "IMPLEMENT" и дата изготовления могут проставляться отдельно от обозначения размера".

Приложение 5

Таблица 5, заголовок изменить следующим образом:

"Таблица 5  Шины для сельскохозяйственных машин - Нормальный профиль"

Таблица 5, включить следующие новые обозначения размера шин:

"

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (А1) | Номинальная ширина профиля (S1) | Габаритный размер (D) | Номинальный диаметр обода (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (мм) | (мм) | (мм) |
| 4.10/3.50-4 IMP | 2,10 | 89 | 272 | 101 |
| 190-8 IMP | 5,50 | 182 | 430 | 203 |

"

Таблица 5, включить новую колонку для "Габаритного диаметра (D)", обозначенного (*), и добавить в этой новой колонке соответствующие значения для следующих обозначений размера шин:

"Таблица 5  Шины для сельскохозяйственных машин - Нормальный профиль

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (A1) | Номинальная ширина профиля (S1) | Габаритный размер (D) | Номинальный диаметр обода (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
|  |  | (мм) | (мм) | (мм) |
| 4.00 – 8 IMP | 3 | 112 | 418 | 425 | 203 |
| 4.00 – 9 IMP | 3 | 112 | 443 | 460 | 229 |
| 4.0 – 10 IMP | 3 | 114 | 455 | 465 | 254 |
| 4.00 – 10 IMP | 3 | 114 | 465 | 475 | 254 |
| 4.00 – 12 IMP | 3 | 112 | 519 | 536 | 305 |
| 4.00 – 15 IMP | 3 | 112 | 595 | 612 | 381 |
| 4.00 – 18 IMP | 3 | 112 | 672 | 688 | 457 |
| 4.50 – 19 IMP | 3 | 124 | 720 | 733 | 483 |
| 4.80 – 8 IMP | 3,75 | 121 | 423 | 449 | 203 |
| 5.0 – 10 IMP | 4 | 145 | 505 | 517 | 254 |
| 5.00 – 12 IMP | 4 | 145 | 567 | 580 | 305 |
| 5.00 – 14 IMP | 4 | 145 | 618 | 631 | 356 |
| 5.00 – 15 IMP | 3 | 130 | 639 | 655 | 381 |
| 5.50 – 16 IMP | 4 | 150 | 685 | 703 | 406 |
| 5.90 – 15 IMP | 4 | 150 | 665 | 681 | 381 |
| 6.00 - 9 IMP | 4,5 | 169 | 543 | 556 | 229 |
| 6.00 – 16 IMP | 4 | 158 | 712 | 729 | 406 |
| 6.50 – 16 IMP | 4,5 | 173 | 735 | 754 | 406 |
| 6.70 – 15 IMP | 4,5 | 182 | 704 | 720 | 381 |
| 7.00- 12 IMP | 5 | 187 | 667 | 685 | 305 |
| 7.50 – 10 IMP | 6 | 214 | 634 | 649 | 254 |
| 7.50 – 16 IMP | 5,5 | 202 | 785 | 801 | 406 |
| 7.50 – 18 IMP | 5,5 | 202 | 836 | 852 | 457 |
| 7.50 – 20 IMP | 5,5 | 202 | 887 | 903 | 508 |
| 7.50 – 24 IMP | 5,5 | 202 | 989 | 1013 | 610 |
| 7.60 – 15 IMP | 5,5 | 193 | 734 | 751 | 381 |
| 13.50 – 16.1 IMP | 11 | 353 | 1021 | 1043 | 409 |

"

После таблицы 5 (первая из двух) добавить примечания следующего содержания:

"Примечания:	1.	На боковине шины индекс "IMP" может быть заменен словом "IMPLEMENT".

2.	Шины радиальной конструкции обозначаются при помощи буквы "R", проставляемой вместо знака "-" (например, 7.5 L R 15).

3.	Габаритные диаметры (D) в колонке (*) относятся к шинам, имеющим классификационный код 'I-3' - см. пункт 3.1.8.2".

Таблица 6 (первая из двух), включить новую колонку для "Габаритного диаметра (D)", обозначенного (*), и добавить в этой новой колонке соответствующие значения для следующих обозначений размера шин:

"Таблица 6 (первая из двух)  Шины для сельскохозяйственных машин - Низкий профиль

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (A1) | Номинальная ширина профиля (S1) | Габаритный размер (D) | Номинальный диаметр обода (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
|  |  | (мм) | (мм) | (мм) |
| 8.5L – 14 IMP | 6 | 216 | 721 | 735 | 356 |
| 9.5L – 14 IMP | 7 | 241 | 741 | 757 | 356 |
| 9.5L – 15 IMP | 7 | 241 | 767 | 782 | 381 |
| 11L – 14 IMP | 8 | 279 | 752 | 770 | 356 |
| 11L – 15 IMP | 8 | 279 | 777 | 796 | 381 |
| 11L – 16 IMP | 8 | 279 | 803 | 821 | 406 |
| 12.5L – 15 IMP | 10 | 318 | 823 | 845 | 381 |
| 12.5L – 16 IMP | 10 | 318 | 848 | 870 | 406 |
| 16.5L – 16.1 IMP | 14 | 419 | 1024 | 1046 | 409 |

"

После таблицы 6 (первая из двух) добавить примечание 3 следующего содержания:

"3.	Габаритные диаметры (D) в колонке (*) относятся к шинам, имеющим классификационный код 'I-3' - см. пункт 3.1.8.2".

Таблица 6 (вторая из двух), включить новую колонку для "Габаритного диаметра (D)", обозначенного (*), и добавить в этой новой колонке соответствующие значения для следующих обозначений размера шин:

"Таблица 6 (вторая из двух)  Шины для сельскохозяйственных машин - Низкий профиль

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (A1) | Номинальная ширина профиля (S1) | Габаритный размер (D) | Номинальный диаметр обода (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
|  |  | (мм) | (мм) | (мм) |
| 6.5/80 – 12 IMP | 5 | 163 | 569 | 588 | 305 |
| 6.5/80 – 15 IMP | 5 | 163 | 645 | 663 | 381 |
| 9.0/75 – 16 IMP | 7 | 226 | 749 | 770 | 406 |
| 10.0/80 – 12 IMP | 9 | 264 | 710 | 730 | 305 |
| 11.0/65 - 12 IMP | 9 | 281 | 670 | 692 | 305 |
| 10.0/75 - 15.3 IMP | 9 | 264 | 760 | 780 | 389 |
| 11.5/80 – 15.3 IMP IMP | 9 | 290 | 845 | 867 | 389 |
| 10.5/80 – 18 IMP | 9 | 274 | 885 | 907 | 457 |
| 12.0/75 - 18 IMP | 9 | 299 | 915 | 937 | 457 |
| 12.5/80 - 18 IMP | 9 | 308 | 965 | 987 | 457 |
| 14.5/80 - 18 IMP | 12 | 372 | 1060 | 1082 | 457 |
| 15.0/55 - 17 IMP | 13 | 391 | 850 | 872 | 432 |
| 15.5/80 - 24 IMP | 13 | 394 | 1240 | 1262 | 610 |
| 16.0/70 - 20 IMP | 14 | 418 | 1075 | 1097 | 508 |
| 16.5/85 - 24 IMP | 13 | 417 | 1322 | 1344 | 610 |
| 16.5/85 - 28 IMP | 13 | 417 | 1423 | 1445 | 711 |  |

"

После таблицы 6 (вторая из двух) добавить примечание 3 следующего содержания:

"3.	Габаритные диаметры (D) в колонке (*) относятся к шинам, имеющим классификационный код 'I-3' - см. пункт 3.1.8.2".

Таблица 7 (первая из двух), включить следующие новые обозначения размера шин:

"

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (А1) | Номинальная ширина профиля (S1) | Габаритный размер (D) | Номинальный диаметр обода (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (мм) | (мм) | (мм) |
| 13x6.00-6 | 5 | 154 | 330 | 152 |
| 14x4.50-6 | 3,5 | 113 | 356 | 152 |
| 18x7.50-8 | 6 | 191 | 457 | 203 |
| 19x9.50-8 | 7,5 | 240 | 483 | 203 |
| 20x8.00-8 | 6,5 | 204 | 508 | 203 |
| 20x9.00-8 | 7 | 227 | 508 | 203 |
| 21x7.00-10 | 5,5 | 177 | 533 | 254 |
| 23x9.50-12 | 7 | 235 | 577 | 305 |
| 24x12.00-12 | 9,5 | 304 | 610 | 305 |
| 25x8.00-12 | 6,5 | 203 | 635 | 305 |
| 25x10.00-12 | 8 | 254 | 635 | 305 |
| 25x11.00-12 | 9 | 279 | 635 | 305 |

"

Таблица 7 (вторая из двух), добавить следующие новые обозначения размера шин:

"

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (А1) | Номинальная ширина профиля (S1) | Габаритный размер (D) | Номинальный диаметр обода (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (мм) | (мм) | (мм) |
| DH73x50.00-32 | 44 | 1270 | 1880 | 813 |

"

После таблицы 7 (вторая из двух) добавить примечание 4 следующего содержания:

"4.	Коэффициент "b" для расчета габаритного диаметра Dmax:

а)	1,12 для шин с номинальным диаметром обода (d) менее 380 мм;

b)	1,10 для шин с номинальным диаметром обода (d) 381 мм и более".

-----