| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/11 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.1 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 11 к поправкам серии 02 к Правилам № 3

(Светоотражающие приспособления)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестидесятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/31 с поправками, содержащимися в приложении III к докладу.  Настоящий документ передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 22).

Включить новый пункт 2.15 следующего содержания:

"2.15		"Цвет отраженного света устройства".  Определения цвета отраженного света приведены в пункте 2.30 Правил № 48".

Пункт 5.2, изменить следующим образом:

"5.2		Если официальное утверждение, предоставленное какому-либо светоотражающему приспособлению, распространяется на другие такие приспособления, отличающиеся только цветом, то два образца любого другого цвета, представленные согласно пункту 3.1.4 настоящих Правил, должны соответствовать только колориметрическим предписаниям, а проведения других испытаний…"

Приложение 4,

Пункт 2, изменить следующим образом:

"2.		После проверки соблюдения общих технических требований (пункт 6 настоящих Правил) и технических требований относительно формы и размеров (приложение 5) вышеуказанные десять образцов подвергаются испытанию на жаростойкость, указанному в приложении 10 к настоящим Правилам;  затем не раньше чем через час после этого испытания производится контроль колориметрических  характеристик указанных десяти образцов и коэффициента силы света (КСС)…"

Пункт 3.1, изменить следующим образом:

"3.1		должны иметь цвет, соответствующий предписаниям пункта 2.30 Правил № 48 в отношении светоотражающих приспособлений красного и автожелтого цвета или бесцветных приспособлений.  Проверка производится…"

Приложение 6,

Включить новый пункт 2 следующего содержания:

"2.		Для проверки этих колориметрических характеристик применяется пункт 2.30 Правил  № 48".

Пункты 2 и 3 (прежний), исключить.

Приложение 14,

Пункт 2, изменить следующим образом:

"2.		… и не раньше чем через час после этого испытания производится контроль их колориметрических характеристик и КСС…"

Пункт 4.1, изменить следующим образом:

"4.1		цвет, соответствующий предписаниям пункта 2.30 Правил № 48.  Проверка производится…"

-----

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.