| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/18 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10–13 марта 2009 года

Пункт 4.2.13 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 33 к поправкам серии 03 к Правилам № 37

(лампы накаливания механических транспортных средств и их прицепов)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/39 без поправок и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/49 без поправок.  Он представляется  на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 6).

Приложение 1

Перечень категорий ламп накаливания и их спецификаций изменить следующим образом:

"

Группа 2

Только для использования в сигнальных фонарях, боковых фонарях, задних фонарях и фонарях заднего регистрационного знака:

| Категория |  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |
| --- | --- | --- |
| C5W |  | C5W/1 |
| H6W |  | H6W/1 |
| H10W |  | H10W/1 to 2 |
| HY6W |  | H6W/1 |
| HY10W |  | H10W/1 to 2 |
| HY21W |  | H21W/1 to 2 |
| ... |  | … |

"

Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования изменить следующим образом:

"Номер(а) спецификации (спецификаций)

…

H6W/1

H10W/1 to 2

H21W/1 to 2

…

"

Включить новые спецификации H10W/1-2, между спецификациями H6W/1 и H21W/1, следующего содержания (см. нижеследующие страницы):

КАТЕГОРИИ H10W И HY10W	Спецификация H10W/1

Чертежи служат только для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. |  |
| е | 14,25 | 15,0 | 15,75 | 15,0 ( 0,25 |
| Боковое отклонение 1/ |  |  | 0,75 | 0,4 макс. |
| ( | 82,5° | 90° | 97,5° | 90° ( 5° |
| (1, (2 2/ | 30° |  |  | 30° мин. |
| Цоколь: | H10W: | BAU9s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-[…]) |
|  | HY10W: | BAUZ9s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-[…]) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 6 | 6 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 12 макс. | 12 макс. |
|  | Световой поток | H10W | 200 ( 12% |  |
|  |  | HY10W | 120 ( 17% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | Белый: 200 лм |
|  | Автожелтый: 120 лм |

КАТЕГОРИИ H10W И HY10W	Спецификация H10W/1

1/	Максимальное боковое отклонение центра нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через ось отсчета, одна из которых проходит через ось Х–Х.

2/	В зоне между внешними сторонами углов (1 и (2 колба не должна иметь участков оптического искажения, а радиус кривизны колбы должен составлять не менее 50% от фактического диаметра колбы.

3/	По всей длине цоколя не должно быть каких-либо выступов или мест пайки, выходящих за максимально допустимый диаметр цоколя.

4/	Свет, испускаемый лампами накаливания серийного производства, должен быть белым для категории H10W и автожелтым для категории HY10W.

5/	Свет, испускаемый эталонными лампами накаливания, должен быть белым для категории H10W и автожелтым или белым  для категории HY10W".

Спецификация Н13/4, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь: | H13: P26.4t H13A: PJ26.4t | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-128-3) |
| --- | --- | --- |

…"

Спецификация Н27W/2, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь | H27W/1: PG 13 H27W/2: PGJ 13 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-107-4) |
| --- | --- | --- |

…"

Спецификация Т4W/1, таблица, изменить следующим образом:

"…

Цоколь BA9s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-14-9)

…"

Спецификация W21/5W/1, таблица, изменить следующим образом:

"…

Цоколь W3 ( 16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-106-3)

…"

-------

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add./1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Ось отсчета

9,25 макс.

28,0 макс.

Ось отсчета