| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/75 9 avril 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-huitième session
Genève, 23-26 juin 2009
Point 4.2.14 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements aux Règlements existants

Proposition d’amendements à la série 06 d’amendements au Règlement no 49
(Émissions des moteurs à allumage par compression et à allumage commandé 
(fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié))

Communication du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie*

Le texte ci-après a été établi par l’expert de la Commission européenne sur la base du document informel GRPE-57-22. Le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) a accepté, à sa cinquante-septième session, de présenter cette proposition pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1), étant entendu qu’elle fera l’objet d’un examen final par le GRPE à sa session de juin 2009 (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/57, par. 16).

Paragraphe 1.1, modifier comme suit:

«1.1	Le présent Règlement s’applique aux véhicules automobiles des catégories M1, M2, N1 et N2 ayant une masse de référence supérieure à 2 610 kg et à tous les véhicules automobiles des catégories M3 et N3 /.

À la demande du constructeur, l’homologation de type d’un véhicule complet accordée au titre du présent Règlement peut être étendue au même véhicule, incomplet et ayant une masse de référence inférieure à 2 610 kg. Cette extension peut se faire si le constructeur peut démontrer que les divers éléments de carrosserie devant être montés sur le véhicule incomplet entraînent une augmentation de la masse de référence de celui-ci, qui dépasse dès lors 2 610 kg.

À la demande du constructeur, l’homologation de type d’un véhicule accordée au titre du présent Règlement peut être étendue à ses variantes et ses versions ayant une masse de référence supérieure à 2 380 kg, à condition qu’elles satisfassent aussi aux prescriptions en matière de mesure des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant.

Tableau A.  APPLICABILITÉ

| Catégorie de véhicule 1/ | Moteurs à allumage commandé | Moteurs diesel |
| --- | --- | --- |
|  | Essence | GNa | GPLb | Gazole | Éthanol |
| M1 | − | R49 | R49 | R49 | R49 |
| M2 | − | R49 | R49 | R49 ou R83c, d | R49 |
| M3 | − | R49 | R49 | R49 | R49 |
| N1 | − | R49 ou R83d | R49 ou R83d | R49 ou R83d | R49 |
| N2 | − | R49 | R49 | R49 ou R83c, d | R49 |
| N3 | − | R49 | R49 | R49 | R49 |

a Gaz naturel.

b Gaz de pétrole liquéfié.

c Le Règlement no 83 s’applique uniquement aux véhicules ayant une masse de référence ≤ 2 610 kg en tant qu’extension de l’homologation accordée pour un véhicule des catégories M1 ou N1 1/.

d “R49 ou R83” signifie que les constructeurs peuvent obtenir une homologation de type conformément au présent Règlement ou au Règlement no 83 (voir par. 1.2).

Tableau B.  PRESCRIPTIONS

|  | Moteurs à allumage commandé | Moteurs diesel |
| --- | --- | --- |
|  | Essence | GN | GPL | Gazole | Éthanol |
| Gaz polluants | − | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Particules | − | Ouia | Ouia | Oui | Oui |
| Fumée | − | − | − | Oui | Oui |
| Durée de service | − | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conformité en service | − | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système d’autodiagnostic OBD | − | Ouib | Ouib | Oui | Oui |

a S’applique uniquement au stade C du tableau 2 du paragraphe 5.2.1.

b Les dates d’application sont celles prescrites au paragraphe 5.4.2.».

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.

/ Selon les définitions de l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).