| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/75 9 April 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств

Сто сорок восьмая сессия

Женева, 23-26 июня 2009 года

Пункт 4.2.14 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по поправкам к поправкам серии 06 к Правилам № 49

(Выбросы из двигателей с воспламенением от сжатия 
и с принудительным зажиганием (ПГ и СНГ)

Передано Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской комиссии на основе неофициального документа № GRPE-57-22.  На своей пятьдесят седьмой сессии Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) решила представить это предложение для рассмотрения Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) при условии его окончательного обсуждения GRPE на ее сессии в июне 2009 года (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/57, пункт 16).Пункт 1.1 изменить следующим образом:

"1.1		Настоящие Правила применяются к механическим транспортным средствам категорий M1, M2, N1 и N2, контрольная масса которых превышает 2 610 кг, и ко всем механическим транспортным средствам категорий M3 и N3 /.

По просьбе изготовителя официальное утверждение типа укомплектованного транспортного средства, предоставленное на основании настоящих Правил, распространяется на неукомплектованное транспортное средство, контрольная масса которого не превышает 2 610 кг.  Официальное утверждение типа распространяется, если изготовитель может продемонстрировать, что при всех комбинациях элементов кузова, которые планируется устанавливать на неукомплектованное транспортное средство, контрольная масса транспортного средства превышает 2 610 кг.

По просьбе изготовителя официальное утверждение типа транспортного средства, предоставленное на основании настоящих Правил, распространяется на его модификации и варианты конструкции, контрольная масса которых превышает 2 380 кг, при условии, что оно также отвечает требованиям, касающимся измерения выбросов парниковых газов и расхода топлива.

Таблица А:  ПРИМЕНИМОСТЬ

| Категория транспортного средства 1/ | Двигатели с принудительным зажиганием | Двигатели с воспламенением от сжатия |
| --- | --- | --- |
|  | Бензин | ПГ(a) | СНГ(b) | Дизель | Этанол |
| M1 | - | П49 | П49 | П49 | П49 |
| M2 | - | П49 | П49 | П49 или П83 (c) (d) | П49 |
| M3 | - | П49 | П49 | П49 | П49 |
| N1 | - | П49 или П83(d) | П49 или П83(d) | П49 или П83(d) | П49 |
| N2 | - | П49 | П49 | П49 или П83(c) (d) | П49 |
| N3 | - | П49 | П49 | П49 | П49 |

(a)	Природный газ.

(b)	Сжиженный нефтяной газ.

(c)	Правила № 83 применяются только к транспортным средствам, контрольная масса которых составляет ≤ 2 840 кг, в качестве распространения официального утверждения, предоставленного в отношении транспортных средств категорий M1 или N1 1/.

(d)	"П49 или П83" означает, что изготовители могут получать официальное утверждение типа на основании настоящих Правил либо Правил № 83, см. пункт 1.2.

Таблица B:  ТРЕБОВАНИЯ

|  | Двигатели с принудительным зажиганием | Двигатели с воспламенением от сжатия |
| --- | --- | --- |
|  | Бензин | ПГ | СНГ | Дизель | Этанол |
| Загрязняющие газообразные вещества | - | Да | Да | Да | Да |
| Твердые частицы | - | Да (a) | Да (a) | Да | Да |
| Дымность | - | - | - | Да | Да |
| Долговечность | - | Да | Да | Да | Да |
| Эксплуатационное соответствие | - | Да | Да | Да | Да |
| БД-система | - | Да (b) | Да (b) | Да | Да |

(a)	Применяется только на стадии С по таблице 2 в пункте 5.2.1.

(b)	Даты начала применения в соответствии с пунктом 5.4.2".

-------

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

/	В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2 с последними поправками, внесенными на основании Amend.4).