| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/87 29 July 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10–13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.9 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 34 к поправкам серии 03 к Правилам № 37

(лампы накаливания механических транспортных средств и их прицепов)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят первой сессии.  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/10, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/13, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/14 и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/15 без поправок.  Он представляется на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, пункт 7).

Пункт 3.6.3 изменить следующим образом:

"3.6.3	Цвет испускаемого света должен измеряться при помощи метода, указанного в приложении 5.  Каждое измеренное значение должно находиться в пределах установленных допусков 5/.  Кроме того, в случае ламп накаливания, испускающих белый свет, измеренные значения не должны отклоняться по оси х и/или y более чем на 0,020 значений от точки, отобранной на линии цветности черного тела (публикация МЭК 15.2 − Колориметрия, 1986 год).  Лампы накаливания, предназначенные для использования в устройствах световой сигнализации, должны отвечать предписаниям, указанным в пункте 2.4.2 публикации МЭК 60809, поправка [5] к изданию 2.

__________________

5/ 	Для целей соответствия производства и только применительно к автожелтому и красному цвету по крайней мере 80% результатов измерений не должны выходить за пределы установленных допусков".

Приложение 1,

Перечень категорий ламп накаливания по группам и номера их спецификаций изменить следующим образом:

| "Группа 1 |
| --- |
| Без общих ограничений: |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |
|  | H1 |  | H1/1-3 |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | H15 |  | H15/1-5 |  |
|  | H16 |  | H16/1-4 |  |
|  | H21W **/ |  | H21W/1-2 |  |
|  | … |  |  |  |
|  | HS5 |  | HS5/1-4 |  |
|  | HS5A | *****/ | HS5A/1-3 |  |
|  | HS6 | ****/ | HS6/1-4 |  |
|  | … |  |  |  |
|  | PSX24W | **/ | P24W/1-3 |  |
|  | PSX26W | **/ | PSX26W1-3 |  |
|  | PX24W | **/ | P24W/1-3 |  |
|  | S2 |  | S1/S2/1-2 |  |
|  | S3 |  | S3/1 |  |

"

Включить сноску *****/ следующего содержания:

"*****/  Не для использования в фарах, не относящихся к фарам класса С, указанным в Правилах № 113".

Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования изменить следующим образом:

|  | "Номер(а) спецификации (спецификаций) |
| --- | --- |
|  | … |  |
|  | C21W/1-2 |  |
|  | … |  |
|  | H15/1-5 |  |
|  | H16/1-4 |  |
|  | H6W/1 |  |
|  | … |  |
|  | HS5/1-4 |  |
|  | HS5A/1-3 |  |
|  | HS6/1-4 |  |
|  | … |  |
|  | PR27/7W/1 |  |
|  | PSX26W/1-3 |  |
|  | PY21W/1 |  |
|  | … |  |

"

Включить новые спецификации H16/1−4 между спецификациями H15/5 и H6W/1 следующего содержания (см. следующие страницы):

"					КАТЕГОРИЯ H16 		Спецификация H16/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

1/	Плоскостью отсчета является плоскость, образованная нижней поверхностью основания цоколя со скошенными краями.

2/	Ось отсчета представляет собой перпендикуляр плоскости отсчета и проходит через центр диаметром цоколя (19 мм).

3/	Стеклянная колба и опоры не должны выступать за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Испускаемый свет должен быть белым или селективным желтым.

5/	Примечания, касающиеся диаметра нити накала.

- Ограничения в отношении диаметра отсутствуют, однако в целях дальнейшего развития диаметр должен составлять d max. = 0,9 мм.

- Один и тот же изготовитель должен обеспечивать одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

КАТЕГОРИЯ H16 		Спецификация H16/2

6/	Стеклянная колба не должна давать оптического искажения в пределах углов (1 и (2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов (1 and (2.

7/	Светонепроницаемое покрытие должно доходить по крайней мере до угла (3 и по меньшей мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности.

8/	Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паризитные зеркальные изображения и световые отражения находились только над самой нитью накала, видимой в горизонтальном направлении (Вид А, как показано на рис. 1 спецификации Н16/1). В затемненной зоне, показанной на рис. 4, не должно быть никаких металлических частей, за исключением витков нити накала.

9/	Смещение нити накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования А и В, как показано на рис. 1 спецификации Н16/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкая или наиболее удаленная от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

10/	Смещение оси нити накала относительно оси колбы, измеренное в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкая или наиболее удаленная от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

КАТЕГОРИЯ H16 		Спецификация H16/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 12 В |
| e 11/ | 25,0 12/ | 25,0 ( 0,1 |
| f 11/ | 3,2 12/ | 3,2 ( 0,1 |
| g | 0,5 мин. | u.c. |
| h1 | 0 12/ | 0 ( 0,1 |
| h2 | 0 12/ | 0 ( 0,15 |
| (1 | 50° мин. | 50° мин. |
| (2 | 40° мин. | 40° мин. |
| (3 | 30° мин. | 30° мин. |
| Цоколь: | H16: PGJ19-3 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 19 | 19 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13.2 |
| Фактические значения | Ватты | 22 макс. | 22 макс. |
|  | Световой поток | 500 +10% / -15% |  |
| Контрольный световой поток: 500 лк при значениях около 13,2 В |
| Контрольный световой поток: 550 лк при значениях около 13,5 В |

11/	Крайние точки нити накала определяются как точки, где проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление А, как показано на рис. 1 спецификации Н16/1.

12/	Контроль осуществляется с помощь "системы шаблона", спецификация H16/4.

КАТЕГОРИЯ H16 		Спецификация H16/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,50 | d + 0,70 | 0,25 | 3,6 | 2,6 |

d = диаметр нити накала

Положение нити накала контролируется только в направлениях A и B, показанных на рис. 1 спецификации H16/1.

Нить накала должна полностью находиться в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 11/ к спецификации H16/3, должны находиться между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4".

Включить новые спецификации HS5A/1-3 между спецификацией HS5/4 и спецификацией HS6/1 следующего содержания:

"				КАТЕГОРИЯ HS5A		Спецификация HS5A/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (мм) 
лампы накаливания

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

Рис. 2.  Зона без оптических искажений 4/ и затемненная верхняя часть 5/

1/	Плоскость отсчета определяется по внутренней поверхности трех контактов.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 23 мм.

3/	Стеклянная колба опоры не должна выступать за пределы оболочки, как показано на рис. 1.  Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

4/	Стеклянная колба не должна давать оптического искажения в пределах углов  и 2.  Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов  и 2.

5/	Светонепроницаемое покрытие должно распространяться на угол не менее 3 и доходить, по меньшей мере, до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности.

КАТЕГОРИЯ HS5A		Спецификация HS5A/2

КАТЕГОРИЯ HS5A		Спецификация HS5A/3

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12 В | 12 В |
| e | 26 | － | － |
| lC 6/ | 4,6 | ( 0,5 | ( 0,3 |
| k | 0 | ( 0,4 | ( 0,2 |
| h1, h3 | 0 | ( 0,3 | ( 0,15 |
| h2, h4 | 0 | ( 0,4 | ( 0,2 |
| lR 6/ | 4,6 | ( 0,5 | ( 0,3 |
| j | 0 | ( 0,6 | ( 0,3 |
| g1, g3 | 0 | ( 0,6 | ( 0,3 |
| g2, g4 | 2,5 | ( 0,4 | ( 0,2 |
| 1 | 50( мин. | - | - |
| 2 | 23( мин. | - | - |
| 3 | 50( мин. | - | - |
| Цоколь РХ23t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-138А-1) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальные значения | Вольты | В | 12 7/ | 12 7/ |
|  | Ватты | Вт | 45 | 40 | 45 | 40 |
| Испытательное напряжение | В | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | Вт | 50 макс. | 45 макс. | 50 макс. | 45 макс. |
|  | Световой поток | лм | 750 | 640 |  |  |
|  |  | (% | 15 | 15 |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 550 лм | 470 лм |
|  | 13,2 В | 750 лм | 640 лм |

6/	Положения первого и последнего витков нити накала определяются по точкам пересечения внешней стороны первого и внешней стороны последнего светоизлучающих витков соответственно с плоскостью, параллельной плоскости отсчета и находящейся от нее на расстоянии 26 мм.

7/	Значения, указанные в левых колонках, касаются нити накала фары дальнего света, а значения, указанные в правых колонках, - нити накала фары ближнего света."

Включить новые спецификации PSX26W/1-3 между спецификацией PS27/7W/1 и спецификацией PY21W/1 следующего содержания:

"					КАТЕГОРИЯ PSX26W	Спецификация PSX26W/1

Чертежи служат только для иллюстрации основных размеров (мм) лампы накаливания

1/	Плоскость отсчета определяется соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/	Никаких ограничений по диаметру нити накала в настоящее время не существует, однако целевое значение диаметра d макс. = 1,1 мм.

3/	В заштрихованной части, обозначенной на рис. 2, не должно быть непрозрачных элементов, за исключением витков нити канала.  Это относится к поворачивающемуся элементу в пределах углов (1 + (2.

КАТЕГОРИЯ PSX26W	Спецификация PSX26W/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
| e 5/ | 24,0 4/ | 24,0 ( 0,25 |
| f 5/ | 4,2 4/ | 4,2 ( 0,25 |
| (1 6/ | 35,0° мин. | 35,0° мин. |
| (2 6/ | 58,0° мин. | 58,0° мин. |
| Цоколь PG18.5d-3 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-147-1) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальные значения | Вольты | В | 12 | 12 |
|  | Ватты | Вт | 26 | 26 |
| Испытательное напряжение | В | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | Вт | 26 макс. | 26 макс. |
|  | Световой поток | лм | 500 |  |
|  |  | ( | +10% / -10% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,2 В | 465 лм |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | 500 лм |

4/	Контроль осуществляется с помощью "системы шаблона", спецификация PSX26W/3.

5/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков - в том случае, когда направление визирования перпендикулярно плоскости, проходящей через подводящие провода нити накала, - пересекает ось нити накала.

6/	Ни одна из частей цоколя, выступающих за плоскость отсчета, не должна находиться в пределах угла (2, как показано на рис. 1 спецификации PSX26W/1.  Колба не должна давать оптического искажения в пределах углов (1 + (2.  Эти требования относятся ко всей длине окружности колбы.

КАТЕГОРИЯ PSX26W	Спецификация PSX26W/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и  плоскости отсчета.

|  | a1 | a2 | b1,b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 1,7 | 1,7 | 0,30 | 5,0 | 4,0 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,5 | 0,25 | 4,7 | 4,0 |

Положение нити накала контролируется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, в одной из которых расположены подводящие провода нити накала.

Крайние точки нити накала, определенные в примечании 4/ к спецификации PSX26W/2, должны находиться между линиями Z1 и Z2, а также между линиями Z3 и Z4.

Нить накала не должна выступать за указанные пределы."

Приложение 2, пункт 9, изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

…
Цвет испускаемого света:  белый/селективный желтый/автожелтый/ красный 2/

Цветное покрытие на стеклянной колбе:  да/нет 2/

Галогенные лампы накаливания:  да/нет 2/"

Приложение 5,

Пункт 1.4 изменить следующим образом:

"1.4		Измерение характеристик ламп накаливания предпочтительнее производить в позиции, соответствующей нормальным условиям ее эксплуатации.  В случае ламп с двумя нитями накала должна функционировать только нить накала, предназначенная для высокой мощности (основного огня или огня дальнего света)".

Пункты 2.3-2.3.3 изменить следующим образом (в чертеж изменения не вносятся):

"2.3		Направления измерения (см. рисунок ниже).

2.3.1		Первоначально приемник устанавливается перпендикулярно оси лампы и оси нити накала (или плоскости последней в случае изогнутой нити накала).  После проведения измерения приемник перемещается вокруг лампы накаливания в двухмерных осевых направлениях с диапазоном в 30° до полного охвата площади, указанной в пунктах 2.3.2 или 2.3.3.  В каждой из позиций производятся измерения.  Однако никаких измерений не производится в тех случаях, когда:

а)	осевая линия приемника совпадает с осью нити накала или

b)	линия визирования между приемником и нитью накала блокируется такими светонепроницаемыми (не пропускающими свет) источниками света, как вводные провода или вторая нить накала, если они существуют.

2.3.2		В случае ламп накаливания, используемых в фарах, измерения производятся в направлении вокруг лампы накаливания, причем осевая линия приемника при апертуре с углом в пределах ± 30° находится в плоскости, перпендикулярной оси лампы, с вершиной в центре нити накала.  В случае ламп накаливания с двумя нитями накала за исходную точку принимается центр нити накала фары дальнего света.

2.3.3		В случае ламп накаливания, используемых в устройствах световой сигнализации, измерения производятся разупорядоченно вокруг лампы накаливания, за исключением:

а)	участка, покрываемого или охватываемого цоколем лампы накаливания, и

b)	участка прямого перехода вдоль цоколя.

В случае ламп накаливания с двумя нитями накала за исходную точку принимается центр основной нити накала.

…"

"Приложение 7,

Таблицу 1 изменить следующим образом:

"Таблица 1 - Характеристики

| Группа характеристик | Объединение */ протоколов испытаний по типам ламп | Минимальный размер 12-месячной выборки по группам */ | Приемлемый уровень несоответствия по группам характеристик (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| Цвет колбы | Все типы (испускающие красный и автожелтый свет), характеризующиеся одинаковой категорией и технологией нанесения цветного покрытия | 20 | 1 |
| … |  |  |  |
| Испытание на цветостойкость | Все лампы (испускающие красный, автожелтый и белый цвет), характеризующиеся одной технологией нанесения цветного покрытия | 20 ***/ | 1 |

…

***/	Характерное распределение ламп с цветным покрытием, наносимым по одной и той же технологии и с одной и той же отделкой, по категориям, включающим лампы с самым малым и самым большим диаметром внешней колбы, каждая из которых должна быть под максимальным номинальным напряжением".

Таблицу 2 изменить следующим образом:

"Таблица 2 */

| Количество испытаний по каждой характеристике | Допустимые пределы приемлемости |
| --- | --- |
| 20 21-50 51-80 81-125 126-200 201-260 261-315 316-370 371-435 436-500 501-570 571-645 646-720 721-800 801-860 861-920 921-990 991-1 060 1 061-1 125 1 126-1 190 1 191-1 249 | 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

*/	В соответствии с ISO 2859-1:1999 "Правила отбора образцов для проверки по конкретным свойствам - часть 1:  Процедуры отбора образцов для проверки по партиям, индексируемым по уровню приемлемого качества", включая техническую поправку 1:2001."

- - - - -

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add./1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

A

Дальний свет

Ось отсчета

3/

Ближний свет

50 макс.

4/

e

f

B

Категория H16

Рис. 2.  Максимальные контуры лампы 3/

Рис. 1.  Основной чертеж

Плоскость отсчета 1/

Ось счета 2/

Первый виток нити накала

Плоскость отсчета

Ось отсчета

Ось нити накала

Вид В

Вид А

Рис. 3.  Зона без искажений 6/ и затемненная верхняя часть 7/

Рис. 4.  Зона без металлических частей 8/

Ось нити накала

Плоскость

отсчета

Ось колбы

Вид А

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Рис. 6.  Электриситет оси колбы 10/

Ось нити накала

Рис. 5.  Допустимое смещение оси нити накала 9/ (только для эталонных ламп накаливания)

Ось отсчета

Плоскости отсчета

25,0 мм до

Увеличенный центр в случае вида A

Вид В

Рис. 1.  Основной чертеж

Плоскость отсчета 1/

Ось отсчета

e



0,45 макс.

40°

2/



e

f

Ø18,5 макс.максmax

44,0макс..max

Ø18,5 макс.

Вид А

Нить накала

Ось отсчета

44,0 макс.

Рис. 3.  Расположение и размеры нити накала

Вид нити накала фары ближнего света и фары дальнего света сверху

Ось нити накала фары дальнего света

Ось нити накала 
фары ближнего света

Вид В:  нить накала фары

дальнего света

Вид А:  нить накала фары

ближнего света

Ось отсчета

Ось отсчета

e

h3

e

g3

j

g1

lR

k

h1

lC

g4

h4

g2

Ось отсчета

h2

Центр нити накала

Центр нити

накала

Ось отсчета

e



4/

5/





Плоскость отсчета 1/

Рис. 1.  Основной чертеж

Плоскость отсчета 1/

Ø24,5

макс.

e

Заземление

Дальний свет

Ось отсчета

3/

Ближний свет

50 макс.

A

Увеличенный цент в случае вида B

Рис. 2.  Зона, не содержащая металлических предметов 3/

24,0 мм до плоскости отсчета

Ось отсчета