|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.4/2010/6 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 29 juillet 2010 Français Original: anglais et français |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du Système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits chimiques

Vingtième session

Genève, 7–9 décembre 2010

Point 2 e) de l’ordre du jour provisoire

Mise à jour de la troisième édition révisée du Système Général Harmonisé

de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) – Divers

Projets d’amendement à la troisième édition révisée du SGH  de classification et d’étiquetage des produits chimiques adopté en principe par le Sous-Comité à sa dix-neuvième session

Note du secrétariat

I. 	Contexte

1.	Lors de sa dix-neuvième session le Sous-Comité a examiné plusieurs documents informels contenant des propositions d’amendement à la troisième édition révisée du SGH. Notant que ces propositions d’amendement ont été diffusées en tant que documents informels, le Sous-Comité a décidé de les accepter en principe, en attendant leur soumission dans un document officiel à sa vingtième session pour approbation finale.

2.	Les propositions d’amendements à la troisième édition révisée du SGH, telles qu’adoptées en principe par le Sous-Comité à sa dix-neuvième session sont énumérées ci-après.

II. 	Projet d’amendements à la troisième édition révisée du SGH  de classification et d’étiquetage des produits chimiques adopté en principe par le Sous-Comité à sa dix-neuvième session

Chapitre 2.1

2.1.2.1 f) 	Supprimer « détonantes »

(Document de référence : ST/SG/AC.10/C.4/38, paragraphe 12)

Chapitre 2.2

2.2.4.2 et 2.2.5 (en-tête)	Remplacer « ISO 10156:1996 » par « ISO 10156:2010 »

(Document de référence : ST/SG/AC.10/C.4/38, paragraphes 8 et 9)

Chapitre 2.3

2.3.2.2		Au nota, remplacer  « en tant qu’aérosols extrêmement inflammables (Catégorie 1) » par « en tant qu’aérosols inflammables, Catégorie 1 »

(Document de référence : ST/SG/AC.10/C.4/38, paragraphe 10)

Chapitre 2.4

2.4.1		Au nota, remplacer « dans les normes ISO 10156:1996 ou 10156–2:2005 » par « dans la norme ISO 10156:2010 »

(Document de référence : ST/SG/AC.10/C.4/38, paragraphes 8 et 9)

2.4.4.1		Remplacer « ISO 10156:1996 » par « ISO 10156:2010 » et supprimer « et ISO 10156-2:2005 « Bouteilles à gaz, gaz ou mélanges de gaz. Partie 2: Détermination du pouvoir oxydant des gaz et mélanges de gaz toxiques et corrosifs ». »

(Document de référence : ST/SG/AC.10/C.4/38, paragraphes 8 et 9)

2.4.4.2		Remplacer avec le texte suivant :

« 2.4.4.2	Commentaires

Exemple de classification d’un mélange de gaz comburants par calcul conformément à la norme ISO 10156:2010.

Selon le critère utilisé dans la méthode de classement décrite à la norme ISO 10156 un mélange de gaz doit être considéré comme plus comburant que l’air lorsque son pouvoir comburant est supérieur à 0.235 (23.5%).

Le pouvoir comburant (PC) est calculé comme suit :

Où :

xi	= 	fraction molaire du i-ème gaz comburant dans le mélange;

Ci	= 	coefficient d’équivalence en oxygène du i-ème gaz comburant dans le mélange;

Kk	= 	coefficient d’équivalence en azote du gaz inerte k;

Bk	=  	fraction molaire du k-ième gaz inerte dans le mélange;

= 	nombre total des gaz comburants dans le mélange;

=  	nombre total des gaz inertes dans le mélange;

Exemple de mélange de gaz : 9%(O2) + 16%(N2O) + 75%(He)

Étapes du calcul

Étape 1:

Déterminer le coefficient d’équivalence en oxygène (Ci) pour les gaz comburants dans le mélange et les coefficients d’équivalence en azote (Kk) des gaz non-inflammables et non comburants.

Ci (N2O)	=  0,6 (protoxyde d’azote)

Ci (O2)	= 1 (oxygène)

Kk (He)	= 0,9 (hélium)

Étape 2:

Calculer le pouvoir comburant du mélange de gaz

20,1 < 23,5

Donc, le mélange n’est pas considéré comme gaz comburant. »

(Document de référence : ST/SG/AC.10/C.4/38, paragraphes 8 et 9)

Chapitre 2.5

2.5.1		Dans la définition de gaz sous pression, insérer « à 20°C » après « (pression manométrique) »

(Document de référence : ST/SG/AC.10/C.4/38, paragraphes 23 et 24)

2.5.2		Dans la version anglaise, dans la phrase d’introduction précédant le tableau 2.5.1, remplacer «Gases » par « Gases under pressure ».

(Document de référence : ST/SG/AC.10/C.4/38, paragraphes 23 et 24)

2.5.4.1		Remplacer par le texte suivant :

« 2.5.4.1	Procédure de décision

La classification s’effectue conformément au diagramme de décision 2.5.

Diagramme de décision 2.5 pour les gaz sous pression

»

(Document de référence : ST/SG/AC.10/C.4/38, paragraphes 23 et 24)

# Footnotes

Conformément au rapport du sous-comité d’experts lors de sa dix-neuvième session (voir ST/SG/AC.10/C.4/38 paragraphes 8–10, 12, 23 et 24).

# Text boxes

oui

oui

Gaz liquéfié
(à haute pression)

Attention!

oui

oui

Le gaz est-il partiellement liquide à des températures supérieures à –50°C?

oui

oui

oui

non

Non classé comme gaz sous pression

Le gaz, est-il contenu dans un récipient à une pression supérieure ou égale à 200 kPa (pression manométrique) à 20°C, ou est-il sous forme de gaz liquéfié ou liquéfié et réfrigéré ?

non

La substance ou le mélange est un gaz

Le gaz est-il dissous dans un solvant liquide ?

La température critique est-elle comprise entre
–50 °C et +65 (C?

Gaz comprimé

Attention!

Gaz liquide réfrigéré

Attention!

Gaz liquéfié
(à basse pression)

Attention!

non

Le gaz est-il entièrement à l’état gazeux à –50°C ?

non

Le gaz est-il partiellement liquide à cause de sa basse température ?

La température critique est-elle supérieure à +65°C ?

non

Gaz dissous

Attention!