| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/12 18 December 2009 RUSSIAN Original: FRENCH |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22-26 марта 2010 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Новые предложения

Проверки на месте с отбором образцов в ходе изготовления сосудов под давлением

Передано правительством Франции

| Резюме |
| --- |
| Существо предложения: | Цель настоящего документа состоит в том, чтобы предусмотреть обязанность соответствующих органов осуществлять проверки на месте с отбором образцов на протяжении всего процесса изготовления сосудов под давлением. |
| Предлагаемое решение: | Включить новое предложение в подраздел 1.8.7.3. |

Введение

1.	Согласно пункту 1.8.7.3.3, "Соответствующий орган должен:

a)	проверить соответствие технической документации, указанной в пункте 1.8.7.7.2;

b)	проверить, соответствует ли процесс изготовления изделий применимым требованиям и относящейся к нему документации;

c)	проверить прослеживаемость материалов и проверить свидетельство (свидетельства) на материалы на предмет технических характеристик;

d)	в зависимости от того, что применимо, проверить, что работники, выполняющие постоянное соединение детaлей и проводящие неразрушающие испытания, обладают соответствующей квалификацией или утверждены для этой цели;

e)	договориться с заявителем о месте, где должны проводится осмотры и необходимые испытания;  и

f)	зарегистрировать результаты проведенного контроля".

2.	В целях повышения надежности сосудов под давлением мы желали бы включить также дополнительное требование, касающееся обязанности соответствующих органов осуществлять проверки на месте (с отбором образцов и проведением испытаний) на предприятиях изготовителей, причем на протяжении всего процесса изготовления.  Дело в том, что в последнее время мы столкнулись с проблемами соответствия клапанов, которых, на наш взгляд, можно было бы избежать при наличии такого требования. Представляется необходимым учесть эту информацию об имеющемся опыте.

3.	Меры, изложенные в подразделе 1.8.7.3, не охватывают понятия проверки на месте с отбором образцов, которое гарантировало бы проведение проверки, предусмотренной в подпункте b) пункта 1.8.7.3.3.

4.	По этой причине мы предлагаем включить в подраздел 1.8.7.3 дополнительное положение.

Предложение

5.	Включить в подраздел 1.8.7.3 МПОГ/ДОПОГ новый пункт 1.8.7.3.4 следующего содержания:

"1.8.7.3.4	В целях проверки соответствия изделий применимым требованиям и относящейся к этому документации соответствующий орган должен осуществлять по меньшей мере один раз в год проверки на месте с отбором образцов и проведением испытаний на предприятиях изготовителей на протяжении всего процесса изготовления сосудов под давлением".

Обоснование

Безопасность: 			Данное предложение направлено на решение возникших во Франции проблем с соответствием клапанов.  Оно позволяет повысить надежность сосудов под давлением.

Осуществимость:		Никаких проблем не возникнет.

Обеспечение применения:	Гарантируется проведение некоторых обязательных проверок, предусмотренных в пункте 1.8.7.3.3.

-----

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/12.