| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2010/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 June 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Семнадцатая сессия

Женева, 23−27 августа 2010 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ:

Поправки для вступления в силу 1 января 2013 года

Согласование требований раздела 9.3.4, касающихся аварийной остойчивости

Передано Международной ассоциацией классификационных обществ (МАКО)

1.	В соответствии с пунктом 9.3.4.1.1 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, допускаются альтернативные варианты постройки: максимально допустимая вместимость грузового танка может быть превышена, и минимальные расстояния между танками и бортовой обшивкой могут не соблюдаться.

2.	Требования, касающиеся аварийной остойчивости, приведены в подразделах 9.3.1.15, 9.3.2.15 и 9.3.3.15 для танкеров типов G, C и N (в зависимости от конкретного случая) соответственно.

3.	Для танкеров типов G и С размер бортового повреждения в поперечном направлении, который должен использоваться при расчете остойчивости, равен 0,79 м. Это расстояние соответствует минимальному расстоянию, предписанному в пунктах 9.3.1.11.2 а) и 9.3.2.11.7 за вычетом 0,01 м. Для танкеров типа N размер бортового повреждения в поперечном направлении, который должен использоваться при расчете остойчивости, равен 0,59 м. Это расстояние соответствует минимальному расстоянию, предписанному в пункте 9.3.3.11.7, за вычетом 0,01 м.

4.	Указанные выше требования в отношении размера повреждения необходимо скорректировать на тот случай, если в соответствии с требования раздела 9.3.4 окажутся допустимыми меньшие расстояния.

5.	Поэтому предлагается внести в подразделы 9.3.1.15, 9.3.2.15 и 9.3.3.15 следующие поправки:

"9.3.1.15/
9.3.2.15	Остойчивость (аварийная)

9.3.1.15.1/

9.3.2.15.1	В случае повреждения судна надлежит исходить из следующих предположений:

а)	Размер бортового повреждения судна является следующим:

в продольном направлении: 	по меньшей мере 0,10 L, но не менее 5,00 м;

в поперечном направлении: 	0,79 м или, когда применимо, расстояние, допустимое согласно разделу 9.3.4, уменьшенное на 0,01 м;

в вертикальном направлении: 	от линии основания вверх без ограничения.

…"

"9.3.3.15	Остойчивость (аварийная)

9.3.3.15.1	Для судов, имеющих вкладные грузовые танки, и для конструкций судов с двойным корпусом и грузовыми танками, встроенными в шпангоуты конструкцию судна, в случае повреждения судна надлежит исходить из следующих предположений:

а)	Размер бортового повреждения судна является следующим:

в продольном направлении: 	по меньшей мере 0,10 L, но не менее 5,00 м;

в поперечном направлении: 	0,59 м или, когда применимо, расстояние, допустимое согласно разделу 9.3.4, уменьшенное на 0,01 м;

в вертикальном направлении: 	от линии основания вверх без ограничения.

…"

Примечание: Одновременно был улучшен текст пункта 9.3.3.15.1.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2010/20.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b), и ECE/TRANS/208, пункт 106).