| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2010/21 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 June 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,

прилагаемым к Европейскому соглашению

о международной перевозке опасных грузов

по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Семнадцатая сессия

Женева, 23-27 августа 2010 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,

прилагаемые к ВОПОГ:

Поправки для вступления в силу 1 января 2013 года

Требования, касающиеся вентиляционных труб на танкерах типа N

Передано Международной ассоциацией классификационных обществ (МАКО)

1.	Танкеры типа N могут быть либо закрытого типа N, либо открытого типа N с пламегасителями, либо открытого типа N. В случае танкеров закрытого типа N танки должны быть снабжены быстродействующими выпускными клапанами. Требуемое расположение этих выпускных клапанов указано в пункте 9.3.3.22.4 b). Однако в части 9 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, не содержатся требований в отношении предписанного расположения вентиляционных труб на танкерах открытого типа N с пламегасителями или на танкерах открытого типа N. Это обстоятельство можно рассматривать как пропуск. Поэтому предлагается дополнить существующий пункт 9.3.3.22.4 путем включения нового подпункта c).

2.	Представившаяся возможность была использована также для того, чтобы предложить исправления к тексту подпункта b) пункта 9.3.3.22.4. Аналогичные исправления следует также внести в пункт 9.3.1.22.3 и в подпункт b) пункта 9.3.2.22.4 для танкеров типа G и типа C, соответственно.

3.	Изменить пункт 9.3.3.22.4 b) следующим образом:

"9.3.3.22.4

b)	Выпускные отверстия быстро действующих выпускных клапанов на танкерах закрытого типа N должны находиться на высоте не менее 2,00 м над уровнем палубы и на расстоянии не менее 6,00 м от жилых и служебных помещений, расположенных за пределами грузового пространства. Указанное значение высоты может быть уменьшено, если в радиусе 1,00 м от выпускного отверстия быстродействующего выпускного клапана не расположено какое-либо контрольно-измерительное оборудование и не производятся какие-либо работы и если эта зона обозначена четко маркирована как опасная зона. Быстродействующие выпускные клапаны должны быть отрегулированы таким образом, чтобы во время перевозки они не открывались до достижения максимального рабочего давления в грузовых танках".

Примечание: Предлагаемые поправки не касаются варианта на немецком языке.

4.	Включить новый пункт 9.3.3.22.4 c) следующего содержания:

"с)	Выпускные отверстия вентиляционных труб танков на танкерах открытого типа N с пламегасителями и танкеров открытого типа N должны находиться на высоте не менее 0,5 м над уровнем палубы. На танкерах открытого типа N с пламегасителями расстояние от жилых и служебных помещений, расположенных за пределами грузового пространства, должно составлять не менее 6,00 м. Все отверстия должны быть снабжены брызгопроницаемыми устройствами, такими как изогнутая труба".

5.	Изменить пункт 9.3.1.22.3 следующим образом:

"9.3.1.22.3		Выпускные отверстия клапанов повышенного давления должны находиться на высоте не менее 2,00 м над уровнем палубы и на расстоянии не менее 6,00 м от жилых и служебных помещений, расположенных за пределами грузового пространства. Указанное значение высоты может быть уменьшено, если в радиусе 1,00 м от выпускного отверстия клапана повышенного давления не расположено какое-либо контрольно-измерительное оборудование и не проводятся какие-либо работы и если эта зона обозначена четко маркирована как опасная зона".

Примечание: Предлагаемые поправки не касаются варианта на немецком языке.

6.	Изменить пункт 9.3.2.22.4 b) следующим образом:

"9.3.2.22.4

b)	Выпускные отверстия быстродействующих выпускных клапанов должны находиться на высоте не менее 2,00 м над уровнем палубы и на расстоянии не менее 6,00 м от жилых и служебных помещений, расположенных за пределами грузового пространства. Указанное значение высоты может быть уменьшено, если в радиусе 1,00 м от выпускного отверстия быстродействующего выпускного клапана не расположено какое-либо контрольно-измерительное оборудование и не производятся какие-либо работы и если эта зона обозначена четко маркирована как опасная зона. Быстродействующие выпускные клапаны должны быть отрегулированы таким образом, чтобы во время перевозки они не открывались до достижения максимального рабочего давления в грузовых танках".

Примечание: Предлагаемые поправки не касаются варианта на немецком языке.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2010/21.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b), и ECE/TRANS/208, пункт 106).