ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/17/INF.06

30. Juli 2010

Or.   DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(17. Tagung, Genf, 23. bis 27. August 2010)

(Punkt 5 (b) zur vorläufigen Tagesordnung)

STOFFGRUPPE

BERICHT ÜBER DIE 2. SITZUNG DER INFORMELLEN ARBEITGRUPPE „STOFFE“

AM 3./4. JUNI 2010 IN STRASSBURG

EINGEREICHT VON DEUTSCHLAND

I.	Einleitung

1.	Die 2. Sitzung der Informellen Arbeitsgruppe „Stoffe“ fand am 3. und 4. Juni 2010 in Straßburg auf Einladung der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) statt. An der Sitzung nahmen teil:

-	Frau Dr. Brandes (Deutschland)

-	Herr Filimonov (Burau Veritas)

-	Herr Hoving (Niederlande)

-	Frau Dr. Kräh (CEFIC)

-	Herr Krischok (Deutschland, Vorsitzender)

-	Herr van Lancker (Belgien)

-	Herr Saha (Sekretariat der ZKR)

-	Herr Weiner (Deutschland).

II.	Ergebnisse

2.	Entsprechend dem Mandat des Sicherheitsausschusses (WP.15/AC.2/16/INF.21 und ECE/TRANS/WP.15/AC.2/34 Punkte 43 und 44) befasste sich die Gruppe mit folgenden Themen:

A. 	Überprüfung, Pflege und Aktualisierung der Tabelle C (Verzeichnis der zur Beförderung in Tankschiffen zugelassenen gefährlichen Stoffe)

3.	Die Mitglieder der informellen Arbeitsgruppe überprüften die Eintragungen in der Tabelle C. Diese Überprüfung erfolgte zum einen im Hinblick auf die Systematik und zum anderen ergaben sich Korrekturen auf Grundlage neuer Erkenntnisse zu den Stoffdaten. Die von der informellen Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Änderungen sind im Anhang 1 zusammengefasst.

B.	Prüfung der Änderungen in 2.4 des ADN  „Kriterien für wasserverunreinigende Stoffe“ auf Konsequenzen für die Tabelle C

4.	Die Mitglieder der informellen Arbeitsgruppe kamen zu der Auffassung, dass die im Dokument CCNR­ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/20 vorgeschlagenen Änderungen keine Auswirkungen auf die aktuellen Klassifizierungen und Einstufungen der in der Tabelle C enthaltenen Stoffe haben. Somit wurde auch für die anderen Angaben in der Tabelle C in diesem Zusammenhang kein Änderungsbedarf gesehen.

Nach Meinung der Arbeitsgruppen-Mitglieder muss aber im Dokument selber eine Korrektur vorgenommen werden:

in „2.4.4.3.3 Zuordnung zu den Kategorien Akut 1, 2 und 3“ muss

unter a) „L(E)C50 ≤ 1 mg/l“ in „L(E)C50 ≤ 100 mg/l“ und

unter b) „L(E)C50-Wert(e) > 1 mg/l“ in „L(E)C50-Wert(e) > 100 mg/l“ geändert werden, da sonst Akut 2 und 3 nicht erfasst wären.

C.	Überprüfung der Eintragungen zu Ethylbutylether (ETBE) in den Tabellen A und C auf Konsistenz

5.	Die Eintragungen zu UN 1179 ETHYLBUTYLETHER wurden überprüft. Die genauere Spezifizierung bei der Benennung in der Tabelle C auf Ethyl-tert-butylether ist korrekt, da die Daten nur dieses Isomers für die Angaben in der Tabelle C zu Grunde lagen.

Anmerkung: Nach der Sitzung der informellen Arbeitsgruppe wurde noch darauf hingewiesen, dass in Spalte 8 der Tabelle A für diesen Stoff ein „T“ eingetragen werden muss.

D.	Entwurf für einen Kriterienkatalog für die Zuordnung der Anforderungen bei der Beförderung gefährlicher Güter mit Binnenschiffen (Tabellen A und C)

6.	Auf Basis der Dokumente der ZKR-Arbeitsgruppe „Gefährliche Güter“ (MD/G) diskutierten die Mitglieder der informellen Arbeitsgruppe die Kriterien für die Zuordnung der Anforderungen bei der Beförderung gefährlicher Güter mit Binnenschiffen. Der im Ergebnis dieser Diskussion erarbeitete Entwurf ist im Anhang 2 enthalten. In diesem Entwurf wurden die aus der Diskussion während der 1. Sitzung der informellen Arbeitsgruppe resultierenden Vorschläge (CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/27 Buchstabe A Punkt 5) berücksichtigt. Die vorgeschlagenen Änderungen für den Teil 7 des ADN finden sich im Anhang 3.

7.	Für die Änderungen, in denen eine Anpassung der Kriterien an die Datenlage erfolgte, besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Sie sind, soweit es erforderlich war, in den Änderungsvorschlägen der informellen Arbeitsgruppe enthalten. Die Umsetzung der redaktionellen Änderungen, wie zum Beispiel die Zusammenfassung von „RA02“ und „RA03“, muss vorbehaltlich der Zustimmung des Sicherheitsausschusses noch erfolgen.

E.	Zusätzliche Ergebnisse

8.	Vom Vertreter der Niederlande wurde das Thema der sogenannten „politischen Stoffe“ angesprochen. In der kurzen Diskussion konnte für diese Problematik keine Lösung gefunden werden. Die Mitglieder der informellen Arbeitsgruppe kamen überein, dem Sicherheitsausschuss folgendes vorzuschlagen: im Rahmen der informellen Arbeitsgruppe „Stoffe“ sollen die „Legaleinstufungen“ dieser Stoffe in Gegenüberstellung mit deren harten Daten diskutiert werden. Als Resultat sollen dem Sicherheitsausschuss Empfehlungen zur Entscheidung vorgelegt werden.

9.	Bei der Erörterung des oben genannten Themas wurde festgestellt, dass für den Eintrag mit der UN-Nummer 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG; N.A.G. (BILGENWASSER) keine Übergangsvorschrift festgelegt wurde. Dies sollte nach Auffassung der Gruppe nachgeholt werden.

***

Anhang 1

| Erläuterungen |  |
| --- | --- |
| Auf der Grundlage der Arbeiten von Herrn Seelisch, der im Frühjahr 2004 die Daten der EU-Gefahrstoff-Richtlinien und von GESAMP ausgewertet hatte, wurden in der Tabelle C - Fassung für 2007 - in der Spalte 5 für die namentlich bekannten Stoffe die Kategorien der aquatischen Toxizität "Akut 1, 2 oder 3" bzw. "Chron. 1, 2 oder 3" eingetragen. Die entsprechenden Zellen wurden hellblau markiert. [incl. additional data by PTB in March 2007] |  |
| Wenn sich durch diese zusätzliche Eigenschaft der Schiffstyp ändert, wurden ebenfalls mit hellblau alle geänderten Zellen markiert. |  |
| Bei N.A.G.-Eintragungen und Gruppeneintragungen wurde pro Verpackungsgruppe - sie wird u.a. bei der Zahl der blauen Kegel/Lichter benötigt - anstelle der bisher vorhandenen je ein allgemeiner Eintrag erzeugt, der auf das Entscheidungsdiagramm verweist. In den Spalten 5 bis 10 - "Gefahren" bis "Öffnungsdruck..." - wurde ein Hinweis auf die zusätzlichen Gefahren (+ N1, N2, N3, CMR, F oder S) gegeben. Diese Zellen sind mit hellgrüner Farbe markiert. Die Zellen in den Spalten 11 "Tankfüllungsgrad" bis 13 "Probeentnahmeeinrichtung" bleiben dann unausgefüllt. |  |
| Bei den namentlich bekannten CMR-Stoffen wurde ebenfalls in der Spalte 5 "CMR" eingetragen. Solche Zellen wurden mit hellroter Farbe markiert. Wenn sich durch diese zusätzliche Eigenschaft der Schiffstyp ändert, wurde ebenfalls mit hellrot die entsprechende Zelle markiert. Stoffe/Stoffgemische, die bekanntermaßen aufgrund von Anteilen krebserzeugender Beimengungen (mehr als 0,1 %) krebserzeugend sein können, wurden in der Spalte 20 mit der Bemerkung 99 versehen. Die Bemerkung 99 lautet: "Dieser Stoff kann mehr als 0,1 % krebserzeugende Anteile enthalten." |  |
| Zellen in der Spalte 5 mit Hinweisen auf aquatische Toxizität und CMR-Eigenschaften sind hellviolett markiert. |  |
| Normalised (Fp = F) Floater and Sinker qualifications, based on TNO research and additional information by PTB, March 2007 |  |
| Normalised (Fp = F) Floater and Sinker qualifications, based on TNO research and additional information by PTB, March 2007 |  |

|  | Hinweis: die geändert Zellen sind grau markiert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| UN-Nummer oder Stoffnummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungscode | Verpackungsgruppe | Gefahren | Tankschiffstyp | Ladetankzustand | Ladetanktyp | Ladetankausrüstung | Öffnungsdruck des H.-J.-Ventils in kPa | max. zul. Tankfüllungsgrad in % | Dichte bei 20 ºC | Art der Probeentnahmeeinrichtung | Pumpenraum unter Deck erlaubt | Temperaturklasse | Explosionsgruppe | Explosionsschutz erforderlich | Ausrüstung erforderlich | Anzahl der Kegel/Lichter | zusätzliche Anforderungen oder Bemerkungen |
| 1005 | AMMONIAK, WASSERFREI | 2 | 2TC |  | 2.3+8+2.1 | G | 1 | 1 | 3 |  | 91 |  | 1 | ja | T1 | II A | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 1010 | BUTA-1,2-DIEN, STABILISIERT | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT | 2 | 2F |  | 2.1+inst.+CMR | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T2 | II B | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 °C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1011 | BUTAN | 2 | 2F |  | 2.1+(CMR) | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 31; 99 |
| 1012 | BUT-1-EN | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1020 | CHLORPENTAFLUORETHAN oder GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115 | 2 | 2A |  | 2.2 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja |  |  | nein | PP | 0 | 31 |
| 1030 | 1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T1 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1033 | DIMETHYLETHER | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T3 | II B | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50°C | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T2 | II B | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2: 3; 11; 31 |
| 1055 | ISOBUTEN | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T2 1) | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1063 | METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T1 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1077 | PROPYLEN | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T1 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1083 | TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1086 | VINYLCHLORID, STABILISIERT | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 13; 31 |
| 1127 | CHLORBUTANE (2-CHLORBUTAN) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLORBUTANE (1-CHLOR-2-METHYLPROPAN) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1135 | ETHYLENCHLORHYDRIN (2-CHLORETHANOL) | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+N3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,21 | 1 | nein | T2 | II A 8) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1153 | ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,84 | 3 | ja | T4 | II A 7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 1157 | DIISOBUTYLKETON | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 1160 | DIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG | 3 | FC | II | 3+8+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,82 | 2 | ja | T2 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1163 | DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8+N2+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,78 | 1 | nein | T3 | II C | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1167 | DIVINYLETHER, STABILISIERT | 3 | F1 | I | 3+inst. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,77 | 1 | ja | T2 | II B | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3 |
| 1175 | ETHYLBENZEN | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1177 | 2-ETHYLBUTYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | ja | T3 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 1179 | ETHYLBUTYLETHER (ETHYL-tert-BUTYLETHER) | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1191 | OCTYLALDEHYDE (2-ETHYLCAPRONALDEHYD) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,82 | 2 | ja | T4 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 1202 | DIESELKRAFTSTOFF oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT (Flammpunkt höchstens 60 °C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * | < 0,85 | * | ja |  |  | nein | PP | 0 | *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1202 | DIESELKRAFTSTOFF entsprechend Norm EN 590:2004 oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT mit einem Flammpunkt entsprechend Norm EN 590:2004 | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,82 - 0,85 | 3 | ja |  |  | nein | PP | 0 |  |
| 1202 | DIESELKRAFTSTOFF oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT (Flammpunkt über 60 °C bis einschließlich 100 °C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * | < 1,1 | * | ja |  |  | nein | PP | 0 | *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN SIEDEPUNKT >115 °C | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1208 | HEXANE (n-HEXAN) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 | 3 | 50 | 97 | 0,66 | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1214 | ISOBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,73 | 2 | ja | T2 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1220 | ISOPROPYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | ja | T2 | II A7) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1223 | KEROSIN | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | ≤ 0,83 | 3 | ja | T3 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1230 | METHANOL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | N | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 2 | ja | T2 | II A | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 23 |
| 1235 | METHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG | 3 | FC | II | 3+8+N3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T2 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1247 | METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT | 3 | F1 | II | 3+inst.+N3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,94 | 1 | ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G (NAPHTA) 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 |  | 50 | 97 | 0,735 | 3 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1277 | PROPYLAMIN (1-Aminopropan) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | ja | T2 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1294 | TOLUEN | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | ja | T1 | II A | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1301 | VINYLACETAT, STABILISIERT | 3 | F1 | II | 3+inst.+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 2 | ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1578 | CHLORNITROBENZENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-CHLORNITROBENZEN) | 6.1 | T2 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | nein | T1 | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17; 26 |
| 1595 | DIMETHYLSULFAT | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8+N3+CMR | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,33 | 3 | nein |  |  | nein | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1764 | DICHLORESSIGSÄURE | 8 | C3 | II | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,56 | 2 | ja | T1 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 6: 17°C; 17 |
| 1848 | PROPIONSÄURE mit mindestens 10 Masse-% und weniger als 90 Masse-% Säure | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 | 34 |
| 1912 | METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T1 | II A8) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1922 | PYRROLIDIN | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,86 | 2 | ja | T2 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A0) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A01) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A02) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH B) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH B1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH B2) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH C) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1969 | ISOBUTAN | 2 | 2F |  | 2.1(+CMR) | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T2 1) | II A7) | ja | PP, EX, A | 1 | 31; 99 |
| 1978 | PROPAN | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja | T1 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 2022 | CRESYLSÄURE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+3+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | nein | T1 | II A7) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: +16 ºC; 17 |
| 2046 | CYMENE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | ja | T2 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | DICHLORPROPENE (2,3-DICHLORPROPEN-1) | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,2 | 2 | ja | T1 | II A7) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | DICHLORPROPENE (GEMISCH VON 2,3-DICHLORPROPEN-1 UND 1,3-DICHLORPROPEN) | 3 | F1 | II | 3+N1+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | ja | T21) | II A7) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | DICHLORPROPENE (GEMISCH VON 2,3-DICHLORPROPEN-1 UND 1,3-DICHLORPROPEN) | 3 | F1 | III | 3+N1+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | ja | T21) | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | DICHLORPROPENE (1,3-DICHLORPROPEN) | 3 | F1 | III | 3+N1+CMR | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,23 | 2 | ja | T21) | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2051 | 2-DIMETHYLAMINOETHANOL | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | ja | T3 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,744 | 3 | ja | T3 | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | ja | T3 | II B4) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2205 | ADIPONITRIL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,96 | 2 | nein | T4 | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6: 6°C; 17 |
| 2218 | ACRYLSÄURE, STABILISIERT | 8 | CF1 | II | 8+3+inst.+N1 | C | 2 | 2 | 4 | 30 | 95 | 1,05 | 1 | ja | T2 | II B | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 3; 4; 5; 17 |
| 2227 | n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3+inst.+N3+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 1 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2238 | CHLORTOLUENE (o-CHLORTOLUEN) | 3 | F1 | III | 3+N2+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | ja | T1 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | CHLORTOLUENE (p-CHLORTOLUEN) | 3 | F1 | III | 3+N2+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,07 | 2 | ja | T1 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 | 6: +11 ºC; 17 |
| 2241 | CYCLOHEPTAN | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | ja | T4 3) | II A7) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 2259 | TRIETHYLENTETRAMIN | 8 | C7 | II | 8+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 6: 16°C; 17; 34 |
| 2266 | DIMETHYL-N-PROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | ja | T4 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2288 | ISOHEXENE | 3 | F1 | II | 3+inst.+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,735 | 2 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 3; 23 |
| 2289 | ISOPHORONDIAMIN | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | ja | T2 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 6: 14°C; 17; 34 |
| 2321 | TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG (1,2,4-TRICHLORBENZEN) | 6.1 | T1 | III | 6.1+N1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | nein | T1 | II A7) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2325 | 1,3,5-TRIMETHYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3+N1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,87 | 2 | ja | T1 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2357 | CYCLOHEXYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | ja | T3 | II B4) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2382 | DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISCH | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,83 | 1 | nein | T4 3) | II C5) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2383 | DIPROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8+N2 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,74 | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2397 | 3-METHYLBUTAN-2-ON | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | ja | T1 | II A7) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 2404 | PROPIONITRIL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,78 | 2 | nein | T19) | II A7) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2430 | ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (NONYLPHENOL-ISOMEREN-GEMISCH, GESCHMOLZEN) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 0,95 | 2 | ja | T2 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2430 | ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (NONYLPHENOL-ISOMEREN-GEMISCH, GESCHMOLZEN) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 0,95 | 2 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +125 ºC |
| 2477 | METHYLISOTHIOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,0711) | 1 | nein | T4 3) | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2491 | ETHANOLAMIN oder ETHANOLAMIN, LÖSUNG | 8 | C7 | III | 8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 6: 14°C; 17; 34 |
| 2531 | METHACRYLSÄURE, STABILISIERT | 8 | C3 | II | 8+inst.+N3 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,02 | 1 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 3; 4; 5; 7; 17 |
| 2564 | TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG | 8 | C3 | III | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,6211) | 2 | ja |  |  |  | PP, EP, EX, A | 0 | 22 |
| 2574 | TRICRESYLPHOSPHAT mit mehr als 3% ortho-Isomer | 6.1 | T1 | II | 6.1+N1+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | nein |  |  | nein | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2618 | VINYLTOLUENE, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3+inst.+N2+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,92 | 1 | ja | T1 | II B4) | ja | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2709 | BUTYLBENZENE | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,87 | 2 | ja | T2 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2733 | AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. (2-AMINOBUTAN) | 3 | FC | II | 3+8+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | ja | T4 3) | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2789 | EISESSIG oder ESSIGSÄURE, LÖSUNG mit mehr als 80 Masse-% Säure | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,05 bei 100% Säure | 3 | ja | T1 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 7; 17; 34 |
| 2790 | ESSIGSÄURE, LÖSUNG, mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 80 Masse-% Säure | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 | 34 |
| 2790 | ESSIGSÄURE, LÖSUNG, mit mindestens 10 Masse-% und höchstens 50 Masse-% Säure | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 | 34 |
| 2850 | PROPYLENTETRAMER oder TETRAPROPYLEN | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,76 | 2 | ja | T3 | II B4) | ja | PP; EX, A | 0 |  |
| 2920 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. (WÄSSERIGE LÖSUNG VON DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORID UND 2-PROPANOL) | 8 | CF1 | II | 8+3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | ja | T3 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 3175 | FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60°C ENTHALTEN, N.A.G. GESCHMOLZEN (DIALKYLDIMETHYLAMMO-NIUMCHLORID (C12 - C18) UND 2-PROPANOL) | 4.1 | F1 | II | 4.1 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,86 | 3 | ja | T2 | II A7) | ja | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 3271 | ETHER, N.A.G. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3272 | ESTER, N.A.G. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3289 | GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. SIEDEPUNKT > 115 °C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | nein |  |  | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3446 | NITROTOLUENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-NITROTOLUEN) | 6.1 | T2 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | nein | T2 | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3451 | TOLUIDINE, FEST, GESCHMOLZEN (p-TOLUIDIN) | 6.1 | T2 | II | 6.1+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | nein | T1 | II A8) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3455 | CRESOLE, FEST, GESCHMOLZEN | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8+N3 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | nein | T1 | II A8) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 9000 | AMMONIAK, WASSERFREI, TIEFGEKÜHLT | 2 | 3TC |  | 2.1+2.3+8+N1 | G | 1 | 1 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | ja | T1 | II A | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 9005 | WASSERVERUNREINIGENDER STOFF, FEST, GESCHMOLZEN, N.A.G. | 9 |  |  | 9+( N2,N3,CMR,F oder S) | * | * | * | * | * | 97 |  | * | ja |  |  | nein | PP | 0 | *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 9006 | WASSERVERUNREINIGENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | 9 |  |  | 9+( N2,N3,CMR,F oder S) | * | * | * | * | * | 97 |  | * | ja |  |  | nein | PP | 0 | *siehe Entscheidungs-diagramm |

Anhang 2

Anwendungskriterien für Ausrüstung, Bauvorschriften und Bestimmungen 
Tabelle A und Tabelle C des Teil 3 ADN

Tabelle A

Spalte 1:	UN-Nummer/Stoffnummer

Spalte 2:	Benennung und Beschreibung

Spalte 3a:	Klasse

Spalte 3b:	Klassifizierungscode

Spalte 4:	Verpackungsgruppe

Spalte 5:	Gefahrzettel

Spalte 6:	Sondervorschriften

Spalte 7a:	Begrenzte Mengen

Spalte 7b:	Freigestellte Mengen

Spalte 8:	Beförderung zugelassen

Spalte 9:	Ausrüstung erforderlich

PP:	Stoffe der Klasse 1 bis 9

EP:	Stoffe der Klasse 2 mit T oder C in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 3 mit T oder C in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 4.1 mit T oder C in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 4.2 mit T oder C in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 4.3 mit T oder C in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 5.1 mit T oder C in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 6.1,

Stoffe der Klasse 8 und

Stoffe der Klasse 9 mit M2 oder M3 in der Spalte 3b)

EX:	Stoffe der Klasse 2 mit F in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 3,

UN-Nummer 3175 (Klasse 4.1),

Stoffe der Klasse 4.2 mit SW in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 4.3,

Stoffe der Klasse 5.1 mit F in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 5.2,

flüssige Stoffe der Klasse 6.1 mit ein F in der Spalte 3b),

flüssige Stoffe der Klasse 8 mit ein F in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 9 mit M3 in der Spalte 3b).

TOX:	Stoffe der Klasse 2 mit T in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 3 mit Tin der Spalte 3b),

flüssige Stoffe der Klasse 4.2 mit T in der Spalte 3b),

flüssige Stoffe der Klasse 4.3 mit T in der Spalte 3b) und

flüssige Stoffe der Klasse 4.3, die in Berührung mit Wasser giftige

Gase entwickeln UN-Nummern 1360, 1395, 1397, 1408, 1419, 1432,

1433, 1714, 2011, 2012 und 3013,

flüssige Stoffe der Klasse 5.1 mit T in der Spalte 3b),

flüssige Stoffe der Klasse 6.1 und

flüssige Stoffe der Klasse 8 mit T in der Spalte 3b).

Für feste Stoffe und ihre wässerige Lösungen ist einen Toximeter

nicht erforderlich.

A:	Stoffe der Klassen 2 bis 9 mit EX oder/und TOX in der Spalte 9.

Spalte 10:	Lüftung

VE01:	Stoffe der Klasse 2 bis 9 mit EX in der Spalte 9.

VE02:	Stoffe der Klasse 2 bis 9 mit TOX in der Spalte 9.

VE03*:	Stoffe der Klasse 2 bis 9 mit B in der Spalte 8 und EX oder/und

TOX in der Spalte 9.

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

VE04	Druckgaspackungen (UN 1950) in Zusammenhang mit der

Sondervorschrift 327 in Spalte 10.

Spalte 11:	Maßnahmen während des Ladens/Löschens/Beförderns

CO01:	UN-Nummer 1334 (Klasse 4.1).

CO02*:	Stoffe der Klasse 5.1 mit O2 in der Spalte 3b) und B in der Spalte 8,

-	UN-Nummer 2071 (Klasse 9) mit B in der Spalte 8,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

CO03*:	Stoffen der Klasse 8 mit B in der Spalte 8,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

ST01:	UN-Nummer 1942 und 2067 (Klasse 5.1).

ST02*:	UN-Nummer 2071 (Klasse 9) mit B in der Spalte 8,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

RA01:	UN 2912 (radioaktive Stoffe mit geringer spezifischer Aktivität

LSA-I).

RA02:	UN 2913 (Oberflächenkontaminierten Gegenständen der Gruppen

SCO- I und SCO-II).

RA03:	gestrichen (zusammengefasst mit RA02).

LO01:	Stoffe oder Gegenstände der Klasse 1.

LO02*:	UN-Nummer 2793 (Klasse 4.2) mit B in der Spalte 8,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

LO03*:	Stoffe der Klasse 4.3 mit B in der Spalte 8,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

LO04*:	Stoffe der Klasse 5.1 mit B in der Spalte 8,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

HA01:	Stoffe und Gegenstände der Klasse 1 mit Gefahrzettel 1, 1.4 ,

1.5 oder 1.6 in der Spalte 5,

-	Stoffe und Gegenstände der Klasse 4.1 mit Gefahrzettel 1 in der

Spalte 5 und

-	Stoffe und Gegenstände der Klasse 5.2 mit Gefahrzettel 1 in der

Spalte 5.

HA02:	Stoffe und Gegenstände der Klasse 1, Unterklasse 1.1 und

Stoffe und Gegenstände der Verträglichkeitsgruppen B und F

der anderen Unterklassen.

HA03:	Stoffe und Gegenstände der Klasse 1.

HA04:	gestrichen (zusammengefasst mit HA03).

HA05:	gestrichen (zusammengefasst mit HA03).

HA06:	gestrichen (zusammengefasst mit HA03).

HA07*:	Stoffen der Klasse 4.3 mit B in der Spalte 8,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

HA08:	Stoffen der Klasse 4.3.

HA09*:	UN-Nummer 1942 und 2067 (Klasse 5.1) mit B in der Spalte 8 und

-	UN-Nummer 2071 (Klasse 9) mit B in der Spalte 8,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

HA10:	Stoffe und Gegenstände der Klasse 4.1 mit Gefahrzettel 1 in der

Spalte 5 und

-	alle Stoffe und Gegenstände der Klasse 5.2 mit Gefahrzettel 1 in der

Spalte 5.

IN01*:	Stoffe der Klassen 2 bis 9 mit B in der Spalte 8, welche

entzündbare Gase oder Dämpfe freisetzen können,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

IN02*:	Stoffen der Klassen 2 bis 9 mit B in der Spalte 8, welche giftige

Gase oder Dämpfe freisetzen können,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

IN03*:	Stoffe der Klassen 2 bis 9 mit W in der Spalte 3b) und mit B in

der Spalte 8,

In der Spalte 13:  „* Nur bei Beförderung in loser Schüttung oder

unverpackt erforderlich.“.

Spalte 12:	Anzahl der blauen Keel/Lichter

1 blauer Kegel/blaues Licht:	Stoffen und Gegenständen der Klasse 1

mit Unterklasse 1.4 (außer 1.4 S) in der

Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 2 mit F in der Spalte 3b),

Stoffen der Klassen 3 bis 9 mit F oder D

in der Spalte 3b) jeweils Verpackungsgruppe

I oder II.

2 blaue Kegel/Lichter:	Stoffe der Klasse 2 mit T in der

Spalte 3b),

Stoffe der Klassen 3 bis 8 mit T in der

Spalte 3b) jeweils Verpackungsgruppe

I oder II,

Stoffe der Klasse 7 mit UN-Nummer

2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977,

2978, 3321 bis 3333.

3 blaue Kegel/Lichter:	Stoffe und Gegenständen der Klasse 1

(außer Unterklasse 1.4) mit Gefahrzettel 1 in

der Spalte 5,

Stoffe der Klasse 4.1 mit Gefahrzettel 1 in

der Spalte 5,

Stoffe der Klasse 5.2 mit Gefahrzettel 1 in

der Spalte 5.

Für alle übrigen Stoffe soll „0“ eingetragen werden.

Spalte 13:	Zusätzliche Anforderungen oder Bemerkungen

Tabelle C

Spalte 1:	UN-Nummer/Stoffnummer

Spalte 2:	Benennung und Beschreibung

Spalte 3a:	Klasse

Spalte 3b:	Klassifizierungscode

Spalte 4:	Verpackungsgruppe

Spalte 5:	Gefahren

Spalte 6: Tankschifftyp, Spalte 7: Ladetankzustand und Spalte 8: Ladetanktyp

1	Gase (Einstufungskriterien nach UN-Empfehlungen)

ohne Kühlung:	Typ G	Druck

mit Kühlung:		Typ G	gekühlt

2	Halogenierte Kohlenwasserstoffe

Stoffe, die nur in stabilisiertem Zustand befördert werden dürfen.

Stoffe mit giftigen Eigenschaften (siehe UN-Empfehlungen)

Stoffe mit entzündbaren (Flammpunkt < 23 °C) und korrosiven

Eigenschaften (siehe UN-Empfehlungen)

Stoffe mit einer Zündtemperatur ( 200 C

Stoffe mit einem Flammpunkt < 23 C und einem Explosionsbereich > 15%

Benzen und Gemische von nicht giftigen und nicht ätzenden Stoffen mit einem

Anteil von mehr als 10 % Benzen

Tankinnenüberdruck bei 30 C Flüssigkeitstemperatur und 37,8 ºC

Dampfraumtemperatur > 50 kPa:

ohne Kühlung:	Typ C	Druck (400 kPa)

mit Kühlung:		Typ C	gekühlt

Tankinnenüberdruck bei 30 C Flüssigkeitstemperatur und 37,8 ºC

Dampfraumtemperatur ( 50 kPa

mit Tankinnenüberdruck bei 50 C ( 50 kPa:

ohne Berieselung:	Typ C	Druck (400 kPa)

mit Berieselung:	Typ C	mit Öffnungsdruck Hochgeschwin

digkeitsventil 50 kPa

mit Tankinnenüberdruck bei 50 C ( 50 kPa:

Typ C	mit Öffnungsdruck Hochgeschwin

digkeitsventil berechnet aber mindestens 10 kPa.

- Gemische mit Mangel an Daten, wofür nach 2. ein Typ C-Schiff gefordert wird

Falls der Innenüberdruck aus Mangel an Daten nicht berechnet werden kann, dürfen

folgende Kriterien verwendet werden:

Siedepunkt ( 60 (C			Typ C	Druck (400 kPa)

60 (C < Siedepunkt ( 85 (C		Typ C	mit Öffnungsdruck Hochgeschwin

digkeitsventil 50 kPa und mit Berieselung

85 (C < Siedepunkt ( 115 (C		Typ C	mit Öffnungsdruck Hochgeschwin

digkeitsventil 50 kPa

115(C < Siedepunkt			Typ C	mit Öffnungsdruck Hochgeschwin

digkeitsventil 35 kPa

3	Stoffe mit nur entzündbaren Eigenschaften (siehe UN-Empfehlungen)

Flammpunkt ( 23 C

mit 175 kPa ( Pd 50 ( 300 kPa

ohne Kühlung:	Typ N geschlossen	Druck (400 kPa)

mit Kühlung:	Typ N geschlossen	gekühlt mit Öffnungsdruck

Hochgeschwindigkeitsventil 	50 kPa

Flammpunkt ( 23 C

mit 150 kPa ( Pd 50 ( 175 kPa:	Typ N geschlossen	mit Öffnungsdruck

Hochgeschwindigkeitsventil 50 kPa

Flammpunkt ( 23 C

mit 110 kPa ( Pd 50 ( 150 kPa

ohne Berieselung:	Typ N geschlossen	mit Öffnungsdruck

Hochgeschwindigkeitsventil 50 kPa

mit Berieselung:	Typ N geschlossen	mit Öffnungsdruck

Hochgeschwindigkeitsventil 10 kPa

Flammpunkt ( 23 C

mit Pd 50 ( 110 kPa:	Typ N geschlossen	mit Öffnungsdruck

Hochgeschwindigkeitsventil 10 kPa

Flammpunkt ( 23 C und ( 61 C:	Typ N offen	mit Flammendurchschlagsicherung

Flammpunkt > 61 C erwärmt näher 15 K vom Flammpunkt, n.a.g. (.....):

Typ N offen 	mit Flammendurchschlagsicherung

4	Stoffe mit korrosiven Eigenschaften

Korrosive Stoffe,

die ätzende Dämpfe bilden können:	Typ N geschlossen	Ladetankwandung

Stoffe, mit Verpackungsgruppe		keine Außenhaut

I oder II der Stoffaufzählung		mit Öffnungsdruck

und mit einem Dampfdruck*) > 12,5 kPa		Hochgeschwindig-

(125 mbar) bei 50 °C oder		keitsventil/ Über-

Stoffe, die mit Wasser gefährlich		druckventil 10 kPa	reagieren können (z.B. Säurechloride) oder

Stoffe mit gelösten Gasen

Saure Stoffe mit korrosiven

Eigenschaften mit:	Typ N offen	Ladetankwandung

Verpackungsgruppe I oder II 		keine Außenhaut

der Stoffaufzählung und einem

Dampfdruck*) ( 12,5 kPa (125 mbar)

bei 50 °C oder

Verpackungsgruppe III der Stoff-

aufzählung und Dampfdruck*) > 6,0 kPa

(60 mbar) bei 50 °C oder

Verpackungsgruppe III der Stoff-

aufzählung aufgrund der Korrosions-

rate auf Stahl oder Aluminium oder

Schmelzpunkt > 0 °C, die unter

Beheizung transportiert werden

entzündbar	Typ N offen	mit Flammen-

durchschlag-

sicherung

beheizt transportiert	Typ N offen	mit Flammen-

durchschlag-

sicherung

nicht entzündbar	Typ N offen

Alle restlichen korrosiven Stoffe

entzündbar	Typ N offen	mit Flammen-

durchschlag-

sicherung

nicht entzündbar	Typ N offen

5	Stoffe der Klasse 9, UN-Nummer 3082

Typ N offen	Ladetankwandung

keine Außenhaut

6	Stoffe der Klasse 9, UN-Nummer 3257

Type N offen	unabhängiger

Ladetank

7	Stoffe der Klasse 9, Stoff-Nummer 9003

Flammpunkt ( 61 C und  100 C	Typ N offen

8	Stoffe, die beheizt befördert werden müssen

Für Stoffe, die beheizt befördert werden müssen, wird der Ladetanktyp in

Abhängigkeit der Beförderungstemperatur nach folgender Tabelle bestimmt:

| Maximale Beförderungstemperatur T in ºC | Typ N | Typ c |
| --- | --- | --- |
| T ( 80 | 2 | 2 |
| 80 < T ( 115 | 1 + Bem. 25 | 1 + Bem. 26 |
| T > 115 | 1 | 1 |

1 = Ladetanktyp: unabhängiger Ladetank

2 = Ladetanktyp: integraler Ladetank

Bem. 25:	Bemerkung Nr. 25 in Spalte 20 der Stoffliste Teil 3.2

Bem. 26:	Bemerkung Nr. 26 in Spalte 20 der Stoffliste Teil 3.2

Spalte 9: Bestimmung der Ladetanksaurüstung

(1)	Kühlanlage

Ob eine Kühlanlage erforderlich ist, ergibt sich aus den Angaben für die

Spalten 6, 7, und 8.

(2)	Ladungsheizmöglichkeit

Eine Ladungsheizmöglichkeit ist erforderlich,

wenn der Schmelzpunkt des zu befördernden Stoffes größer oder gleich

+15 °C ist oder

wenn der Schmelzpunkt des zu befördernden Stoffes größer als 0 °C

und kleiner als +15 °C ist und die Außentemperatur höchstens 4 K über

dem Schmelzpunkt liegt. In der Spalte (20) wird die Nr. „6“ eingetragen

sowie die Temperatur, die sich ergibt aus: Schmelzpunkt +4 K.

(3)	Berieselungsanlage

Ob eine Berieselungsanlage erforderlich ist, ergibt sich aus den

Angaben für die Spalten 6, 7, und 8.

(4)	Ladungsheizungsanlage an Bord

Eine Ladungsheizungsanlage an Bord ist erforderlich

bei Stoffen, die nicht erstarren dürfen, da beim Wiederaufheizen

gefährliche Reaktionen nicht auszuschließen sind, und

bei Stoffen, deren Temperatur zuverlässig einen Abstand von

mindestens 15 K zum Flammpunkt des Stoffes aufweisen muss.

Spalte 10: Bestimmung des Öffnungsdrucks des Hochgeschwindigkeitsventils in kPa

Der Öffnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils ist für Typ C-Schiffe auf der Grundlage des Tankinnenüberdrucks aufgerundet auf jeweils 5 kPa festzulegen.

Für die Berechnung des maximalen Tankinnenüberdrucks bei 30 °C maximaler Oberflächentemperatur der Flüssigkeit und 37,8 °C maximaler Dampfraumtemperatur bzw. bei 50 °C maximaler Oberflächentemperatur der Flüssigkeit und 50 °C maximaler Dampfraumtemperatur wird nachstehende Formel benutzt:

k · va (P0 - PDa)

Pmax = PObmax   +				- P0

va - ( ·(t + ( · (t · va

TDmax

k  =

Ta

Hierin sind:

Pmax	:	Maximaler Tankinnenüberdruck in kPa

PObmax:	Dampfdruck (absolut) bei maximaler Oberflächentemperatur der

Flüssigkeit tOb in kPa

PDa	:	Dampfdruck (absolut) bei Einfülltemperatur in kPa

Po	:	Atmosphärischer Luftdruck in kPa

va	:	Relatives flüssigkeitsfreies Volumen bei Einfülltemperatur, bezogen auf

den Fassungsraum des Ladetanks

(	:	Mittlerer kubischer Ausdehnungskoeffizient in K-1

(t	:	Mittlerer Temperaturanstieg in der Flüssigkeit bei Erwärmung in K

TDmax	:	Maximale Dampfraumtemperatur (absolut) in K

Ta	:	Einfülltemperatur in K

k	:	Temperaturkorrekturfaktor

In der Formel werden die folgenden Ausgangsgrößen benützt:

PObmax:	bei tOb = 50 °C bzw. tOb 30 °C

PDa	:	bei 15 °C

Po	:	101,3 kPa

va	:	5% = 0,05

(t	:	5 K

TDmax	:	323 K und 310,8 K

Ta	:	288 K

Spalte 11: Bestimmung des maximal zulässigen Füllungsgrads der Ladetanks

Wenn sich aus der in Spalte 6aufgeführte Tankschiffstyp ergibt

ein Typ G :		91 %,	für tiefgekühlte Stoffe jedoch 95 %

ein Typ C :		95 %

ein Typ N :		97 %,	für geschmolzene Stoffe und für brennbare Flüssigkeiten

mit 175 kPa ( Pd 50 ( 300 kPa jedoch 95 %

Spalte 13: Bestimmung der Art der Probeentnahmeeinrichtung

- = geschlossen:			Stoffe, die in Drucktanks zu befördern sind

Stoffe mit T in der Spalte 3b) die unter

Verpackungsgruppe I der einzelnen Ziffern fallen

-	stabilisierte Stoffe, die unter Inertgasabdeckung

zu befördern sind

- = teilweise geschlossen:		alle übrigen Stoffe, für die ein Typ C gefordert

wird

(3) = offen:				alle übrigen Stoffe

Spalte 14: Bestimmung, ob Pumpenraum unter Deck erlaubt ist

Nein:					Stoffe mit T in der Spalte 3b) und Stoffe der

Klasse 2

Ja:					alle übrigen Stoffe

Spalte 15: Bestimmung der Temperaturklasse

Die entzündbaren Stoffe werden auf der Grundlage ihrer Zündtemperatur der

jeweiligen Temperaturklasse zugeordnet:

| Temperaturklasse | Zündtemperatur T der entzündbaren Flüssigkeiten und Gase in °C |
| --- | --- |
| T 1 | T > 450 |
| T 2 | 300 < T ( 450 |
| T 3 | 200 < T ( 300 |
| T 4 | 135 < T ( 200 |
| T 5 | 100 < T ( 135 |
| T 6 | 85 < T ( 100 |

Falls Explosionsschutz erforderlich ist und die Zündtemperatur nicht bekannt ist, muss

die als sicher geschätzte Temperaturklasse T 4 eingetragen werden.

Spalte 16: Bestimmung der Explosionsgruppe

Die entzündbaren Stoffe werden auf der Grundlage ihrer Normspaltweite der

jeweiligen Explosionsgruppe zugeordnet. Die Ermittlung der Normspaltweite erfolgt

nach dem in der IEC-Publikation 79-1A beschriebenen Standard.

Folgende Explosionsgruppen werden unterschieden:

| Explosionsgruppe | Normspaltweite in mm |
| --- | --- |
| II A | > 0,9 |
| II B | ( 0,5 bis ( 0,9 |
| II C | < 0,5 |

Falls Explosionsschutz erforderlich ist und die Daten bezüglich Explosionsschutz

nicht vorliegen, muss die als sicher geschätzte Explosionsgruppe II B eingetragen

werden.

Spalte 17: Bestimmung, ob Explosionsschutz hinsichtlich Maschinen- und elektrischen Anlagen erforderlich ist

+ = ja		für Stoffe, die einen Flammpunkt ( 60 °C besitzen

für Stoffe, die geheizt befördert werden müssen bei einer Temperatur

von weniger als 15 K unterhalb des Flammpunktes

für entzündliche Gase

- = nein	für alle übrigen Stoffe

Spalte 18: Bestimmung ob Persönliche Ausrüstung, ein Fluchtgerät, ein tragbares Gasspürgerät, ein tragbares Messgerät zum Nachweis von toxischen Gasen oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät erforderlich ist

PP:	alle Stoffe der Klassen 1 bis 9

EP:	Stoffe der Klasse 2 mit T oder C in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 3 mit T oder C in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 5.1 mit T oder C in der Spalte 3b),

Stoffe der Klasse 6.1 und,

Stoffe der Klasse 8

EX:	Stoffe, für die in Spalte 17 Explosionsschutz gefordert wird

TOX:	Stoffe der Klasse 6.1

Stoffe der übrigen Klassen, mit T in der Spalte 3b)

A:	Stoffe, für die EX oder/und TOX gefordert wird

Spalte 19: Anzahl der blauen Kegel/Lichter

1 blauer Kegel/blaues Licht:	Stoffe der Klasse 2 mit F in der Spalte 3b),

Stoffe der Klassen 3 bis 9 mit F in der Spalte 3b)

jeweils Verpackungsgruppe I oder II.

2 blaue Kegel/Lichter:	Stoffe der Klasse 2 mit T in der Spalte 3b),

a			Stoffe der Klassen 3 bis 8 mit T in der Spalte 3b)

jeweils Verpackungsgruppe I oder II,

Für alle übrigen Stoffe soll „0“ eingetragen werden.

Spalte 20: Bestimmung der zusätzliche Anforderungen oder Bemerkungen

Bemerkung 1:	Bemerkung 1 ist in Spalte 20 einzutragen bei Ammoniak.

Bemerkung 2:	Bemerkung 2 ist in Spalte 20 einzutragen bei  stabilisierten Stoffe, die  mit Sauerstoff reagieren.

Bemerkung 3:	Bemerkung 3 ist in Spalte 20 einzutragen bei  Stoffen, die stabilisiert werden müssen.

Bemerkung 4:	Bemerkung 4 ist in Spalte 20 einzutragen bei  Stoffen, die nicht erstarren dürfen, weil die Aufheizung zu gefährlichen Reaktionen führen kann.

Bemerkung 5:	Bemerkung 5 ist in Spalte 20 einzutragen bei  Stoffen, welche polymerisieren können.

Bemerkung 6:	Bemerkung 6 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, welche kristallisieren können sowie bei Stoffen, für die eine Heizungsanlage oder eine Heizungsmöglichkeit gefordert wird und deren Dampfdruck bei 20 ºC höher als 0,1 kPa ist.

Bemerkung 7:	Bemerkung 7 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, für die in Spalte 8 eine Heizanlage vorgeschrieben ist.

Bemerkung 8:	Bemerkung 8 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, die mit Wasser gefährlich reagieren.

Bemerkung 9:	Bemerkung 9 ist in Spalte 20 einzutragen bei UN 1131.

Bemerkung 10:	Ist nicht mehr zu verwenden.

Bemerkung11:	Bemerkung 11 ist in Spalte 20 einzutragen bei UN 1040.

Bemerkung 12:	Bemerkung 12 ist in Spalte 20 einzutragen bei UN 1280 und UN 2983.

Bemerkung 13:	Bemerkung 13 ist in Spalte 20 einzutragen bei UN 1086.

Bemerkung 14:	Bemerkung 14 ist in Spalte 20 einzutragen bei Gemischen oder n.a.g.-Positionen, die nicht eindeutig beschrieben sind und für die nach den Einstufungskriterien ein Typ N vorgesehen ist.

Bemerkung 15:	Bemerkung 15 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, die mit alkalischen oder sauren Stoffen wie Natronlauge oder Schwefelsäure gefährlich reagieren.

Bemerkung 16:	Bemerkung 16 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, bei denen durch örtlich übermäßige Erwärmung eine gefährliche Reaktion entsteht.

Bemerkung 17:	Bemerkung 17 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, wenn Bemerkung 6 oder 7 eingetragen wird.

Bemerkung 18:	Ist nicht mehr zu verwenden.

Bemerkung 19:	Bemerkung 19 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, die nie mit Wasser in Berührung kommen dürfen.

Bemerkung 20:	Bemerkung 20 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, deren Beförderungstemperatur in Verbindung mit Material der Ladetanks usw. eine maximale Temperatur nicht überschreiten darf. Diese höchstzulässige Beförderungstemperatur ist unmittelbar hinter der Ziffer 20 einzutragen.

Bemerkung 21:	Ist nicht mehr zu verwenden.

Bemerkung 22:	Bemerkung 22 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, bei denen in Spalte 11 ein Bereich oder kein Wert angegeben ist

Bemerkung 23:	Bemerkung 23 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, die einen Tankinnenüberdruck bei 30 ºC < 50 kPa haben und mit Berieselung befördert werden.

Bemerkung 24:	Bemerkung 24 ist in Spalte 20 einzutragen bei UN 3257.

Bemerkung 25:	Bemerkung 25 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, die beheizt in einem Ladetanktyp 3 befördert werden sollen.

Bemerkung 26:	Bemerkung 26 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, die beheizt in einem Ladetanktyp 2 befördert werden sollen.

Bemerkung 27:	Bemerkung 27 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, für die in der Spalte 2 eine N.A.G.- oder Gattungseintragung aufgenommen ist.

Bemerkung 28:	Bemerkung 28 ist in Spalte 20 einzutragen bei UN 2448.

Bemerkung 29:	Bemerkung 29 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffen, für die in der Spalte 2 Angaben zum Dampfdruck und/oder zum Siedepunkt enthalten sind.

Bemerkung 30:	Bemerkung 30 ist in Spalte 20 einzutragen bei UN-Nummer 1719, 1794, 1814, 1819, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1906, 2240, 2308, 2583, 2584, 2677, 2679, 2681, 2796, 2797, 2837 und 3320, jeweils wenn ein Typ N offen gefordert wird.

Bemerkung 31:	Bemerkung 31 ist in Spalte 20 einzutragen bei Stoffe der Klasse 2 und bei UN 1280 und UN 2983 der Klasse 3.

Bemerkung 32:	Bemerkung 32 ist in Spalte 20 einzutragen bei UN 2448.

Bemerkung 33:	Bemerkung 33 ist in Spalte 20 einzutragen bei UN 2014 und UN 2984.

Bemerkung 34:	Bemerkung 34 ist in Spalte 20 einzutragen für Stoffe der Klassen 3 und 8, jeweils mit C in der Spalte 3b, die in einem N-Schiff befördert werden sollen.

Bemerkung 35:

Bemerkung 36:

Bemerkung 37:

Bemerkung 38:

Anhang 3

Hinweis: geänderte/ergänzte Textteile sind grau markiert

vorgeschlagene Änderungen in 7.1.6.11 Beförderung in loser Schüttung

RA02:	Die Beförderung dieser Stoffe in loser Schüttung ist nur zugelassen, wenn:

a)	sie so in einem Schiff befördert werden, dass unter normalen Beförderungsbedingungen kein Entweichen des Inhalts und kein Verlust der Abschirmung eintritt;

b)	sie unter ausschließlicher Verwendung befördert werden, wenn an den berührbaren und an den unzugänglichen Oberflächen die Kontamination für Beta- und Gammastrahler und Alphastrahler niedriger Toxizität 4 Bq/cm² (10-4(Ci/cm²) oder für alle anderen Alphastrahler 0,4 Bq/cm² 
(10-5 (Ci/cm²) überschreitet;

c)	Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass der radioaktive Stoff nicht im Schiff freigesetzt wird, wenn vermutet wird, dass die nicht festhaftende Kontamination auf den unzugänglichen Oberflächen 4 Bq/cm² (10-4(Ci/cm²) für Beta- und Gammastrahler und Alphastrahler niedriger Toxizität oder 0,4 Bq/cm² (10-5(Ci/cm²) für alle anderen Alphastrahler überschreitet.

Oberflächenkontaminierte Gegenstände der Gruppe SCO-II dürfen nicht in loser Schüttung befördert werden.

RA03: reserviert (zusammengefasst mit RA02)

vorgeschlagene Änderungen in 7.1.6.14 Handhaben und Stauen der Ladung

HA03:	Bei der Handhabung dieser Stoffe oder Gegenstände muss Reibung, Stoß, Erschütterung, Umkippen und Sturz vermieden werden.

Alle sich im gleichen Laderaum befindenden Versandstücke müssen so gestaut und verkeilt werden, dass Erschütterungen und Reibungen während der Beförderung ausgeschlossen sind.

Es ist verboten, Versandstücke, die diese Stoffe oder Gegenstände enthalten, mit ungefährlichen Stoffen zu überstapeln.

Beim Zusammenladen dieser  Stoffe oder Gegenstände im gleichen Laderaum müssen diese nach allen anderen geladen und vor allen anderen gelöscht werden. Das gilt nicht, wenn diese Stoffe oder Gegenstände in Containern enthalten sind.

Während diese Stoffe oder Gegenstände geladen oder gelöscht werden, dürfen andere Laderäume nicht beladen oder gelöscht  und Brennstofftanks nicht befüllt oder entleert werden. Die örtlich zuständige Behörde kann Ausnahmen zulassen.

HA04:	reserviert (zusammengefasst mit HA03)

HA05:	reserviert (zusammengefasst mit HA03)

HA06:	reserviert (zusammengefasst mit HA03)

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/ADN/WP.15/AC.2/17/INF.06  verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm 2010-2014 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/2010/8, Punkt 02.7b und ECE/TRANS/208, Abs. 106).

*) 	Falls Daten vorhanden, können anstatt des Dampfdrucks die Summe der Partialdrücke der Gefahrenauslöser verwendet werden.