| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/97 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 July 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.2.6 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 14 к Правилам № 50 (подфарники, стоп-сигналы, указатели поворота для мопедов и мотоциклов)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/14 с поправками, указанными в приложении V к докладу, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/ 2010/20 без поправок. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63, пункты 23 и 28).

Содержание изменить следующим образом:

"…

Приложения

1.	Минимальные горизонтальные (Н) и минимальные вертикальные (V) углы пространственного распределения света

2.	Сообщение, касающееся официального утверждения (или отказа в официальном утверждении, отмены официального утверждения либо окончательного прекращения производства) типа устройства на основании Правил № 50

3.	Примеры схем знаков официального утверждения

4.	Фотометрические измерения

5.	Фотометрические измерения для устройства освещения заднего номерного знака"

Текст Правил

Включить новые пункты 6.3-6.3.1 следующего содержания:

"6.3	Допускаются габаритные фонари, совмещенные с другой функцией на основе использования общего источника света и предназначенные для постоянного функционирования в комплекте с дополнительной системой, регулирующей силу излучаемого света.

6.3.1	Однако в случае задних габаритных фонарей, совмещенных со стоп-сигналом, данное устройство должно:

a)	либо быть составным элементом многофункционального источника света,

b)	либо быть предназначено для использования на транспортном средстве, оснащенном системой оповещения о несрабатывании данной функции.

В любом случае в карточке сообщения должна быть сделана соответствующая пометка".

Пункты 6.3-6.4.3 (прежние), изменить нумерацию на 6.4−6.5.3.

Пункт 7.10 изменить следующим образом:

"7.10		Устройство освещения заднего регистрционного знака должно соответствовать техническим требованиям, указанным в приложении 5 к настоящим Правилам".

Пункты 8-8.2 изменить следующим образом:

"8.	Процедура испытания

8.1		Все измерения (фотометрические и колориметрические) проводят:

8.1.1		в случае огня со сменным источником света, если электропитание подается неэлектронным механизмом управления источником света с использованием бесцветной или окрашенной стандартной лампы накаливания, относящейся к категории, предписанной для данного устройства - при напряжении, необходимом для создания контрольного светового потока, требующегося для ламп накаливания данной категории;

8.1.2		в случае огня с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) - с подачей напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

8.1.3	в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, являющийся частью огня - с подачей на входные клеммы огня напряжения, заявленного изготовителем, или, если это не указано, напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

8.1.4	в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, не являющийся частью огня - с подачей на входные клеммы огня напряжения, заявленного изготовителем.

8.2	Испытательная лаборатория требует от изготовителя предоставления механизма управления источником света, необходимого для питания источника света и выполнения применимых функций".

Включить новые пункты 8.3 и 8.4 следующего содержания:

"8.3	Величину напряжения, подаваемого на огонь, указывают в карточке сообщения, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам.

8.4	Пределы видимой поверхности в направлении исходной оси устройства световой сигнализации подлежат определению".

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Цвет излучаемого света

Стоп-сигналы и задние габаритные фонари должны излучать красный свет, подфарники - белый свет, а указатели поворота - селективный желтый свет. Для измерения цвета света, излучаемого в пределах поля решетки распределения света, определение которой приводится в пункте 2 приложения 4, применяют процедуру испытания, описанную в пункте 8 настоящих Правил. За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета.

Однако проверку колориметрических характеристик огней с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) проводят с использованием имеющихся в огнях источников света согласно соответствующим подпунктам пункта 8.1 настоящих Правил".

Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Краткое описание: 3/

…

Геометрические условия установки и соответствующие допуски, если таковые предусмотрены:

Применение электронного механизма управления источником света/ регулятора силы света:

a)	являющегося частью огня: да/нет/не применимо 2/

b)	не являющегося частью огня: да/нет/не применимо 2/

Величина (величины) входного напряжения, подаваемого электронным механизмом управления источником света/регулятором силы света:

Изготовитель электронного механизма управления источником света/регулятора силы света и идентификационный номер (когда механизм управления источником света является частью огня, но не находится в корпусе огня): 	"

Приложение 3, название изменить следующим образом:

"Примеры схем знаков официального утверждения"

Приложение 4

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1	на несменных источниках света (лампах накаливания и других источниках света):

с использованием имеющихся в огне источников света согласно соответствующему подпункту пункта 8.1 настоящих Правил".

Приложение 5 исключить.

Приложение 6 (прежнее), изменить нумерацию на приложение 5.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Для целей настоящих Правил фраза "являющийся частью огня" означает физическое нахождение в корпусе огня или нахождение вне корпуса огня с отделением либо без отделения от него при условии поставки изготовителем огня в качестве части системы огня. Условия работы и установки этих дополнительных систем будут определены специальными положениями.