| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/111 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 August 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.3.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, 
предложенных GRSG

Предложение по проекту дополнения 5 к поправкам серии 02 к Правилам № 46 (устройства непрямого обзора)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто восьмой сессии в целях введения понятия "пересмотра официальных утверждений" в рамках Соглашения 1958 года. В его основу положен документ GRSG-98-21.Rev.1, который воспроизводится в приложении III к докладу (ECE/TRANS/WP.29/ GRSG/77, пункт 32). Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1). WP.29 также предстоит решить, целесообразно ли распространять новое понятие "пересмотра" на остальные правила.

Пункты 7.1−7.4 изменить следующим образом:

"7.1		Каждое изменение существующего типа устройства непрямого обзора, включая его крепление к кузову, доводят до сведения административной службы, которая официально утвердила данный тип устройства непрямого обзора. В таком случае эта административная служба либо:

а)	решает, по консультации с изготовителем, что новое официальное утверждение типа должно быть предоставлено, либо

b)	применяет процедуру, содержащуюся в пункте 7.1.1 (Пересмотр), и, если это применимо, процедуру, содержащуюся в пункте 7.1.2 (Распространение).

7.1.1		Пересмотр

Если сведения, зарегистрированные в информационной папке, изменились и административная служба считает, что внесенные изменения не окажут значительного неблагоприятного воздействия и что в любом случае данное устройство непрямого обзора по-прежнему удовлетворяет требованиям, изменение обозначают как "пересмотр".

В таком случае административная служба при необходимости издает пересмотренные страницы информационной папки, четко указывая на каждой пересмотренной странице характер изменения и дату переиздания. Считается, что сводный обновленный вариант информационной папки, сопровожденный подробным описанием изменения, отвечает данному требованию.

7.1.2		Распространение

Изменение обозначают как "распространение", если помимо изменения сведений, зарегистрированных в информационной папке,

а)	требуются дополнительные осмотры или испытания, либо

b)	изменились какие-либо данные в карточке сообщения (за исключением приложений к ней), либо

с)	запрашивается официальное утверждение на основании более поздней серии поправок после ее вступления в силу.

7.2		Подтверждение официального утверждения с указанием внесенных изменений или отказ в официальном утверждении доводят до сведения Сторон Соглашения, применяющих настоящие Правила, в соответствии с процедурой, определенной в пункте 5.3. Кроме того, соответствующим образом изменяют указатель к информационному пакету, прилагаемый к карточке сообщения, с указанием даты самого последнего пересмотра или распространения.

7.3		(Зарезервирован)

7.4		Административная служба, распространяющая официальное утверждение, присваивает порядковый номер каждой карточке сообщения, составляемой для такого распространения".

Пункты 16.1−16.3 изменить следующим образом:

"16.1		Каждое изменение типа транспортного средства доводят до сведения административной службы, которая официально утвердила данный тип транспортного средства. В таком случае эта административная служба либо:

а)	решает, по консультации с изготовителем, что новое официальное утверждение типа должно быть предоставлено, либо

b)	применяет процедуру, содержащуюся в пункте 16.1.1 (Пересмотр), и, если это применимо, процедуру, содержащуюся в пункте 16.1.2 (Распространение).

16.1.1		Пересмотр

Если сведения, зарегистрированные в информационной папке, изменились и административная служба считает, что внесенные изменения не окажут значительного неблагоприятного воздействия и что в любом случае данное транспортное средство по-прежнему удовлетворяет требованиям, изменение обозначают как "пересмотр".

В таком случае административная служба при необходимости издает пересмотренные страницы информационной папки, четко указывая на каждой пересмотренной странице характер изменения и дату переиздания. Считается, что сводный обновленный вариант информационной папки, сопровожденный подробным описанием изменения, отвечает данному требованию.

16.1.2		Распространение

Изменение обозначают как "распространение", если помимо изменения сведений, зарегистрированных в информационной папке,

а)	требуются дополнительные осмотры или испытания, либо

b)	изменились какие-либо данные в карточке сообщения (за исключением приложений к ней), либо

с)	запрашивается официальное утверждение на основании более поздней серии поправок после ее вступления в силу.

16.2		Подтверждение официального утверждения с указанием внесенных изменений или отказ в официальном утверждении доводят до сведения Сторон Соглашения, применяющих настоящие Правила, при помощи карточки, соответствующей образцу, содержащемуся в приложении 4 к настоящим Правилам. Кроме того, соответствующим образом изменяют указатель к информационному пакету, прилагаемый к карточке сообщения, с указанием даты самого последнего пересмотра или распространения.

16.3		Административная служба, распространяющая официальное утверждение, присваивает порядковый номер каждой карточке сообщения, составляемой для такого распространения".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.