|  | الأمم المتحدة | ST/SG/AC.10/38/Add.1 |
| --- | --- | --- |
|  | الأمانة العامة | Distr.: General 25 February 2011 Arabic Original: English and French |

لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها

تقرير لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها عن دورتها الخامسة

المعقودة في جنيف، 10 كانون الأول/ديسمبر 2010

إضافة

المرفق الأول

تعديلات على الطبعة المنقحة السادسة عشرة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، اللائحة النموذجية (ST/SG/AC.10/1/Rev.16)

الفصل 1-1

يدرج القسمان الفرعيان الجديدان 1-1-1-7- و1-1-1-8 ويكون نصهما كما يلي:

"1-1-1-7	تطبيق المعايير

عندما يلزم تطبيق أحد المعايير ويكون هناك أي تعارض بين المعيار وهذه اللائحة، تكون الغلبة لهذه اللائحة."

"1-1-1-8	نقل البضائع الخطرة المستخدمة كمادة تبريد أو تكييف

المواد الخطرة، التي لا تكون خانقة (التي تخفف أو تحل محل الأكسجين الموجود عادة في الجو) إلا عند استخدامها في وحدات نقل البضائع لأغراض التبريد أو التكييف، لا تخضع إلا لأحكام القسم 5-5-3.".

الفصل 1-2

1-2-1	في نهاية تعريف "حاوية السوائب"، تضاف عبارة "وحاويات السوائب المرنة".

1-2-1	في تعريف "وعاء الضغط"، يستعاض عن "وحزم الاسطوانات" بعبارة "، وحزم الاسطوانات، وأوعية الضغط لأغراض الإنقاذ".

1-2-1	يضاف التعريفان الجديدان التاليان:

"يقصد بالكتلة المتفجرة الصافية الكتلة الإجمالية للمواد المتفجرة دون العبوات والصناديق، إلخ. (وكثيراً ما تستخدم عبارات الكمية المتفجرة الصافية، أو المحتوى المتفجر الصافي، أو الوزن المتفجر الصافي للتعبير عن المعنى نفسه.)؛".

"وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ هو وعاء ضغط ذو سعة مائية لا تتجاوز 000 1 لتر توضع فيه أوعية الضغط التالفة أو المعيبة أو المسربة أو غير المطابقة للمواصفات لأغراض النقل من أجل الاسترجاع أو التخلص؛".

الفصل 1-4

1-4-1	تضاف الفقرة الجديدة 1-4-1-4 ويكون نصها كما يلي:

"1-4-1-4	لا تنطبق أحكام هذا الفصل على:

(أ)	الطرود المستثناة الحاملة لرقم الأمم المتحدة 2908 ورقم الأمم المتحدة 2909؛

(ب)	والطرود المستثناة الحاملة لرقم الأمم المتحدة 2910 ورقم الأمم المتحدة 2911 التي لا يتجاوز مستوى نشاطها القيمة A2؛

(ج)	والمواد المنخفضة النشاط النوعي LSA-I التي تحمل رقم الأمم المتحدة 2912، والأجسام الملوثة السطح SCO-I التي تحمل رقم الأمم المتحدة 2913".

1-4-3	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

"1-4-3	الأحكام المتعلقة بالبضائع الخطرة الشديدة العواقب‏

1-4-3-1	تعريف البضائع الخطرة الشديدة العواقب

1-4-3-1-1	البضائع الخطرة الشديدة العواقب هي تلك البضائع التي يمكن أن تشكّل خطراً من جرّاء سوء استعمالها في حادث إرهابي ويمكن أن تسبّب، نتيجة لذلك، عواقب وخيمة مثل سقوط أعداد كبيرة من الضحايا أو وقوع تدمير واسع أو، في حالة الرتبة 7 على نحو التحديد، اختلال اجتماعي - اقتصادي شامل.

1-4-3-1-2	وترد في الجدول 1-4-1 أدناه قائمة إرشادية بالبضائع الخطرة الشديدة العواقب في الرتب والشعب الأخرى غير الرتبة 7.

[الجدول 1-4-1 القائم، مع الملاحظة القائمة، ولكن دون النص التمهيدي ودون البند المتعلق بالرتبة 7.]

1-4-3-1-3	في حالة البضائع الخطرة من الرتبة 7، فإن المادة المشعة الشديدة العواقب هي المادة التي يكون نشاطها مساوياً أو أكبر من عتبة أمن النقل البالغة 000 3 A2 للطرد الواحد (انظر أيضاً الفقرة 2-7-2-2-1) باستثناء النويدات المشعة التالية التي ترد في الجدول 1-4-2 أدناه عتبة أمن النقل الخاصة بكل منها.

الجدول 1-4-2
عتبة أمن النقل لنويدات مشعة معينة

| العنصر | النويدة المشعة | عتبة أمن النقل |
| --- | --- | --- |
| Americium | Am-241 | 0.6 |
| Gold | Au-198 | 2 |
| Cadmium | Cd-109 | 200 |
| Californium | Cf-252 | 0.2 |
| Curium | Cm-244 | 0.5 |
| Cobalt | Co-57 | 7 |
| Cobalt | Co-60 | 0.3 |
| Cesium | Cs-137 | 1 |
| Iron | Fe-55 | 8000 |
| Germanium | Ge-68 | 7 |
| Gadolinium | Gd-153 | 10 |
| Iridium | Ir-192 | 0.8 |
| Nickel | Ni-63 | 600 |
| Paladium | Pd-103 | 900 |
| Promethium | Pm-147 | 400 |
| Polonium | Po-210 | 0.6 |
| Plutonium | Pu-238 | 0.6 |
| Plutonium | Pu-239 | 0.6 |
| Radium | Ra-226 | 0.4 |
| Ruthenium | Ru-106 | 3 |
| Selenium | Se-75 | 2 |
| Strontium | Sr-90 | 10 |
| Thallium | Tl-204 | 200 |
| Thulium | Tm-170 | 200 |
| Yterbium | Yb-169 | 3 |

1-4-3-1-4	وفي حالة مخاليط النويدات المشعة، يمكن تحديد ما إذا كان قد جرى بلوغ عتبة أمن النقل أم تجاوزها بجمع نسب النشاط الموجودة لكل نويدة وتقسيمها على عتبة أمن النقل لتلك النويدة. فإذا كان مجموع الكسور أقل من 1، لا يكون قد جرى بلوغ عتبة النشاط الإشعاعي للمخلوط أو تجاوزها.

ويمكن إجراء هذا الحساب بواسطة المعادلة التالية:

حيث:

Ai = نشاط النويدة المشعة i الموجودة في إحدى العبوات

Ti = عتبة أمن نقل النويدة المشعة i.

1-4-3-1-5	عندما تنطوي مادة مشعة على مخاطر إضافية من رتب أو شعب أخرى، تؤخذ أيضاً معايير الجدول 1-4-1 في الاعتبار (انظر أيضاً الفقرة 1-5-5-1).

1-4-3-2	أحكام أمن محددة للبضائع الخطرة الشديدة العواقب

1-4-3-2-1	[الفقرة 1-4-3-1 القائمة من دون الجملة الأخيرة]

1-4-3-2-2	خطط الأمان

1-4-3-2-2-1	يجب على الناقلين والمرسلين وغيرهم من العاملين (بمن في ذلك مديرو البنية التحتية) في مجال نقل البضائع الخطرة الشديدة العواقب (انظر الجدول 1-4-3-1) أن يعتمدوا وينفذوا ويلتزموا خطة أمان تشتمل على الأقل على العناصر المحدَّدة في الفقرة 1-4-3-2-2-2.

1-4-3-2-2-2	[الفقرة 1-4-3-2-2 القائمة]

1-4-3-2-3	[الفقرة 1-4-3-2-3 القائمة مع إدخال التعديلات التالية: في الحاشية1، يستعاض عن كلمة "IAEACIRC" بكلمة "INFCIRC"، وفي الحاشية 2، يستعاض عن كلمة "IAEACIRC" بكلمة "INFCIRC"، وتحذف الجملة الأخيرة].".

الفصل 2-0

2-0-2-5	في الجملة الأولى، تضاف عبارة "يستوفي معايير التصنيف لهذه اللائحة" بعد عبارة "مخلوط أو محلول".

2-0-2-9	تضاف عبارة "يستوفي معايير التصنيف لهذه اللائحة" بعد عبارة "مخلوط أو محلول".

الفصل 2-1

2-1-1-1(ب)	في النهاية، تضاف عبارة "(انظر الفقرة 2-1-3-6)" بعد عبارة "ضوضاء عالية".

2-1-1-4(و)	تحذف كلمة "متفجرة".

2-1-2-1-1	في الجدول، وفي وصف مجموعة التوافق نون، تحذف كلمة "متفجرة".

2-1-3-6	تضاف الفقرة الجديدة 2-1-3-6-4 ويكون نصها كما يلي:

"2-1-3-6-4	يمكن استبعاد سلعة من الرتبة 1 عندما تكون ثلاث سلع غير معبأة، تنشَّط كل منها انفرادياً بوسائلها الخاصة لبدء التفجير أو الإشعال أو بوسائل خارجية لكي تعمل على النحو المطلوب، مستوفية لمعايير الاختبار التالية:

(أ)	لا تتجاوز حرارة أي سطح خارجي 65º س. ويقبل حدوث نبضة ارتفاع مؤقتة في درجة الحرارة تصل إلى 200º س؛

(ب)	ولا يوجد أي تمزق أو تشظ في العبوة الخارجية، أو حركة للسلعة، أو أجزاء مفككة منها تبعد عنها مسافة متر واحد في أي اتجاه؛

ملاحظة: حيثما تعرضت سلامة السلعة للضرر في حالة وجود حريق خارجي، تدرَس هذه المعايير بواسطة اختبار حريق على النحو المبين في معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO 12097-3.

(ج)	ولا توجد إفادة مسموعة تتجاوز الحد الأقصى البالغ 135 ديسيبل على مسافة متر واحد؛

(د)	ولا يوجد وميض أو لهب قادر على إشعال مادة مثل لوح من الورق مقاس 80 ± 10 غم/م2 ملامسة للسلعة؛

(ه‍(	ولا يوجد إصدار لدخان أو أبخرة أو أتربة بكميات تتسبب في خفض الرؤية في غرفة حجمها متر مكعب واحد مجهزة بلوحات طفح ملائمة الحجم بنسبة تزيد على 50 في المائة وفقاً للقياس بالمتر من عدد وحدات قياس الإضاءة (لكس) أو بمقياس الإشعاع الموجود على مسافة متر واحد من مصدر مستمر للضوء موجود عند منتصف المسافة على الحوائط المقابلة. ويمكن استخدام التوجيه العام المتعلق باختبار الكثافة الضوئية في المعيار ISO 5659-1 والتوجيه العام المتعلق بنظام القياس الضوئي المبين في القسم 7-5 في المعيار ISO 5659-2، أو يمكن استعمال الطرق المماثلة لقياس الكثافة الضوئية المصممة لتحقيق الغرض نفسه. ويجب استخدام غطاء حاجب مناسب يحيط بالجزء الخلفي والجزأين الجانبيين من مقياس الإضاءة من أجل الحد من آثار الضوء المنتثر أو المتسرب غير المنبعث مباشرة من المصدر.

الملاحظة 1: إذا لم يلاحظ أي دخان في أثناء القيام بالاختبارات التي تتناول المعايير (أ) و(ب) و(ج) و(د) أو إذا لوحظ القليل جداً من الدخان، يمكن إلغاء الاختبار المبين في الفقرة (ه‍(.

الملاحظة 2: يجوز للسلطة المختصة أن تطالب بإجراء الاختبارات في الشكل المعبأ إذا ثبت أن السلعة قد تتعرض لخطر أكبر في عبوتها المعدة للنقل".

الفصل 2-2

2-2-2-1(أ) ‘2‘ و2-2-3(أ) و(د) يستعاض عن المعيار "ISO 10156:1996" بالمعيار "ISO 10156:2010".

2-2-2-1(ب)	في الملاحظة، يستعاض عن عبارة "ISO 10156:1996 أو 10156-2:2005" بعبارة "ISO 10156:2010".

2-2-3(د)	تحذف عبارة "‎‏و‏ISO 10156-2:2005‎‏"

الفصل 2-5

‏2-5-3-2-4	في الجدول، يعدل البندان الواردان أدناه كما يلي:‏

| الأكاسيد الفوقية العضوية | العمود | التعديل |
| --- | --- | --- |
| فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي أيسوبروبيل | (الصف الأخير) | التركيز | يستعاض عن "≤ 28" ب‍ "≤ 32" |
| فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي أيسوبروبيل | (الصف الأخير) | مادة التنفيس من النوع ألف | يستعاض عن "≥ 72" ب "≥ 68" |

2-5-3-2-4	يدرج البندان الجديدان التاليان:

| الأكاسيد الفوقية العضوية | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)] - ديكاهيدرو - ميثوكسي - 10 - ثلاثي إيثيل 3 ،6 ،9 - إبوكسي - 3، 12-12ح - بيرانو - [4،3 - ي] - بنزوديوكسيبين - 1، 2) | ≤ 100 |  |  |  |  | ق ع 7 |  |  | 106 3 |  |
| ثلاثي إيثيل-3، 6، 9 - ثلاثي ميثيل3، 6، 9 - ثلاثي بيروكسونان - 1، 4، 7 | ≤ 17 | ≥ 18 |  | ≥ 65 |  | ق ع 8 |  |  | 110 3 |  |

الفصل 2-6

2-6-3-2-3-3	تضاف الملاحظة الجديدة التالية في النهاية:

"ملاحظة: لا تخضع لهذه اللائحة المعدات الطبية المفرغة من السوائل السائبة والمستوفية لاشتراطات هذه الفقرة".

وتضاف الفقرة الجديدة التالية 2-6-3-2-3-7 ويكون نصها كما يلي:

"2-6-3-2-3-7	باستثناء:

(أ)	النفايات الطبية (رقم الأمم المتحدة 3291)؛

(ب)	والأجهزة أو المعدات الطبية الملوثة أو التي تتضمن مواد معدية من الفئة ألف (رقم الأمم المتحدة 2814 أو رقم الأمم المتحدة 2900)؛

(ج)	والأجهزة أو المعدات الطبية الملوثة أو التي تتضمن بضائع خطرة تستوفي تعريف رتبة خطر أخرى،

والأجهزة أو المعدات الطبية الملوثة والتي تتضمن مواد معدية والتي يجري نقلها بغرض التطهير أو التنظيف أو التعقيم أو الإصلاح، أو معدات التقييم التي لا تخضع لأحكام هذه اللائحة التنظيمية إذا كانت قد عبئت في عبوات مصممة أو مصنوعة بطريقة تحول في ظروف النقل العادية دون كسرها أو ثقبها أو تسرب محتوياتها. وتصمم العبوات بحيث تلبي اشتراطات الصنع المدرجة في الفقرة 6-1-4 أو الفقرة 6-6-5.

ويجب أن تستوفي هذه العبوات اشتراطات التعبئة الواردة في 4-1-1-1 و4-1-1-2، وأن تكون قادرة على الاحتفاظ بالأجهزة والمعدات الطبية عندما تسقط من ارتفاع 1.2 متر. ويجوز تطبيق اشتراطات إضافية في حالة النقل الجوي.

ويجب أن توضع على العبوات علامة "جهاز طبي مستعمل" "USED MEDICAL DEVICE" أو "معدات طبية مستعملة "USED MEDICAL EQUIPMENT". وفي حالة استخدام عبوات خارجية، يجب وسمها بالطريقة نفسها، إلا إذا ظلت هذه العبارة مقروءة.

الفصل 2-8

2-8-2-5	يضاف الجدول التالي في النهاية:

"الجدول 2-8-2-5
جدول يلخص المعايير الواردة في 2-8-2-5

| مجموعة التعبئة | مدة التعرض | فترة المراقبة | الآثار |
| --- | --- | --- | --- |
| أولاً | ≤ 3 دقائق | ≤ 60 دقيقة | تدمير نسيج الجلد السليم بكل طبقاته |
| ثانياً | > 3 دقائق ≤ 1 ساعة | ≤ 14 يوماً | تدمير نسيج الجلد السليم بكل طبقاته |
| ثالثاً | > 1 ساعة 4 ≤ ساعات | ≤ 14 يوماً | تدمير نسيج الجلد السليم بكل طبقاته |
| ثالثاً | - | - | تآكل على الأسطح المصنوعة من الفولاذ أو الألومنيوم بمعدل يتجاوز 6.25 مم في السنة عند درجة اختبار 55 ºس عندما تختبر على كلتا المادتين. |

الفصل 2-9

2-9-2	في نهاية التقسيم الفرعي الذي نصه "بطاريات الليثيوم"، تضاف الملاحظة الجديدة التالية:

"ملاحظة: انظر الفقرة 2-9-4".

وبعد التقسيم الفرعي الذي نصه "بطاريات الليثيوم"، يضاف التقسيم الفرعي الجديد التالي:

"المكثفات ذات الطبقة الكهربائية المزدوجة

المكثف 3499، ذو الطبقة الكهربائية المزدوجة (بسعة تخزين للطاقة أكبر من 0.3 واط ساعة)".

ويضاف القسم الفرعي الجديد 2-9-4 ويكون نصه كما يلي:

"2-9-4	بطاريات الليثيوم

تخصص أرقام الأمم المتحدة 3090 و3091 و3480 و3481 حسب الاقتضاء للخلايا والبطاريات المركبة في المعدات، أو الخلايا والبطاريات المعبأة مع المعدة التي تتضمن الليثيوم في أي شكل. ويجوز نقلها تحت هذه البنود إذا استوفت الأحكام التالية:

(أ)	أن تكون كل خلية أو بطارية من نوع أثبت أنه يستوفي اشتراطات كل اختبار وارد في دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثالث، القسم الفرعي 38-3؛‏

‏(ب)‏	أن تكون كل خلية وبطارية مجهزة بصمام تنفيس للأمان أو مصممة بحيث تحول دون حدوث تمزق عنيف في ظروف النقل العادية؛‏

‏(ج)	أن تكون كل خلية وبطارية مجهزة بوسيلة فعالة لمنع حدوث دارات قصر خارجية؛

‏(د)‏	أن تكون كل بطارية محتوية على خلايا أو مجموعات خلايا موصَّلة على التوازي مجهزة بوسائل فعالة حسبما يلزم لمنع تدفق تيار عكسي خطر (مثل الصمامات الإلكترونية الثنائية (الدايودات) والصهيرات الكهربائية وما إلى ذلك)؛

(ه‍(	أن تكون الخلايا والبطاريات مصنوعة في إطار برنامج لإدارة الجودة يتضمن ما يلي:

  - وصف الهيكل التنظيمي ومسؤوليات العاملين بشأن تصميم المنتج وجودته؛

  - والتعليمات ذات الصلة بالفحص والاختبار الدوريين وبمراقبة الجودة وضمان الجودة وتنفيذ العمليات؛

  - ومراقبة العمليات التي ينبغي أن تتضمن الأنشطة ذات الصلة بمنع واكتشاف عطل في دوائر القصر الداخلية في أثناء تصنيع الخلايا؛

  - وسجلات الجودة، مثل تقرير الفحص وبيانات الاختبار وشهادات المعايرة وبياناتها. ويحتفظ ببيانات الاختبار وتتاح للسلطة المختصة بناء على طلبها؛

  - واستعراضات الإدارة لضمان التشغيل الفعال لبرامج إدارة الجودة؛

  - وعملية مراقبة المستندات ومراجعتها؛

  - وسيلة لمراقبة الخلايا والبطاريات غير المستوفية للنوع المختبر على النحو المذكور في (أ) أعلاه؛

  - وبرامج للتدريب وأساليب لتأهيل العاملين المعنيين؛

  - وإجراءات لضمان عدم وجود عطب في المنتج النهائي.

ملاحظة: يجوز قبول برامج إدارة الجودة الداخلية. وليس تصديق الطرف الثالث مطلوباً، ولكن يجب تسجيل الإجراءات الواردة في الفقرات من ‘1‘ إلى ‘9‘ بطريقة سليمة، ويجب أن تكون قابلة للتتبع. ويجب أن تتاح نسخة من برنامج إدارة الجودة للسلطة المختصة بناء على طلبها.".

الفصل 3-1

3-1-3-2	في الجملة الأولى، تضاف عبارة "يستوفي معايير تصنيف هذه اللائحة" بعد عبارة "مخلوط أو محلول".

3-1-3-3	تضاف عبارة "يستوفي معايير تصنيف هذه اللائحة" بعد عبارة "مخلوط أو محلول".

الفصل 3-2

3-2-1	قائمة البضائع الخطرة

أرقام الأمم المتحدة 0012 و0014 و0055: يدرج الرقم "364" في العمود (6)، ويستعاض عن الرقم "صفر" بعبارة "5 كغ" في العمود (7أ).

رقم الأمم المتحدة 0014: في العمود (2)، بعد عبارة "الطلقات الخُلَّبية للأسلحة الصغيرة" تضاف عبارة "أو الطلقات الخلبية للأدوات"، ويعدل الترتيب الألفبائي تبعاً لذلك.

رقم الأمم المتحدة 0144: يدرج الرقم "358" في العمود (6).

أرقام الأمم المتحدة 1162، و1196، و1250، و1298، و1305، و1724، و1728، و1747، و1753، و1762، و1763، و1766، و1767، و1769، و1771، و1781، و1784، و1799، و1800، و1801، و1804، و1816، و1818، و2434، و2435، و2437، و2985، و2986، و2987، و3361، و3362: يعدل الرمز في العمود (7ب) ليصبح نصه كما يلي "E0".

أرقام الأمم المتحدة 1202، و1203، و1223، و1268، و1863، و3475: يضاف الرقم "363" في العمود (6).

أرقام الأمم المتحدة 1334، و1350، و1454، و1474، و1486، و1498، و1499، و1942، و2067، و2213، و3077، و3377، و3378: بنود مجموع التعبئة ‘3‘: يضاف الرمز "BK3" في العمود (10).

رقم الأمم المتحدة 1707: يضاف الرقم "274" في العمود (6).

رقم الأمم المتحدة 1792: تضاف عبارة "، صلب" في نهاية الاسم في العمود (2) ويعدل الترتيب الألفبائي تبعاً لذلك.

رقم الأمم المتحدة 1845: يحذف الرقم "297" من العمود (6).

رقم الأمم المتحدة 1950: يستعاض عن توجيه التعبئة "P003" بتوجيه التعبئة "P207" في العمود (8)، ويحذف الحكم الخاص "PP17" في العمود (9).

رقما الأمم المتحدة 2208 و3486: يضاف الحكم الخاص "L3" بدلاً من الحكم الخاص "LP02" في العمود (9).

رقم الأمم المتحدة 2381: يدرج الرقم "6-1" في العمود (4) والرقم "354" في العمود (6). ويستعاض عن توجيه النقل "T4" بالتوجيه "T7" في العمود (10)، ويستعاض عن الحكم الخاص "TP1" بالأحكام "TP2 وTP13 وTP39" في العمود (11).

رقم الأمم المتحدة 2571: يحذف الرقم "274" في العمود (6).

رقم الأمم المتحدة 2809: يدرج الرقم "6-1" في العمود (4) والرقم "365" في العمود (6).

رقم الأمم المتحدة 2965 ورقم الأمم المتحدة 3129، مجموعة التعبئة ‘1‘: يدرج الحكم الخاص "TP13" في العمود (11).

رقم الأمم المتحدة 3064: يدرج الرقم "359" في العمود (6).

رقما الأمم المتحدة 3091 و3481: يدرج الرقم "360" في العمود (6).

رقم الأمم المتحدة 3129، مجموعة التعبئة ‘2‘، ورقم الأمم المتحدة 3148 مجموعة التعبئة ‘2‘: يضاف الحكم الخاص "TP7" في العمود (11).

رقم الأمم المتحدة 3129، مجموعة التعبئة ‘3‘، ورقم الأمم المتحدة 3148، مجموعة التعبئة ‘3‘: يستعاض عن الحكم الخاص "TP1" بالحكمين "TP2 TP7" في العمود (11).

رقم الأمم المتحدة 3148، مجموعة التعبئة ‘1‘: يستعاض عن الحكم الخاص "T9" بتوجيه النقل "T13" في العمود (10)، ويدرج الحكم الخاص "TP38" في العمود (11).

رقما الأمم المتحدة 3166 و3171: يستعاض عن الرقم "106" بالرقم "123" في العمود (6).

رقما الأمم المتحدة 3334 و3335: يستعاض الكمية "E0" بالكمية "E1" في العمود (7ب).

أرقام الأمم المتحدة من 3381 إلى 3390 ومن 3488 إلى 3491: يستعاض عن عبارة "ذو سمية استنشاق" بعبارة "ذو قيمة LC50" في العمود (2)، ويعدل التذييل ألف والترتيب الألفبائي تبعاً لذلك.

رقما الأمم المتحدة 3492 و3493: يحذف هذان البندان ويعدل التذييل ألف والترتيب الألفبائي تبعاً لذلك.

وفيما يتعلق بالبنود التالية: يعدل الاسم والوصف في العمود (2) على النحو المبين أدناه، ويعدل التذييل ألف والترتيب الألفبائي تبعاً لذلك.

| رقم الأمم المتحدة | الاسم والوصف |
| --- | --- |
| 3276 | نتريل، سائل، سمي، غ م أ |
| 3278 | مركبات عضوية فوسفورية، سائلة، سمية، غ م أ |
| 3282 | مركبات عضوية، سائلة، سمية، غ م أ |
| 3439 | نتريل، صلب، سمي، غ م أ |
| 3464 | مركبات عضوية فوسفورية، صلبة، سمية، غ م أ |
| 3467 | مركبات عضوية، صلبة، سمية، غ م أ |

وتضاف البنود الجديدة التالية، ويعدل التذييل ألف والترتيب الألفبائي تبعاً لذلك.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7أ) | (7ب) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3496 | بطاريات، هيدريد النيكل المعدني | 9 |  |  | 117 | صفر | E0 | N/A |  |  |  |
| 3497 | جريش الكريل | 4.2 |  | ‘2‘ | 300 | صفر | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3497 | جريش الكريل | 4.2 |  | ‘3‘ | 223 | صفر | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3498 | أول كلوريد اليود، سائل | 8 |  | ‘2‘ |  | 1 لتر | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3499 | مكثف، طبقة كهربائية مزدوجة (بسعة تخزين للطاقة أكبر من 0.3 واط ساعة) | 9 |  |  | 361 | صفر | E0 | P003 |  |  |  |
| 3500 | مادة كيميائية تحت الضغط، غ م أ | 2.2 |  |  | 274 362 | صفر | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3501 | مادة كيميائية تحت الضغط، لهوبة، غ م أ | 2.1 |  |  | 274 362 | صفر | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3502 | مادة كيميائية تحت الضغط، سمية، غ م أ | 2.2 | 6.1 |  | 274 362 | صفر | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3503 | مادة كيميائية تحت الضغط، أكالة، غ م أ | 2.2 | 8 |  | 274 362 | صفر | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3504 | مادة كيميائية تحت الضغط، لهوبة، سمية، غ م أ | 2.1 | 6.1 |  | 274 362 | صفر | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3505 | مادة كيميائية تحت الضغط، لهوبة، أكالة، غ م أ | 2.1 | 8 |  | 274 362 | صفر | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3506 | زئبق موجود في سلع مصنعة | 8 | 6.1 | ‘3‘ | 366 | 5 كغ | E0 | P003 | PP90 |  |  |

الفصل 3-3

3-3-1

188(ب)	في النهاية، تحذف العبارة "التي يمكن نقلها وفقاً لهذا الحكم الخاص وبدون وضع هذه العلامة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010".

188(ج)	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

"(ج)	كل خلية أو بطارية تستوفي حكمي الفقرتين 2-9-4 (أ) و(ه‍(؛".

188(ه‍(	تدرج الجملة الثانية الجديدة التالية: "لا ينطبق هذا الشرط على الأجهزة المنشطة عن عمد في النقل (أجهزة تحديد الهوية بترددات الراديو، وأجهزة الإرسال، والساعات، وأجهزة الاستشعار، الخ.) وغير القادرة على توليد انبعاث خطير للحرارة.".

230	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

"230	يجوز نقل خلايا وبطاريات الليثيوم في إطار هذا البند إذا ما استوفت أحكام الفقرة 2-9-4.".

239	في الجملة الأولى، يستعاض عن عبارة "الصوديوم والكبريت، و/أو عديدات الكبريتيد" بعبارة "الصوديوم أو الكبريت، أو مركبات الصوديوم (مثل متعددات كبريتيد الصوديوم، ورباعي كلورو الألومينات)".

240	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

"240	لا ينطبق هذا البند إلا على المركبات التي تعمل بالبطاريات السائلة أو بطاريات الصوديوم أو البطاريات من فلز الليثيوم، أو بطاريات أيونات الليثيوم، أو المعدات التي تعمل بالبطاريات السائلة أو بطاريات الصوديوم المنقولة وهذه البطاريات مركبة فيها.

ولأغراض هذا الحكم الخاص، تشكل المركبات أجهزة ذاتية الدفع مصممة لحمل شخص واحد أو أكثر أو بضاعة واحدة أو أكثر. ومن الأمثلة على هذه المركبات السيارات أو الدراجات النارية أو الدراجات ذات المحرك، أو المركبات أو الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث أو الأربع، أو الدراجات الكهربائية، أو الكراسي ذات العجلات، أو جرارات المروج، أو السفن أو الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

ومن الأمثلة على المعدات آلات حصاد المروج، أو آلات التنظيف، أو نماذج السفن، أو نماذج الطائرات. وتصنف المعدات التي تعمل بالبطاريات من فلز الليثيوم أو بطاريات أيونات الليثيوم تحت بند الأمم المتحدة 3091 بطاريات من فلز الليثيوم مركبة في معدات، أو بند الأمم المتحدة 3091 بطاريات من فلز الليثيوم معبأة في معدات أو بند الأمم المتحدة 3481 بطاريات أيونات الليثيوم المركبة في معدات، أو بند الأمم المتحدة 3481 بطاريات أيونات الليثيوم المعبأة مع معدات، حسب الاقتضاء.

أما المركبات الكهربائية المختلطة التي تعمل معاً بمحرك احتراق داخلي وبالبطاريات السائلة أو بطاريات الصوديوم أو البطاريات من فلز الليثيوم أو بطاريات أيونات الليثيوم والمنقولة وهذه البطاريات مركبة فيها، فتنقل تحت رقمي الأمم المتحدة 3166 للمركبات التي تعمل بالغازات اللهوبة أو 3166 للمركبات التي تعمل بالسوائل اللهوبة، حسب الاقتضاء. وتنقل المركبات التي تحتوي على خلايا وقودية تحت رقم الأمم المتحدة 3166 مركبة، خلايا وقودية، تعمل بالغازات اللهوابة أو 3166 مركبة، خلايا وقودية، تعمل بالسوائل اللهوبة، حسب الاقتضاء.‏".

‏272	في النص بين القوسين، تضاف عبارة "أو رقم الأمم المتحدة 0150 حسب الاقتضاء".

289	يستعاض عن عبارة "المركبة في مركبات أو في مكونات مركبات مكتملة" بعبارة "المركبة في مركبات أو في سفن أو في طائرات أو في مكونات مكتملة".

296(ج)	تدرج عبارة "أو المسيلة" بعد كلمة "المضغوطة".

296	تضاف الفقرة الجديدة التالية في النهاية:

"لا تخضع لهذه اللائحة أدوات الإنقاذ المعبأة في عبوات خارجية صلبة قوية التي يبلغ الحد الأقصى لكتلتها الكلية 40 كغ، والتي لا تحتوي بضائع خطرة غير الغازات المضغوطة أو المسيلة المنصوص عليها في الشعبة 2-2 دون أي خطر إضافي في أوعية لا تتجاوز سعتها 120 مل، والمركبة فقط لأغراض تنشيط الأداة.".

297	يعدل ليصبح نصه كما يلي: "297 (يحذف)".

300	يستعاض عن عبارة "جريش السمك أو قراضته" بعبارة "جريش السمك وقراضة السمك وجريش الكريل".

301	في الجملة الأخيرة، في النهاية، تضاف عبارة "، باستثناء الحالات التي ينطبق فيها الحكم الخاص 363".

304	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

"304	لا يجوز استخدام هذا البند إلا لنقل البطاريات غير النشطة التي تحتوي على هيدروكسيد البوتاسيوم والتي يعتزم تنشيطها قبل استخدامها بإضافة كمية مناسبة من المياه إلى فرادى الخلايا.".

312	يستعاض عن عبارة "أو بطاريات الليثيوم" بعبارة "البطاريات من فلذ الليثيوم أو بطاريات أيونتات الليثيوم" (مرتين).

327	في الجملة الثالثة، يستعاض عن توجيه التعبئة "P003" بالتوجيه "P207".

328	تضاف الفقرة الجديدة التالية في النهاية:

"عندما تكون البطاريات من فلذ الليثيوم وبطاريات أيونات الليثيوم مركبة في النظام الخلوي الوقودي، فإنها تصنف تحت هذا البند وتحت بنود الأمم المتحدة المناسبة لرقم الأمم المتحدة 3091 بطاريات من فلز الليثيوم المحتواة في معدات، ورقم الأمم المتحدة 3481 بطاريات أيونات الليثيوم المحتواة في معدات.".

338	تعدل الفقرة (ب) ليصبح نصها كما يلي:

"(ب)	غير محتوية على أكثر من 200 مل من الغاز المسيل القابل للاشتعال الذي لا يتجاوز ضغط بخاره 000 1 كيلوباسكال عند 55° س؛".

356	تعدل الجملة الأولى ليصبح نصها كما يلي: "يجب أن تعتمد نظم تخزين الهيدريدات الفلزية المركبة في مركبات أو سفن أو طائرات أو في مكونات كاملة أو التي ينوى تركيبها في مركبات أو سفن أو طائرات، من السلطة المختصة قبل قبولها للنقل.".

3-3-1	تضاف الأحكام الخاصة الجديدة التالية:

"123	تخضع هذه السلع لهذه اللائحة في حالة النقل الجوي أو البحري فقط.".

"358	يجوز تصنيف محلول النتروغلسرين الكحولي الذي يحتوي على نسبة وزنية من النتروغلسرين أكبر من 1 في المائة ولكن لا تتجاوز 5 في المائة في الرتبة 3 وتصنيفه تحت رقم الأمم المتحدة 3064 شريطة استيفاء جميع اشتراطات توجيه التعبئة P300"."

"359	يصنف محلول النتروغلسرين الكحولي الذي يحتوي على نسبة وزنية من النتروغلسرين أكبر من 1 في المائة ولكن لا تتجاوز 5 في المائة في الرتبة 1 ويصنف تحت رقم الأمم المتحدة 0144 إذا لم يكن مستوفياً لجميع اشتراطات توجيه التعبئة P300"."

"360	تصنف المركبات التي تعمل بالبطاريات من فلذ الليثيوم أو بطاريات أيونات الليثيوم فقط تحت بند الأمم المتحدة 3171 مركبة تعمل بالبطارية.".

"361	ينطبق هذا البند على المكثفات ذات الطبقة الكهربائية المزدوجة وذات سعة تخزين للطاقة أكبر من 0.3 واط ساعة. أما المكثفات ذات سعة تخزين الطاقة المساوية ل‍ 0.3 واط ساعة أو أقل، فلا تخضع لهذه اللائحة. وسعة تخزين الطاقة تعني الطاقة التي يحملها المكثف محسوبة بواسطة الفلطية الاسمية والسعة الاسمية. ويجب على جميع المكثفات التي ينطبق عليها هذا البند، بما فيها المكثفات التي تحتوي على إلكتروليت لا يستوفي معايير التصنيف أو أي من رتب البضائع الخطرة أو شعبها، أن تلبي الشروط التالية:

(أ)	يجب أن تنقل المكثفات غير المركبة في المعدات في حالة من عدم الشحن. ويجب أن تنقل المكثفات المركبة في المعدات إما في حالة من عدم الشحن أو في حالة حماية من حدوث قصر دارة كهربية؛

(ب)	ويجب أن يحمى كل مكثف من خطر حدوث قصر دارة كهربية محتمل في أثناء النقل على النحو التالي:

- عندما تكون سعة تخزين طاقة المكثف أقل من 10 واط ساعة أو مساوية لها، أو عندما تكون سعة تخزين الطاقة لكل مكثف في الوحدة الواحدة أقل من 10 واط ساعة أو مساوية لها، يحمى المكثف أو الوحدة من حدوث قصر دارة كهربية أو يزود بشريط معدني يصل بين القطبين؛

- وعندما تكون سعة تخزين طاقة المكثف أو أحد المكثفات في إحدى الوحدات أكثر من 10 واط ساعة، يزود المكثف أو الوحدة بشريط معدني يصل بين القطبين؛

(ج)	ويجب أن تصمم المكثفات التي تحتوي بضائع خطرة لتحمل فارق ضغط يبلغ 95 كيلوباسكال؛

(د)	ويجب أن تصمم المكثفات وتصنع بحيث تنفِّس بأمان الضغط الذي قد يتكون في أثناء الاستخدام، عن طريق فتحة أو نقطة ضعف في علبة المكثف. ويجب احتواء أي سائل يتسرب بسبب التنفيس عن طريق العبوة أو عن طريق المعدة المركب فيها المكثف؛

(ه‍(	ويجب أن توضع علامة على المكثف تشير إلى سعة تخزين الطاقة بالواط ساعة.

لا تخضع لأحكام هذه اللائحة المكثفات التي تحتوي على إلكتروليت لا يستوفي معايير تصنيف أي من رتب البضائع الخطرة أو شعبها، بما في ذلك عندما تكون مركبة في المعدة.

ولا تخضع للأحكام الأخرى لهذه اللائحة المكثفات التي تحتوي على إلكتروليت يستوفي معايير تصنيف أي من رتب البضائع الخطرة أو شعبها، التي لها سعة تخزين للطاقة تبلغ 10 واط ساعة أو أقل، عندما تكون قادرة على تحمل اختبار السقوط من ارتفاع 1.2 متر وهي غير معبأة على سطح صلب دون فقد في المحتويات.

وتخضع لأحكام هذه اللائحة المكثفات التي تحتوي على إلكتروليت يستوفي معايير تصنيف أي من رتب البضائع الخطرة وشعبها، التي ليست مركبة في معدة والتي لها سعة تخزين للطاقة تبلغ أكثر من 10 واط ساعة.

ولا تخضع لأحكام هذه اللائحة المكثفات المركبة في معدة وتحتوي على إلكتروليت يستوفي معايير تصنيف أي من رتب البضائع الخطرة وشعبها، شريطة تعبئة المعدة في عبوة خارجية قوية مصنوعة من مادة مناسبة وتتمتع بقوة وتصميم مناسبين فيما يتصل بالغرض من استخدامها وبطريقة تحول دون التشغيل العرضي للمكثفات في أثناء النقل. أما المعدات المتينة الضخمة التي تحتوي على مكثفات، فيجوز إعدادها للنقل غير معبأة أو على صوان متى كانت المكثفات تتمتع بحماية مكافئة من خلال المعدة التي هي مركبة فيها.

ملاحظة: لا تنتمي إلى هذا البند المكثفات التي تحتفظ بسبب تصميمها بفولطية بين القطبين (مثل المكثفات غير المتناظرة)".

"362	ينطبق هذا البند على السوائل والمعاجين والمساحيق المضغوطة التي تحتوي على مادة دافعة تلبي تعريف الغاز في الفقرتين 2-2-1-1 و2-2-1-2(أ) و(ب).

ملاحظة: تنقل أي مادة كيميائية تحت الضغط في رذاذة إيروسول بموجب رقم الأمم المتحدة 1950.

وتنطبق الأحكام التالية:

(أ)	يجب أن تكون المادة الكيميائية تحت الضغط مصنفة بالاستناد إلى خصائص الخطر التي تتسم بها المكونات في حالاتها المختلفة:

المادة الدافعة؛

أو المادة السائلة؛

أو المادة الصلبة.

فإذا كان لا بد من تصنيف أحد هذه المكونات، الذي يمكن أن يكون مادة خالصة أو خليطاً، بوصفه مادة لهوبة، صنفت المادة الكيميائية تحت الضغط بوصفها مادة لهوبة في الشعبة 2-1. والمكونات اللهوبة هي سوائل لهوبة ومخاليط سائلة، أو مواد صلبة لهوبة ومخاليط صلبة، أو غازات لهوبة ومخاليط غازية تلبي المعايير التالية:

  - السائل اللهوب هو سائل له نقطة وميض لا تتجاوز 93° س؛

  - المادة الصلبة اللهوبة هي مادة صلبة تستوفي المعايير الواردة في الفقرة 2-4-2-2 من هذه اللائحة؛

  - الغاز اللهوب هو الغاز الذي يستوفي المعايير الواردة في الفقرة 2-2-2-1 من هذه اللائحة؛

(ب)	لا تستخدم الغازات في الشعبة 2-3 والغازات التي تنطوي على خطر إضافي يبلغ 5.1 كمواد دافعة في مادة كيميائية تحت الضغط.

(ج)	حيثما كانت المكونات السائلة أو الصلبة مصنفة بوصفها بضائع خطرة من الشعبة 6-1 ضمن مجموعة التعبئة ‘2‘ أو ‘3‘، أو الرتبة 8 ضمن مجموعة التعبئة ‘2‘ أو ‘3‘، يخصص للمادة الكيميائية تحت الضغط خطر إضافي من الشعبة 6-1 أو الرتبة 8، ويخصص رقم الأمم المتحدة المناسب. ولا تستخدم المكونات المصنفة في الشعبة 6-1 ضمن مجموعة التعبئة ‘1‘ أو الرتبة 8 ضمن مجموعة التعبئة ‘1‘ للنقل بموجب هذا الاسم الرسمي للنقل؛

(د)	وبالإضافة إلى ذلك، لا تستخدم للنقل بموجب هذا الاسم الرسمي للنقل المواد الكيميائية تحت الضغط التي تحتوي على مكونات تستوفي الخصائص التالية: الرتبة 1، المتفجرات؛ أو الرتبة 3، المتفجرات السائلة المنزوعة الحساسية؛ أو الشعبة 4-1، المواد الذاتية التفاعل والمتفجرات الصلبة المنزوعة الحساسية؛ أو الشعبة 4-2، المواد المعرضة للاحتراق التلقائي؛ أو الشعبة 4-3، المواد التي تطلق غازات لهوبة عند تلامسها مع الماء؛ أو الشعبة 5-1، المواد المؤكسِدة؛ أو الشعبة 5-2، الأكاسيد الفوقية العضوية؛ أو الشعبة 6-2، المواد المعدية؛ أو الرتبة 7، المواد المشعة؛

(ه‍(	المواد التي خصص لها الحكم الخاص PP86 أو توجيه النقل TP7 في العمود 9 والعمود 11 من البضائع الخطرة في الفصل 3-2، والتي تتطلب بالتالي إزالة الهواء من حيز البخار، لا تستخدم للنقل بموجب رقم للأمم المتحدة هذا وإنما تنقل بموجب أرقام الأمم المتحدة الخاصة بها والمدرجة في قائمة البضائع الخطرة في الفصل 3-2.".

"363	ينطبق هذا البند أيضاً على البضائع الخطرة التي تتجاوز الكمية المحددة في العمود 7أ بقائمة البضائع الخطرة الواردة في الفصل 3-2 من حيث وسائل الاحتواء (غير المركبات أو وسائل الاحتواء المبينة في الجزء 6 من هذه اللائحة، رهناً بالحكم الخاص 301) التي تشكل جزءاً من معدة أو آلة (مثل المولدات والمضاغط، ووحدات التسخين، إلخ). كجزء من نموذج تصميمها الأصلي. ويجب أن تستوفي الاشتراطات التالية:

(أ)	أن تكون وسيلة الاحتواء مستوفية لاشتراطات التصنيع التي تفرضها السلطة المختصة؛

(ب)	وأن تكون أي صمامات أو فتحات (مثل وسائل التنفيس) في وسيلة الاحتواء التي تحتوي على بضائع خطرة مغلقة في أثناء النقل؛

(ج)	وأن تكون الآلة أو المعدة محملة في اتجاه يمنع تسرب البضائع الخطرة عن غير قصد، وأن تكون مؤمنة بوسائل قادرة على منع حركة الآلة أو المعدة لمنع أية حركة أثناء النقل من شأنها أن تغير اتجاهها أو تسبب عطباً؛

(د)	وحيثما كانت لوسيلة الاحتواء سعة لا تزيد على 450 لتراً، ينطبق شرط الوسم الوارد في الفقرة 5-2-2، وحيثما كانت السعة أكبر من 450 لتراً وأقل من 500 1 لتر توسم الآلة أو المعدة على الجوانب الخارجية الأربعة كلها وفقاً للفقرة 5-2-2؛

(ه‍(	وحيثما كانت لوسيلة الاحتواء سعة تزيد على 500 1 لتر، توضع لوحات الإعلان الخارجي على الآلة أو المعدة على جوانبها الخارجية الأربعة كلها وفقاً للفقرة 5-3-1-1-2؛

(و)	وينطبق الشرط الوارد في الفقرة 5-4-1.

ولا تنطبق أي أحكام أخرى من هذه اللائحة.".

"364	لا يجوز نقل هذه السلعة إلا بموجب أحكام الفصل 3-4 إذا كانت العبوة، كما هي مقدمة للنقل، قادرة على اجتياز الاختبار وفقاً لمجموعة الاختبارات 6(د) من الجزء الأول من دليل الاختبارات والمعايير على نحو ما تحدده السلطة المختصة.".

"365	فيما يتعلق بالأدوات والسلع المصنعة التي تحتوي على زئبق، انظر رقم الأمم المتحدة 3506.".

"366	في حالة النقل البري والبحري، لا تخضع لهذه اللائحة الأدوات والسلع المصنعة التي تحتوي على ما لا يتجاوز 1 كغ من الزئبق. وفي حالة النقل الجوي، لا تخضع لهذه اللائحة الأدوات والسلع المصنعة التي تحتوي على ما لا يتجاوز 15 كغ من الزئبق.".

الفصل 3-4

يعدل الفصل 3-4 ليصبح نصه كما يلي:

"الفصل 3-4

البضائع الخطرة المعبأة بكميات محدودة

3-4-1	يتضمن هذا الفصل الأحكام الواجبة التطبيق على نقل البضائع الخطرة المصنفة في رتب معينة والمعبأة بكميات محدودة. وتحدد في العمود 7أ من قائمة البضائع الخطرة الواردة في الفصل 3-2، بالنسبة للعبوة الداخلية أو السلعة، الكمية المحدودة المطبقة. وبالإضافة إلى ذلك ترد الكمية "صفر" في هذا العمود بالنسبة لكل بند لا يسمح به وفقاً لهذا الفصل.

ولا تخضع الكميات المحدودة من البضائع الخطرة المعبأة بهذه الكميات المحدودة والتي تستوفي أحكام هذا الفصل لأي من أحكام هذه اللائحة باستثناء الأحكام ذات الصلة التالية:

(أ)	الجزء الأول، الفصول 1-1، و1-2، و1-3؛

(ب)	الجزء الثاني؛

(ج)	الجزء الثالث، الفصول 3-1، و3-2، و3-3؛

(د)	الجزء الرابع، الفقرات 4-1-1-1، و4-1-1-2، ومن 4-1-1-4 إلى 4-1-1-8؛

ملاحظة: في حالة النقل الجوي، تنطبق أحكام إضافية؛ انظر الجزء 3 من الفصل الرابع من التعليمات الفنية للنقل المأمون للبضائع الخطرة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

(ه‍(	الجزء الخامس:

- في حالة النقل الجوي: الفصول 5-1، و5-2، و5-4؛

- في حالة النقل البحري: الفقرات 5-1-1-2، و5-1-2-3، و5-2-1-7، والفصل 5-4؛

- في حالة النقل البري والنقل بالسكك الحديدية وعلى المجاري المائية الداخلية: الفقرات 5-1-1-2، و5-1-2-3، و5-2-1-7، والقسم 5-4-2.

(و)	الجزء السادس، اشتراطات الصنع الواردة في 6-1-4، والفقرة 6-2-1-2، والقسم 6-2-4؛

(ز)	الجزء السابع، الفرع 7-1-1 باستثناء الجملة الأولى من 7-1-1-7، والفقرة 7-1-3-1-4، والقسم الفرعي 7-1-3-2.

3-4-2	لا تنقل البضائع الخطرة وفقاً لهذا الفصل إلا في عبوات داخلية توضع في عبوات خارجية مناسبة. ويجوز استخدام عبوات وسيطة. وبالإضافة إلى ذلك، تستوفى بالكامل أحكام القسم 4-1-5 بالنسبة لسلع الشعبة 1-4، مجموعة التوافق قاف. واستخدام العبوات الداخلية غير ضروري لنقل سلع مثل الإيروسولات أو "الأوعية الصغيرة التي تحتوي على غاز". ويجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي الكلي للعبوة 30 كغ.

3-4-3	وباستثناء سلع الشعبة 1-4، مجموعة التوافق قاف، تقبل الصواني المغلفة تغليفاً انكماشياً أو تمددياً التي تستوفي الاشتراطات الواردة في 4-1-1-1 و4-1-1-2   و4-1-1-4 إلى 4-1-1-8 كعبوات خارجية للسلع أو العبوات الداخلية التي تحتوي على البضائع الخطرة، التي تنقل وفقاً لهذا الفصل. وتوضع العبوات الداخلية المعرضة للكسر أو التي يسهل ثقبها كالعبوات الزجاجية أو الخزفية أو المصنوعة من الفخار الحجري أو من مواد بلاستيكية معينة، في عبوات داخلية وسيطة تستوفي أحكام 4-1-1-1 و4-1-1-2 و4-1-1-4 إلى 4-1-1-8 وتصمم بحيث تستوفي اشتراطات الصنع الواردة في 6-1-4. ويجب ألا يتجاوز الوزن الكلي للعبوة 20 كغ.

3-4-4	تعبأ البضائع السائلة المصنفة في الرتبة 8 ومجموعة التعبئة ‘2‘، المعبأة في عبوات داخلية من الزجاج أو الخزف أو الفخار الحجري، في عبوة وسطية صلبة ومتوافقة.

3-4-5 و3-4-6	(تحذفان)

3-4-7	باستثناء حالة النقل الجوي، يجب أن توضع على الطرود التي تحتوي على كميات محدودة من البضائع الخطرة العلامة المبينة أدناه:

ويجب أن تكون العلامة ظاهرة للعيان، ومقروءة وتتحمل التعرض للطقس الخارجي بدون خفض كبير في فعاليتها.

ويكون الجزءان العلوي والسفلي والخط المحيط بالعلامة باللون الأسود. ويكون الجزء الأوسط باللون الأبيض أو بخلفية مغايرة بصورة مناسبة. وتكون الأبعاد الدنيا 100 مم × 100 مم، ويكون العرض الأدنى للخط المكون للمربع 2 مم. ويمكن خفض الأبعاد إذا تطلب حجم الطرد ذلك، على ألا تقل عن 50 مم × 50 مم، شريطة أن تظل العلامة ظاهرة للعيان.

3-4-8	توضع العلامة المبينة أدناه على الطرود التي تحتوي على بضائع خطرة المقرر نقلها جواً بما يتوافق مع أحكام الجزء 3، الفصل الرابع من التعليمات الفنية للنقل المأمون للبضائع الخطرة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو):

ويجب أن تكون العلامة ظاهرة للعيان، ومقروءة وتتحمل التعرض للطقس الخارجي بدون خفض كبير في فعاليتها. ويكون الجزآن العلوي والسفلي والخط المحيط بالعلامة باللون الأسود. ويكون الجزء الأوسط باللون الأبيض أو بخلفية مغايرة بصورة مناسبة. وتكون الأبعاد الدنيا 100 مم × 100 مم. ويكون العرض الأدنى للخط المكون للمربع 2 مم. ويوضع الرمز "Y" في وسط العلامة، ويجب أن يكون ظاهراً للعيان. ويمكن خفض الأبعاد إذا تطلب حجم الطرد ذلك، على ألا تقل عن 50 مم × 50 مم، شريطة أن تظل العلامة ظاهرة للعيان.

3-4-9	تعتبر الطرود التي تحتوي على بضائع خطرة وتحمل العلامة المبينة في الفقرة 3-4-8 قد استوفت أحكام الأقسام 3-4-1 إلى 3-4-4 من هذا الفصل ولا تحتاج إلى وضع العلامة المبينة في الفقرة 3-4-7.

3-4-10	(تحذف)

3-4-11	عندما توضع الطرود التي تحتوي على بضائع خطرة بكميات محدودة في عبوة جامعة، يوضع على الطرد عبارة "OVERPACK" والعلامة المطلوبة بموجب هذا الفصل، ما لم تكن العلامات الممثلة لجميع البضائع الخطرة التي تحتويها العبوة الجامعة ظاهرة للعيان. وباستثناء حالة النقل الجوي، لا تنطبق الأحكام الأخرى الواردة في 5-1-2-1 إلا إذا كانت البضائع الخطرة الأخرى غير المعبأة بكميات محدودة معبأة في العبوة الجامعة ولا يتم ذلك إلا فيما يتصل بهذه البضائع الخطرة الأخرى.".

الفصل 3-5

3-5-1	يدرج القسم الفرعي الجديد 3-5-1-4 ويكون نصه كما يلي:

"3-5-1-4	لا تخضع الكميات المستثناة من البضائع الخطرة المصنفة بالرموز E1، وE2، وE4، و E5 لهذه اللائحة شريطة أن:

(أ)	يكون الحد الأقصى الصافي لكمية المواد في كل عبوة داخلية محدودة ب‍ 1 مل من السوائل والغازات و1 غم من المواد الصلبة؛

(ب)	وتستوفى أحكام الفقرة 3-5-2 باستثناء أن العبوة الوسيطة ليست مطلوبة إذا كانت العبوات الداخلية معبأة تعبئة مأمونة في عبوة خارجية ذات مواد توسيد بحيث لا يمكن أن تتعرض، في ظروف النقل العادية، للكسر أو الثقب أو تسرب محتوياتها؛ وبالنسبة للبضائع الخطرة السائلة، تحتوي العبوة الخارجية على مادة ماصة تكفي لامتصاص كامل محتويات العبوة الداخلية؛

(ج)	وتستوفى للأحكام الواردة في 3-5-3؛

(د)	ولا يتجاوز الحد الأقصى الصافي لكمية البضائع الخطرة في كل عبوة خارجية 100 غم من المواد الصلبة أو 100 مل من السوائل والغازات.".

التذييل باء

في تعريف "سلع متفجرة قليلة الحساسية للغاية"، تحذف كلمة "متفجرة".

في تعريف "طلقات خلَّبية" تدرج عبارة "أو الأدوات،" بعد عبارة "مسدسات الانطلاق،".

يستعاض عن تعريف "مادة تفجير صاعقة قليلة الحساسية للغاية" بالتعريف التالي:

"مادة تفجير صاعقة قليلة الحساسية للغاية

مادة أظهرت عن طريق التجارب أنها عديمة الحساسية إلى حد يجعل انفجارها العرضي أمراً بعيد الاحتمال تماماً.".

يدرج التعريف الجديد التالي:

"عنصر تفجيري إضافي، معزول

"العنصر التفجيري الإضافي المعزول" هو جهاز صغير يؤدي عن طريق التفجير عملية تتصل بتشغيل السلعة، غير ما تؤديه أحمالها التفجير الرئيسية. ولا يسبب تشغيل العنصر أي تفاعل في الأحمال التفجير الرئيسية داخل السلعة.".

الفصل 4-1

تدرج الفقرة الجديدة 4-1-1-16 ويكون نصها كما يلي:

"4-1-1-16	حيثما استخدم الجليد كمادة تبريد، يجب ألا يؤثر على سلامة العبوة.".

إعادة ترقيم الفقرتين القائمتين 4-1-1-16 و4-1-1-17 تبعاً لذلك.

تدرج الفقرة الجديدة 4-1-1-19 ويكون نصها كما يلي:

"4-1-1-19	استخدام أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ

4-1-1-19-1	في حالة أوعية الضغط التالفة أو المعيبة أو المسربة أو غير المستوفية للشروط، يجوز استخدام أوعية ضغط لأغراض الإنقاذ وفقاً للفقرة 6-2-3.

ملاحظة: يجوز استخدام أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ كعبوة جامعة وفقاً  للفقرة 5-1-2. ولدى استخدام العبوة الجامعة، يجب وضع العلامات وفقاً للفقرة 5-1-2-1 بدلاً من الفقرة 5-2-1-3.

4-1-1-19-2	توضع أوعية الضغط في أوعية ضغط لأغراض الإنقاذ ذات حجم مناسب. ولا يجوز وضع أكثر من وعاء ضغط واحد في نفس وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ إلا إذا كانت المحتويات معروفة وكانت لا تتفاعل بصورة خطيرة فيما بينها (انظر الفقرة 4-1-1-6). وتتخذ تدابير لمنع تحرك أوعية الضغط داخل أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ، مثل وضع الحواجز أو التأمين أو التوسيد.

4-1-1-19-3	لا يجوز وضع وعاء ضغط في وعاء ضغط لأغراض الإنقاذ إلا إذا:

(أ)	كان وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ متفقاً مع الفقرة 6-2-3-5 وكانت نسخة من شهادة الاعتماد متاحة؛

(ب)	وكانت أجزاء وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ الملامسة للبضائع الخطرة مباشرة، أو المرجح أن تكون ملامسة لها مباشرة، لا تتأثر أو تضعف بسبب البضائع الخطرة، ولا تسبب تأثيراً خطيراً (مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة)؛

(ج)	وكانت محتويات وعاء الضغط المحتوى محدودة من حيث الضغط والحجم بحيث إذا ما جرى تفريغ حمولتها بالكامل في وعاء ضغط لأغراض الإنقاذ لا يتجاوز الضغط في وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ عند 65° س اختبار الضغط الخاص بوعاء الضغط لأغراض الإنقاذ (بالنسبة للغازات، انظر توجيه التعبئة P200 (3) في الفقرة 4-1-4-1). ويؤخذ في الاعتبار انخفاض سعة المياه المستعملة لوعاء الضغط لأغراض الإنقاذ عن طريق أي معدات محتواة وتوسيد مثلاً.

4-1-1-19-4	تطبق على وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ المستخدمة للنقل الاسم الرسمي للنقل ورقم الأمم المتحدة المسبوق بعبارة "الأمم المتحدة" (الحرفان "UN") والعلامات المطلوبة للتعبئة في الفصل 5-2 المنطبقة على البضائع الخطرة داخل أوعية الضغط المحتواة.

4-1-1-19-5	تنظف أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ وتغسل وتفحص فحصاً بصرياً من الداخل والخارج بعد كل استخدام. ويجري فحصها واختبارها بصورة دورية وفقاً للفقرة 6-2-1-6 مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.".

4-1-4-1

P001	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "العبوات الخارجية"، تعدل بنود ال‍ "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي (تظل قيم السعة القصوى/الكتلة الصافية دون تغيير):

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

بلاستيك (1H1، 1H2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

P001	وفي حالة "العبوات الجامعة"، تحت "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج الصف التالي:

| معدن آخر (4N) | 250 كغ | 400 كغ | 400 كغ |
| --- | --- | --- | --- |

P001	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "العبوات الخارجية"، تعدل بنود ال‍ "تنكات" ليصبح نصها كما يلي (تظل قيم السعة القصوى/الكتلة الصافية دون تغيير):

فولاذ (3A1، 3A2)

ألومنيوم (3B1، 3B2)

بلاستيك (3H1، 3H2)

P002	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "العبوات الخارجية"، تعدل بنود ال‍ "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي (تظل قيم السعة القصوى الصافية دون تغيير):

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

بلاستيك (1H1، 1H2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

P002	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "العبوات الخارجية"، "صناديق"، وبعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج الصف التالي:

| معدن آخر (4N) | 400 كغ | 400 كغ | 400 كغ |
| --- | --- | --- | --- |

P002	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "العبوات الخارجية"، تعدل بنود ال‍ "تنكات" ليصبح نصها كما يلي (تظل قيم السعة القصوى/الكتلة الصافية دون تغيير):

فولاذ (3A1، 3A2)

ألومنيوم (3B1، 3B2)

بلاستيك (3H1، 3H2)

P002	في حالة "العبوات المفردة"، "صناديق"، وبعد "ألومنيوم (4B)(ه)"، يدرج الصف التالي:

| معدن آخر ((4N(ه‍( | غير مسموح به | 400 كغ | 400 كغ |
| --- | --- | --- | --- |

P002	في الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة PP85، في النهاية، تضاف الجملة التالية: "في حالة النقل البحري، لا يسمح بالأكياس كعبوة مفردة".

P003	في الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة PP17، يستعاض عن عبارة "رقمي الأمم المتحدة 1950 و2037" بعبارة "رقم الأمم المتحدة 2037". ويحذف الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة PP87. ويدرج الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة الجديد التالي PP90.

"PP90 فيما يتعلق برقم الأمم المتحدة 3506، تستخدم بطانات داخلية مُحكمة الإغلاق أو أكياس مصنوعة من مادة متينة مانعة للتسرب ومقاومة للثقب وغير منفذة للزئبق من أجل منع ارتشاح المادة من العبوة بصرف النظر عن وضع العبوة. وفي حالة النقل الجوي، يجوز تطبيق اشتراطات إضافية".

P004	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P004 | توجيه التعبئة | P004 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 3473 و3476 و3477 و3478 و3479. |
| يرخص بالعبوات التالية: في حالة خراطيش الخلايا الوقودية، شريطة استيفاء الأحكام الواردة في 4-1-1-1 و4-1-1-2 و4-1-1-3 و4-1-1-6 و4-1-3: اسطوانات (‏‎1A2‎، ‏‎1B2‎، ‏‎1N2‎، ‏‎1H2‎، ‏‎1D‎، ‏‎1G‎‏)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G أو 4H1 أو 4H2)؛ تنكات (3A2 أو 3B2 أو 3H2). تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة ‘2‘. في حالة خراطيش الخلايا الوقودية المعبأة مع معدات، العبوات الخارجية القوية التي تستوفي الأحكام العامة 4-1-1-1، و4-1-1-2، و4-1-1-6، و4-1-3. وعندما تكون خراطيش الخلايا الوقودية معبأة مع معدات، يجب تعبئتها في عبوات داخلية أو وضعها في عبوات خارجية مع مادة توسيد أو فاصل (فواصل) حمايةً لخراطيش الخلايا الوقودية من العطب الذي يمكن أن تسببه الحركة أو وضع المحتويات في عبوة خارجية. ويجب تأمين المعدة ضد الحركة داخل العبوة الخارجية. ولأغراض توجيه التعبئة هذا، تعني كلمة "معدة" الجهاز الذي يستلزم خراطيش الخلايا الوقودية التي تعبأ معه لتشغيله. وفيما يتعلق بخراطيش الخلايا الوقودية المركبة في المعدة: عبوات خارجية قوية تستوفي أحكام الفقرات 4-1-1-1، و4-1-1-2، و4-1-1-6، و4-1-3. المعدات المتينة الضخمة (انظر 4-1-3-8) التي تحتوي على خراطيش خلايا وقودية يجوز نقلها غير معبأة. وفي حالة خراطيش الخلايا الوقودية المركبة في المعدة، يجب أن تحمى المنظومة بكاملها من حدوث قصر دارة كهربية ومن التشغيل غير المقصود. |

P010	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "العبوات الخارجية":

تحت "اسطوانات"، وفي حالة ال‍ "فولاذ"، يدرج الرمز "1A1" قبل الرمز "1A2"؛

تحت "اسطوانات"، وفي حالة ال‍ "بلاستيك"، يدرج الرمز "1H1" قبل الرمز "1H2"؛

P010	في النهاية، يضاف الصف الجديد التالي:

أوعية الضغط الفولاذية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للفقرة 4-1-3-6.

P110(a)	في حالة "العبوات الداخلية"، يدرج الصفان الجديدان التاليان ويكون نصهما كما يلي:

"أوعية
خشب".

P110(a)	في حالة "العبوات الوسيطة"، "أوعية"، يدرج الصف الجديد التالي ونصه كما يلي: "خشب".

P110(a)	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N1، 1N2)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P111	في حالة "العبوات الداخلية"، يدرج صفان جديدان يكون نصهما كما يلي:

"أوعية
خشب".

P111	وفي حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P111	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P112(a)	في حالة "العبوات الداخلية"، "أوعية"، يدرج سطر جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P112(a)	في حالة "العبوات الوسيطة"، "أوعية"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P112(a)	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق:، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P112(a)	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P112(b)	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق:، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

في حالة "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، بعد "ألومنيوم بغطاء قابل للنزع (1B2)"، تدرج عبارة "معدن آخر بغطاء قابل للنزع (1N2)".

P112(b)	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P112(c)	في حالة "العبوات الوسيطة"، "أوعية"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P112(c)	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "فولاذ (4A)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N)".

P112(c)	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P113	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "فولاذ (4A)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N)".

P113	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P114(a)	في حالة "العبوات الداخلية"، "أوعية"، يدرج سطر جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P114(a)	في حالة "العبوات الوسيطة"، يدرج سطران جديدان يكون نصهما كما يلي:

"حواجز فاصلة
خشب".

P114(a)	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "فولاذ (4A)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N)".

P114(a)	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P114(a)	في الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة PP43، يستعاض عن الرمزين "1A2 أو 1B2" بالرموز "1A2 أو 1B2 أو 1N2".

P114(b)	في حالة "العبوات الداخلية"، "أوعية"، يدرج سطر جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P114(b)	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P114(b)	في الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة PP52، يستعاض عن الرمزين "1A2 أو 1B2" بالرموز "1A2 أو 1B2 أو 1N2".

P115	في حالة "العبوات الداخلية"، "أوعية"، يدرج سطر جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P115	في حالة "العبوات الوسيطة"، يدرج صفان جديدان يكون نصهما كما يلي:

"أوعية
خشب".

P115	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P115	في الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة PP60، بعد "اسطوانات ألومنيوم بغطاء قابل للنزع (1B2)"، تدرج عبارة "واسطوانات من معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم بغطاء قابل للنزع (1N2)".

P116	وفي حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P116	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية، "اسطوانات" و"تنكات" ليصبح نصها كما يلي:

اسطوانات

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

خشب رقائقي (1D)

تنكات

فولاذ (3A1، 3A2)

بلاستيك (3H1، 3H2)

P130	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P130	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P131	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P131	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P132(a)	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P132(b)	في حالة العبوات الداخلية"، "أوعية"، يدرج سطر جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P132(b)	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، تدرج عبارة "معدن آخر (4N)".

P133	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P134	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P134	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P135	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، تدرج عبارة "معدن آخر (4N)".

P135	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P136	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، تدرج عبارة "معدن آخر (4N)".

P136	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P137	في حالة العبوات الداخلية"، "أوعية"، يدرج سطر جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P137	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، تدرج عبارة "معدن آخر (4N)".

P137	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P138	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P138	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P139	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P139	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P140	في حالة "العبوات الخارجية"، يدرج سطران جديدان يكون نصهما كما يلي:

"أوعية
خشب."

P140	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P140	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P141	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P141	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P142	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج صف جديد يكون نصه كما يلي: "معدن آخر (4N)".

P142	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P143	في حالة "العبوات الداخلية"، "أوعية"، يدرج سطر جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P143	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، تدرج عبارة "معدن آخر (4N)".

P143	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P144	في حالة العبوات الداخلية"، "أوعية"، يدرج سطر جديد يكون نصه كما يلي: "خشب".

P144	في حالة "العبوات الخارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، تدرج عبارة "معدن آخر (4N)".

P144	تعدل البنود تحت "العبوات الخارجية"، "اسطوانات"، ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P200،	الفقرة (4): يعدل السطر الأول الذي نصه: "مفاتيح العمود المعنون "الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة" ليصبح نصه كما يلي: "الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة".

P200،	الفقرة (4): يعدل العنوان الأول الذي نصه: "التوافق المادي (للغازات، انظر معياري المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، رقم ISO 11114-1:1997 وISO 11114-2:2000" ليصبح نصه كما يلي: "التوافق المادي".

P200،	الفقرة (4): تعدل الفقرة الفرعية a ليصبح نصها كما يلي:

"a:	لا تستخدم أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم.".

P200،	الفقرة (4): تعدل الفقرة الفرعية d ليصبح نصها كما يلي:

"d:	عند استخدام أوعية الضغط الفولاذية، لا يسمح إلا بالأوعية التي تحمل العلامة "H"، وفقاً للفقرة 6-2-2-7-4 (ع)".

P200، الجدول 2:	في حالة أرقام الأمم المتحدة 1008، و1076، و1741، و1859، و2189، و2418، يدرج الحرف "a" في عمود "الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة".

P200، الجدول 3:	في حالة رقم الأمم المتحدة 1052، يدرج الحرف "a" في عمود "الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة".

P201	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P201 | توجيه التعبئة | P201 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 3167 و3168 و3169. |
| يرخص باستخدام العبوات التالية: (1) اسطوانات الغاز المضغوط وأوعية الغاز المطابقة لاشتراطات التصنيع والاختبار والملء التي تعتمدها السلطة المختصة. (2) العبوات الجامعة التالية بشرط استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3: عبوات خارجية: اسطوانات (‏‎1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديـق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎3A1‎‏ أو ‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B1‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H1‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). عبوات داخلية: (أ) في حالة الغازات غير السمية، عبوات داخلية زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق، وبسعة أقصاها 5 لترات لكل طرد؛ (ب) في حالة الغازات السمية، عبوات داخلية زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق، وبسعة أقصاها لتر واحد لكل طرد. ويجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة ‘3‘. |

P203	تحت "اشتراطات الأوعية القرّية المغلقة"، تضاف فقرة جديدة (8) يكون نصها كما يلي:

"(8)	الفحص الدوري

لا يتجاوز تواتر الفحوص والاختبارات الدورية لصمامات تنفيس الضغط وفقاً للفقرة 6-2-1-6-3 فترة خمس سنوات.".

P302	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P302 | توجيه التعبئة | P302 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 3269. |
| يرخص باستخدام العبوات الجامعة التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3: عبوات خارجية: اسطوانات (‏‎1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎3A1‎‏ أو ‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B1‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H1‎‏ أو ‏‎3H2‎‏)؛ عبوات داخلية: تكون الكمية القصوى للمادة الحافزة (أكسيد فوقي عضوي) 125 مليلتراً لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة، و500 غرام لكل عبوة داخلية إذا كانت صلبة. تعبأ المادة الأساسية والمادة الحافزة بصورة منفصلة في عبوات داخلية. يجوز وضع المكونات في نفس العبوة الخارجية شريطة ألا تتفاعل تفاعلاً خطراً في حال حدوث تسرب. يجب أن تستوفي العبوة مستوى أداء مجموعة التعبئة ‘2‘ أو ‘3‘ وفقاً للمعايير الخاصة بالرتبة 3، بتطبيقها على المادة الأساسية. |

P400 (2)	في الجملة الأولى، تدرج عبارة "أو 4N" بعد "4B"، ويستعاض عن عبارة "اسطوانات (‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1D‎‏ أو ‏‎1G‎‏) أو تنكات (‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B2‎‏) بعبارة "اسطوانات (1A1 أو ‏‎1A2‎‏ أو 1B1أو ‏‎1B2‎‏ أو 1N1أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1D‎‏ أو ‏‎1G‎‏) أو تنكات (3A1 أو ‏‎3A2‎‏ أو 3B1 أو ‏‎3B2‎‏)".

P400 (3)	في الجملة الأولى، يستعاض عن الرمزين "4A أو 4B" بالرموز "4A أو 4B أو 4N"، ويستعاض عن عبارة "اسطوانات (‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏)، أو تنكات (‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B2‎‏) مصنوعة من الفولاذ أو الألمنيوم أو المعدن" بعبارة "اسطوانات (1A1 أو ‏‎1A2‎‏ أو 1B1 أو ‏‎1B2‎‏ أو 1N1 أو ‏‎1N2‎‏) أو تنكات (3A1 أو ‏‎3A2‎‏ أو 3B1 أو ‏‎3B2) من الفولاذ أو الألومنيوم أو المعدن".

P401	تعدل الفقرة (2) ليصبح نصها كما يلي:

"(2) عبوات جامعة: عبوات خارجية: اسطوانات (‏‎1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎3A1‎‏ أو ‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B1‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H1‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). عبوات داخلية: مصنوعة من الزجاج أو المعدن أو البلاستيك ومزودة بسدادات وبسعة قصوى مقدارها لتر واحد. تحاط كل عبوة داخلية بمادة توسيد وامتصاص خاملة بكمية تكفي لامتصاص المحتويات بكاملها. يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية 30 كغ".

P402	تعدل الفقرة (2) ليصبح نصها كما يلي:

"(2) عبوات جامعة: عبوات خارجية: اسطوانات (‏‎1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎3A1‎‏ أو ‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B1‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H1‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). عبوات داخلية ذات كتلة صافية قصوى كالتالي: زجاج 10 كغ معدن أو بلاستيك 15 كغ تزود كل عبوة داخلية بسدادات ملولبة. تحاط كل عبوة داخلية بمادة توسيد وامتصاص خاملة بكمية تكفي لامتصاص المحتويات بكاملها. يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية 125 كغ".

P403	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "عبوات خارجية"، تعدل بنود ال‍ "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي (تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيير):

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

بلاستيك (1H1، 1H2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

P403	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "عبوات خارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج الصف التالي:

| معدن آخر (4N) | 400 كغ |
| --- | --- |

P403	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "عبوات خارجية"، تعدل بنود ال‍ "تنكات" ليصبح نصها كما يلي (تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيير):

فولاذ (3A1، 3A2)

ألومنيوم (3B1، 3B2)

بلاستيك (3H1، 3H2)

P404 (1)	يعدل النص بين القوسين في حالة "العبوات الخارجية" ليصبح نصه كما يلي "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏‎ أو 4H2)".

P405 (1)(a)	تدرج العبارة " أو 4N" بعد الرمز "4B".

P406 (1)	في حالة "العبوات الخارجية"، يستعاض عن الرمزين "1H2 أو 3H2" بالرموز "1H1 أو 1H2 أو 3H1 أو 3H2".

P406 (2)	تدرج العبارة " أو 4N" بعد الرمز "4B".

P407	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P407 | توجيه التعبئة | P407 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 1331 و1944 و1945 و2254. |
| يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3: |
| عبوات خارجية: اسطوانات (‏‎1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎3A1‎‏ أو ‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B1‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H1‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). عبوات داخلية: يجب تعبة عيدان الثقاب في عبوات داخلية مغلقة بإحكام لمنع الاشتعال العرضي في ظروف النقل العادية. يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوات الخارجية 45 كغ باستثناء الصناديق المصنوعة من الكرتون الليفي التي يجب ألا تتجاوز 30 كغ. يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة ‘3‘. |
| حكم خاص يتعلق بالتعبئة: PP27 [يظل دون تغيير] |

P408	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P408 | توجيه التعبئة | P408 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 3292. |
| يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3: |
| (1) في حالة الخلايا: اسطوانات (‏‎‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). لا بد من وجود مادة توسيد تكفي لمنع التماسّ فيما بين الخلايا وبين الخلايا والسطوح الداخلية للعبوة الخارجية ولضمان عدم حدوث أي حركة خطرة للخلايا داخل العبوة الخارجية أثناء النقل. وتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة ‘2‘. (2) يجوز نقل البطاريات غير معبأة أو في تغليفات واقية (مثل صناديق الشحن المغلقة تماماً أو المصنوعة من الألواح الخشبية). ويجب عدم تحميل أطراف التوصيل ثقل بطاريات أو مواد أخرى معبأة مع البطاريات. ولا بد من أن تستوفي العبوات اشتراطات الفقرة 4-1-1-3. |
| اشتراط إضافي: يجب وقاية الخلايا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية، وعزلها على نحو يحول دون حدوث حالات قصر دارة. |

P410	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "عبوات خارجية"، تعدل بنود ال‍ "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي (تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيير):

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

بلاستيك (1H1، 1H2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

P410	في حالة "العبوات الجامعة"، تحت "عبوات خارجية"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج الصف التالي:

| معدن آخر (4N) | 400 كغ | 400 كغ |
| --- | --- | --- |

P410	في حالة "العبوات الجامعة"، "عبوات خارجية"، تعدل بنود ال‍ "تنكات" ليصبح نصها كما يلي (تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيير):

فولاذ (3A1، 3A2)

ألومنيوم (3B1، 3B2)

بلاستيك (3H1، 3H2)

P410	في حالة "العبوات المفردة"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)c"، يدرج الصف التالي:

| معدن آخر (4N)(ج) | 400 كغ | 400 كغ |
| --- | --- | --- |

P411	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P411 | توجيه التعبئة | P411 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 3270. |
| يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3: اسطوانات (‏‎‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H2‎‏)؛ شريطة انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي. ولا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى 30 كغ. |

P500	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P500 | توجيه التعبئة | P500 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 3356. |
| يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3: اسطوانات (‏‎‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة ‘2‘. ينقل المولد (المولدات) في طرد يستوفي الاشتراطات التالية عندما يُشغّل أحد المولدات في الطرد: (أ) ألا تشغَل المولدات الأخرى الموجودة في الطرد؛ (ب) وأن تكون مادة التعبئة غير قابلة للاشعال؛ (ج) وألا تتجاوز حرارة السطح الخارجي للطرد المستكمل 100ºس. |

P501	في النص المتعلق ب‍ "العبوات الجامعة"، (1)، تدرج عبارة "أو 4N" بعد الرمز "4B"، ويستعاض عن عبارة "اسطوانات (‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو 1H2 أو ‏‎1D‎‏‎‏) أو تنكات (‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو 3H2) بعبارة "اسطوانات (1A1 أو ‏‎1A2‎‏ أو 1B1 أو ‏‎1B2‎‏ أو 1N1 أو ‏‎1N2‎‏ أو 1H1 أو 1H2 أو ‏‎1D‎‏‎‏) أو تنكات (3A1 أو ‏‎3A2‎‏ أو 3B1 أو ‏‎3B2‎ أو 3H1 أو 3H2‏)".

P502	تعدل البنود تحت "عبوات خارجية"، "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P502	في حالة "العبوات الجامعة"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج الصف التالي:

| معدن آخر (4N) | 125 كغ |
| --- | --- |

P503	تعدل البنود تحت "عبوات خارجية"، "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

ألومنيوم (1B1، 1B2)

معدن آخر (1N1، 1N2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

بلاستيك (1H1، 1H2)

P503	في حالة "العبوات الجامعة"، "صناديق"، بعد "ألومنيوم (4B)"، يدرج الصف التالي:

| معدن آخر (4N) | 125 كغ |
| --- | --- |

P504	في النص المتعلق ب‍ "العبوات الجامعة"، (1) و(2)، يعدل النص بين القوسين ليصبح كما يلي: "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G أو 4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏‎ أو 4G أو 4H2)".

P504	في النص المتعلق ب‍ "العبوات الجامعة"، (4)، يعدل النص بين القوسين ليصبح كما يلي: "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو 4H2".

P520 (1)	تدرج عبارة "أو 4N" بعد "4B"، ويستعاض عن عبارة "اسطوانات (‏‎1A2‎‏ و‏‎1B2‎‏ و‏‎1G‎ و1H2 و‏1D) أو تنكات (‏‎3A2‎‏ و‏‎3B2‎‏ و3H2) بعبارة " اسطوانات (1A1 و‏‎1A2‎‏ و1B1أو ‏‎1B2‎‏ و‏‎1G‎ و1H1 و1H2 و‏‎1D‎‏‏) أو تنكات (3A1 و‏‎3A2‎‏ و3B1 و‏‎3B2‎‏ و3H1 و3H2)".

P600	يعدل النص بين القوسين بعد "العبوات الخارجية" ليصبح كما يلي: "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G أو 4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو 4F أو 4G أو 4H2".

P601 (1)، "النقطة الأخيرة" يستعاض عن الرموز "‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2" بالرموز "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2"، وتدرج العبارة "أو 4N" بعد "4B".

P601 (2)	يستعاض عن الرموز "‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2" بالرموز "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2"، وتدرج العبارة "أو 4N" بعد "4B".

P601 (3)	بعد "عبوات خارجية"، يستعاض عن عبارة "اسطوانات من الفولاذ أو البلاستيك، ذات رأس قابلة للنزع (1A2 أو 1H2)، بعبارة "اسطوانات من الفولاذ أو البلاستيك (1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2)".

P602 (1)، النقطة الأخيرة يستعاض عن الرموز"‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏" بالرموز "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2"، وتدرج العبارة "أو 4N" بعد "4B".

P602 (2)	يستعاض عن الرموز "1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏" بالرموز "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2"، وتدرج العبارة "أو 4N" بعد "4B".

P620	تعدل الفقرة الفرعية الأولى(ب) - قبل الاشتراطات الإضافية - ليصبح نصها كما يلي:

"(ب) عبوة خارجية صلبة: اسطوانات (‏‎1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎3A1‎‏ أو ‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B1‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H1‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). يجب ألا يقل الحد الأدنى لبعدها الخارجي عن 100 مم.".

P621	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P621 | توجيه التعبئة | P621 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 3291. |
| يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3، باستثناء ما ورد في 4-1-1-15: (1) رهناً بتوافر مادة ماصة تكفي لامتصاص مجمل كمية السائل الموجودة ورهناً بقدرة العبوة على الاحتفاظ بالسوائل: اسطوانات (‏‎‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة ‘2‘ للمواد الصلبة. (2) في حالة الطرود التي تحتوي السائل بكميات أكبر: اسطوانات (‏‎1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ تنكات (‏‎3A1‎‏ أو ‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B1‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H1‎‏ أو ‏‎3H2‎‏)؛ تشكيلة (‏‎6HA1‎‏ أو ‏‎6HB1‎‏ أو ‏‎6HG1‎‏ أو ‏‎6HH1 أو ‏‎6HD1‎‏ أو ‎6HA2‎‏ أو ‎6HB2‎‏ أو ‏‎6HC‎‏ أو ‏‎6HD2‎‏ أو ‏‎6HG2‎‏ أو ‏‎6HH2‎‏ أو ‏‎6PA1‎‏ أو‏‎6PB1‎‏ أو ‏‎6PG1‎‏ أو ‏‎6PD1‎‏ أو ‏‎6PH1 أو 6PH2 أو ‏‎6PA2‎‏ أو ‏‎6PB2‎‏ أو ‏‎6PC‎‏ أو ‏‎6PG2‎‏ أو ‏‎6PD2). ويجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة ‘2‘ للمواد السائلة. |
| اشتراط إضافي: تكون العبوات المخصصة لاحتواء أشياء حادة، من قبيل الزجاج المكسور والإبر، قادرة على مقاومة الثقب وتحتفظ بالسوائل في ظروف اختبار الأداء المبينة في الفصل 6-1. |

P650	تعدل الفقرة 9(أ) ليصبح نصها كما يلي:

"(أ)	عند استخدام الجليد الجاف أو النتروجين السائل كمادة تبريد، تنطبق اشتراطات الفقرة 5-5-3. وعند استخدام الجليد، يجب أن يوضع خارج العبوات الثانوية أو في العبوة الخارجية أو في العبوة الجامعة. ويجب توفير دعامات داخلية لضمان بقاء العبوات الثانوية في مكانها الأصلي. وإذا استعمل الجليد، يجب أن تكون العبوة الخارجية أو العبوة الجامعة مانعة للتسرب".

P800	تعدل بنود "العبوات الخارجية"، "اسطوانات" ليصبح نصها كما يلي:

فولاذ (1A1، 1A2)

معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N1، 1N2)

بلاستيك (1H1، 1H2)

خشب رقائقي (1D)

كرتون ليفي (1G)

P800	في الفقرة (3) (د)، في حالة ال‍ "صناديق"، بعد "فولاذ (4A)"، يدرج الصف التالي:

| معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N) | 400 كغ |
| --- | --- |

P802 (1)	يستعاض عن الرموز "‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو ‏‎1D‎‏ أو ‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4H2‎)" بالرموز "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G أو 4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H2‏)".

P802 (2)	يستعاض عن الرموز "‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو ‏‎1D‎‏ أو 1G أو ‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو 4G أو ‏‎4H2‎" بالرموز "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G أو 4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H2‏".

P803 (2)	تدرج العبارة "أو 4N" بعد الرمز "4B".

P804 (1)، "النقطة الأخيرة" يستعاض عن الرموز "‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو ‏‎1D‎‏ أو ‏‎1G‎‏ أو ‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎‏ أو ‏‎4H2" بالرموز "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G أو 4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H2‏".

P804 (2)	يستعاض عن الرموز "‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو ‏‎1D‎‏ أو ‏‎1G‎‏ أو ‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎‏ أو ‏‎4H2" بالرموز "1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G أو 4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H2‏".

P804 (3)	بعد "عبوات خارجية"، يستعاض عن عبارة "اسطوانات من الفولاذ أو البلاستيك، ذات رأس قابلة للنزع (1A2 أو 1H2)" بعبارة "اسطوانات من الفولاذ أو البلاستيك (1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2)".

P901	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P901 | توجيه التعبئة | P901 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 3316. |
| يرخص باستخدام العبوات الجامعة التالية شريطة استيفاء الأحكام الواردة في 4-1-1 و4-1-3: اسطوانات (‏‎1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎3A1‎‏ أو ‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B1‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H1‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). يجب أن تستوفي العبوات مستوى الأداء المناسب لمجموعة التعبئة المخصصة لمجموعة اللوازم ككل (انظر 3-3-1، الحكم الخاص 251). الكمية القصوى للبضائع الخطرة لكل عبوة خارجية: 10 كغ، باستثناء كتلة أي ثاني أكسيد الكربون، الجامد (جليد جاف) المستعمل كمبرِّد. |
| اشتراط إضافي: تعبأ البضائع الخطرة الموجودة داخل مجموعة لوازم في عبوات داخلية لا تتجاوز 250 مل أو 250 غراماً، ويجب حمايتها من المواد الأخرى التي تشتمل المجموعة عليها. |

P902	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P902 | توجيه التعبئة | P902 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 3268. |
| المواد المعبأة: يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3: اسطوانات (‏‎‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعـة التعبئة ‘3‘. يتم تصميم وتصنيع العبوات على نحو يمنع حركة السلع وتفاعلها عن غير قصد في ظروف النقل العادية. السلع غير المعبأة: يجوز أيضاً نقل السلع غير معبأة في وسائل مناولة مخصصة أو شاحنات أو حاويات من مكان صنعها إلى منشأة التجميع. |
| اشتراط إضافي: تكون أوعية الضغط وافية باشتراطات السلطة المختصة المتعلقة بالمواد التي تحتويها هذه الأوعية. |

P903	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

| P903 | توجيه التعبئة | P903 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 3090 و3091 و3480 و3481. |
| يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3: (1) في حالة الخلايا والبطاريات: اسطوانات (‏‎‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏)؛ تنكات (‏‎‏‎3A2‎‏ أو ‏‎3B2‎‏ أو ‏‎3H2‎‏). تعبأ الخلايا أو البطاريات في عبوات بحيث توفر الحماية للخلايا أو البطاريات من العطب الذي يمكن أن تسببه الحركة أو وضع الخلايا أو البطاريات داخل العبوة. يجب أن تستوفي العبوة مستوى أداء مجموعة التعبئة ‘2‘. |
| (2) وبالإضافة إلى ذلك، ففي حالة الخلايا أو البطاريات التي تستخدم غلافاً خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات، كتلته 12 كغ أو أكثر، أو مجموعات هذه الخلايا أو البطاريات: (أ) عبوات خارجية قوية في أغلفة واقية (صناديق شحن مغلقة تماماً أو محاطة بألواح خشبية على سبيل المثال)؛ (ب) أو صوان أو وسائل مناولة أخرى. تثبت الخلايا أو البطاريات لمنع أية حركة غير مقصودة، ولا تحمّـل أطراف توصيل البطارية ثقل عناصر أخرى موضوعة فوقها. ولا بد من أن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في الفقرة 4-1-1-3. |
| (3) في حالة الخلايا أو البطاريات المعبأة مع المعدة: عبوات مستوفية للاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من توجيه التعبئة هذا، مع وضعها بعد ذلك مع المعدة في عبوة خارجية؛ أو عبوات تغلف الخلايا أو البطاريات تماماً، مع وضعها بعد ذلك مع المعدة في عبوة تستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من توجيه التعبئة هذا. تثبت المعدة لمنع أية حركة داخل العبوة الخارجية. لأغراض توجيه التعبئة هذا، "تعني كلمة "معدة" الجهاز الذي يستلزم الخلايا أو البطاريات من فلز الليثيوم أو من أيونات الليثيوم الذي يعبأ معها لتشغيله. |
| (4) في حالة الخلايا أو البطاريات المركبة في المعدة: عبوات خارجية قوية تصنع من مادة ذات قوة وتصميم مناسبين لسعة العبوة والقصد من استخدامها. وتصنع بطريقة تحول دون التشغيل العرضي في أثناء النقل. وليس من الضروري أن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في الفقرة 4-1-1-3. ويمكن تقديم المعدات الكبيرة للنقل غير معبأة أو على صوان إذا كانت المعدة توفر الحماية المكافئة للخلايا أو البطاريات المركبة فيها. ويجوز نقل أجهزة مثل وسائل التعريف بترددات الراديو والساعات وأجهزة قياس درجات الحرارة التي ليست لديها القدرة على توليد انبعاث خطير للحرارة، وهي نشطة عن قصد في عبوات خارجية متينة. وعندما تكون هذه الأجهزة نشطة، يجب أن تستوفي المعايير المحددة للإشعاع الكهرمغنطيسي لضمان عدم تسبب تشغيل الجهاز في تداخل مع نظم تشغيل الطائرات. |
| اشتراط إضافي: يجب حماية الخلايا أو البطاريات من قصر الدارة الكهربية. |

P904	يعدل الاشتراط الإضافي ليصبح نصه كما يلي:

"اشتراط إضافي:

الجليد الجاف والنتروجين السائل

عند استخدام الجليد الجاف أو النتروجين السائل كمادة تبريد، يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرة 5-5-3. في حالة استعمال الجليد، يجب وضعه خارج العبوة الثانوية أو في العبوة الخارجية أو في عبوة جامعة. ويجب توفير دعائم داخلية تضمن ثبات العبوات الثانوية في وضعها الأصلي. وإذا استعمل الجليد تكون العبوة الخارجية أو العبوة الجامعة مانعة للتسرب.".

4-1-4-1	يضاف توجيها التعبئة الجديدان التاليان:

| P206 | توجيه التعبئة | P206 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505. |
| يرخص باستخدام الاسطوانات واسطوانات الضغط المستوفية لاشتراطات الفصل 6-2، ما لم تنص هذه اللائحة على خلاف ذلك. |
| (1) يجب استيفاء الاشتراطات العامة للتعبئة الواردة في 4-1-6-1. |
| (2) تبلغ مدة الاختبار القصوى للفحص الدوري 5 سنوات. |
| (3) تملأ الاسطوانات واسطوانات الضغط بحيث لا تتجاوز المرحلة غير الغازية عند درجة حرارة 50 °س نسبة 95 في المائة من سعتها المائية، ولا تملأ بالكامل عند 60 °س. و عند ملئها، يجب ألا يتجاوز الضغط الداخلي عند 65 °س ضغط اختبار الاسطوانات واسطوانات الضغط. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار ضغط البخار والتمدد الحجمي لجميع المواد في الاسطوانات واسطوانات الضغط. |
| (4) ويجب أن يكون أدنى ضغط للاختبار متفقاً مع توجيه التعبئة P200 للمواد الدافعة، على ألا يكون أقل من 20 بار. |
| اشتراط إضافي: يجب عدم عرض الاسطوانات واسطوانات الضغط للنقل عندما تكون ملامسة لمعدة ترذيذ مثل مجموعة مكونة من خرطوم ورشاش. |
| أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: |
| PP89 في حالة أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505، وبالرغم من الفقرة 4-1-6-1-9 (ب)، يجوز أن تكون للاسطوانات غير القابلة لإعادة الملء سعة مائية باللترات لا تتجاوز 000 1 لتر مقسمة على ضغط الاختبار ومعبراً عنها بوحدات البار شريطة استيفاء القيود على السعة والضغط المتعلقة بمعيار التصنيع للمعيار ISO 11118:1999‎‏ الذي يضع حداً للسعة القصوى يبلغ 50 لترا. |

| P207 | توجيه التعبئة | P207 |
| --- | --- | --- |
| ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 1950. |
| يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 4-1-1 و4-1-3: (أ) اسطوانات (‏‎‏‎1A1‎‏ أو ‏‎1A2‎‏ أو ‏‎1B1‎‏ أو ‏‎1B2‎‏ أو ‏‎1N1‎‏ أو ‏‎1N2‎‏ أو‏‎1H1‎‏ أو ‏‎1H2‎‏ أو 1D أو 1G)؛ صناديق (‏‎4A‎‏ أو ‏‎4B‎‏ أو 4N أو ‏‎4C1‎‏ أو ‏‎4C2‎‏ أو ‏‎4D‎‏ أو ‏‎4F‎‏ أو ‏‎4G‎ أو 4H1 أو 4H2‏). يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعـة التعبئة ‘2‘. (ب) عبوات خارجية صلبة تكون كتلتها الصافية القصوى كما يلي: ألواح ليفية 55 كغ غير الألواح الليفية 125 كغ ليس من الضروري استيفاء أحكام الفقرة 4-1-1-3. ويتم تصميم وتصنيع العبوات على نحو يمنع حركة الإيروسولات وتفاعلها عن غير قصد في ظروف النقل العادية. |
| حكم خاص يتعلق بالتعبئة: PP87 في حالة رقم الأمم المتحدة 1950 نفايات الأيروسولات التي تنقل وفقاً للحكم الخاص 327، تزود العبوات بوسيلة احتباس لأي سائل طليق الحركة يمكن أن يتسرب أثناء النقل، مثل استخدام مادة ماصة. وتوفر تهوية كافية للعبوة لمنع تكوين جو لهوب وتزايد الضغط. |

4-1-4-2

IBC520	في حالة رقم الأمم المتحدة 3119، بند "فوق أكسيد ثنائي - (3، 5، 5- ثلاثي مثيل هكسانويل)، بتركيز لا يتجاوز 38 في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف"، في العمود "الأكاسيد الفوقية العضوية"، يستعاض عن نسبة "38 في المائة" بنسبة "52 في المائة".

في حالة رقم الأمم المتحدة 3119، في بند "فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل تتراميثيل - 1، 1، 3، 3، بتركيز لا يتجاوز 52 في المائة، مشتت ثابت في الماء"، يدرج الصف الجديد التالي:

| نوع الحاوية الوسيطة | السعة القصوى (باللتر) | درجة حرارة الضبط | درجة حرارة الطوارئ |
| --- | --- | --- | --- |
| 31HA1 | 000 1 | -5ºس | +5ºس |

يدرج البندان الجديدان التاليان:

| رقم الأمم المتحدة | الأكاسيد الفوقية العضوية | نوع الحاوية الوسيطة | السعة القصوى (باللتر) | درجة حرارة الضبط | درجة حرارة الطوارئ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3119 | فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل لا يتجاوز 28 في المائة في شكل معلق ثابت في الماء | 31HA1 31A | 000 1 250 1 | -20ºس -20ºس | -10ºس -10ºس |
| 3119 | فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل لا يتجاوز 42 في المائة في شكل معلق ثابت في الماء | 31HA1 31A | 000 1 250 1 | -25ºس -25ºس | -15ºس -15ºس |

4-1-4-3

LP02	يضاف حكم خاص جديد يتعلق بالتعبئة L3 يكون نصه كما يلي:

"L3	في حالة رقمي الأمم المتحدة 2208 و3486، يحظر النقل البحري في عبوات كبيرة.".

LP902	قبل عبارة "يرخص باستخدام العبوات التالية ..."، يضاف عنوان جديد يكون نصه كما يلي: "المواد المعبأة:"، وقبل عبارة "ويجوز أيضاً نقل السلع ..."، يدرج فاصل فقرات وعنوان جديد يكون نصه كما يلي: "المواد غير المعبأة:"

4-1-6-1-5	في الجملة الأولى، تضاف عبارة "، وفي حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، المادة الدافعة" بعد عبارة "مسموح به لنقل الغاز".

4-1-6-1-8	في الفقرة التالية للفقرة الفرعية (ه‍(، يستعاض عن المعيار "ISO 11117:1998" بعبارة "إما المعيار ISO 11117:1998 أو المعيار ISO 11117:2008 + Cor 1:2009".

4-1-6-1-10	في الجملة الأولى، يستعاض عن عبارة "أو P205" بعبارة " أو P205 أو P206".

وتضاف جملة ثانية جديدة يكون نصها كما يلي: "تخضع صمامات تنفيس الضغط للأوعية القرية المغلقة لعمليات فحص واختبار دورية وفقاً للأحكام الواردة في 6-2-1-6-3 وتوجيه التعبئة P203"."

الفصل 4-2

4-2-2	في العنوان، تضاف عبارة "والمواد الكيميائية تحت الضغط" في النهاية.

4-2-2-1	في النهاية تضاف عبارة "المواد الكيميائية تحت الضغط".

4-2-2-2	في الجملة الثانية، تدرج عبارة "المواد الكيميائية تحت الضغط" بعد عبارة "الغازات المسيّلة غير المبرَّدة".

4-2-2-7-1	في الجملة الأولى، تدرج عبارة "أو المادة الدافعة للمادة الكيميائية تحت الضغط" بعد عبارة "الغازات المسيّلة غيـر المبرّدة فيه"، وتدرج عبارة "أو بمواد كيميائية تحت الضغط" بعد عبارة "محملاً بغازات مسيّلة غير مبردة ". وفي الجملة الثانية، تدرج عبارة "أو المواد الدافعة أو المواد الكيميائية تحت الضغط" بعد عبارة "درجة حرارة الغاز المسيّل غير المبرد".

4-2-5-2-6

T50	في الصف الثاني من العنوان، تعدل الجملة الأولى ليصبح نصها كما يلي: "ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا علـى الغازات المسيّلة غيـر المبرّدة والمواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505).

T50	في حالة رقم الأمم المتحدة 3220، في العمود الأخير (نسبة الملء القصوى)، يستعاض عن "0.95" ب‍ "0.87".

T50	تضاف البنود الجديدة التالية:

| رقم الأمم المتحدة | الغازات المسيلة غير المبردة | ضغــط التشغيل الأقصـى المسموح به (بار)؛ | الفتحات تحت مستوى سطح السائل | اشتراطات تنفيس الضغط (انظر 6-7-3-7) | نسبة الملء القصوى |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 | مواد كيميائية تحت الضغط، غ م أ | انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 6-7-3-1 | مسموح بها | انظر 6-7-3-7-3 | TP4(ج) |
| 3501 | مواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، غ م أ | انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 6-7-3-1 | مسموح بها | انظر 6-7-3-7-3 | TP4(ج) |
| 3502 | مواد كيميائية تحت الضغط، سمية، غ م أ | انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 6-7-3-1 | مسموح بها | انظر 6-7-3-7-3 | TP4(ج) |
| 3503 | مواد كيميائية تحت الضغط، أكالة، غ م أ | انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 6-7-3-1 | مسموح بها | انظر 6-7-3-7-3 | TP4(ج) |
| 3504 | مواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، سمية، غ م أ | انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 6-7-3-1 | مسموح بها | انظر 6-7-3-7-3 | TP4(ج) |
| 3505 | مواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، أكالة، غ م أ | انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 6-7-3-1 | مسموح بها | انظر 6-7-3-7-3 | TP4(ج) |

4-2-5-3	TP37	يعدل ليصبح نصه كما يلي:

"TP37	يجوز الاستمرار في تطبيق التوجيه ‏T14‎‏ المتعلق بالصهاريج النقالة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، باستثناء ما يلي حتى ذلك التاريخ:

(أ)	في حالة أرقام الأمم المتحدة 1810، و2474، و2668، يجوز تطبيق التوجيه ‏T7‎‏؛

(ب)	وفي حالة رقم الأمم المتحدة 2486، يجوز تطبيق التوجيه ‏T7‎‏؛

(ج)	وفي حالة رقم الأمم المتحدة 1838، يجوز تطبيق التوجيه ‏T10‎‏.".

تدرج الأحكام الخاصة الجديدة TP38، وTP39، TP40 المتعلقة بالصهاريج النقالة ويكون نصها كما يلي:

"TP38	يجوز الاستمرار، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، في تطبيق التوجيه ‏T9‎‏ المتعلق بالصهاريج النقالة، المبين في اللائحة النموذجية المرفقة بالطبعة السادسة عشرة المنقحة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة.".

"TP39	يجوز الاستمرار، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، في تطبيق التوجيه ‏T4‎‏ المتعلق بالصهاريج النقالة، المبين في اللائحة النموذجية المرفقة بالطبعة السادسة عشرة المنقحة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة.".

"TP40	يجب ألا تنقل الصهاريج النقالة عندما تكون ملامسة لمعدة ترذيذ.".

4-2-6	في النهاية، تضاف الفقرة الجديدة التالية:

"ليس من الضروري أن تستوفي الصهاريج النقالة، والحاويات المتعددة العناصر للغازات المصنعة قبل 1 كانون الثاني/يناير 2014 الاشتراطات الواردة في 6-7-2-13-1(و)،   و6-7-3-9-1(ه‍(، و6-7-4-8-1(ه‍(، 6-7-5-6-1(د) المتعلقة بوضع العلامات على أجهزة تنفيس الضغط".

الفصل 4-3

4-3-1-1	بعد وصف معنى حاويتي السوائب BK1 وBK2، يدرج ما يلي:

"BK3: يسمح بالنقل في حاويات السوائب المرنة".

تضاف الفقرة الجديدة 4-3-1-16 ويكون نصها كما يلي:

"4-3-1-16	تفحص حاوية السوائب بالعين قبل ملئها للتأكد من أنها صالحة للتشغيل من حيث بنيتها، ومن أن حبال الروافع، وحمالات هيكل رفع الأحمال، ونسيج الجسم، وأجزاء غلق الحاوية بما فيها الأجزاء المعدنية والنسيجية خالية من أي نتوءات أو تلف، وأن بطاناتها الداخلية خالية من الشقوق أو التمزقات أو أي تلف.

4-3-1-16-1	في حالة حاويات السوائب المرنة، تبلغ فترة استخدامها المسموح بها لنقل البضائع الخطرة سنتين من تاريخ صنع حاوية السوائب المرنة.

4-3-1-16-2	تزوَّد حاوية السوائب المرنة بوسيلة تنفيس إذا كان يمكن أن يحدث في داخلها تراكم خطير للغازات. وتصمم الفتحة بحيث يمنع دخول مواد من الخارج في ظروف النقل العادية.

4-3-2-2	تدرج عبارة "وحاويات السوائب المرنة (الرمز BK3)" بعد عبارة "(الرمز BK2)". وفي النهاية (لا ينطبق على النص العربي)، يستعاض عن كلمة "watertight" بكلمة "waterproof".

الفصل 5-2

5-2-1-1	تدرج الجملة الثانية الجديدة التالية: "لا يقل ارتفاع رقم الأمم المتحدة وكلمة "الأمم المتحدة" (حرفاً "UN") عن 12 مم، ولكن لا يقل ارتفاعها عن 6 مم في حالة العبوات التي تبلغ 30 لتراً أو 30 كغ أو أقل. وتكون ذات حجم مناسب في حالة العبوات التي تبلغ 5 لترات أو 5 كغ أو أقل".

وفي النهاية: تضاف الملاحظة الجديدة التالية:

"ملاحظة: تطبق الاشتراطات المتعلقة بحجم علامات أرقام الأمم المتحدة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2014".

5-2-1-3	تدرج عبارة "وأوعية الضغط لأغراض الإنقاذ" بعد عبارة "عبوات الإنقاذ".

5-2-1-6-3	تضاف الملاحظة الجديدة التالية في النهاية:

"ملاحظة: تنطبق أحكام وضع بطاقات الوسم 5-2-2 بالإضافة إلى أي اشتراط بأن تحمل العبوات علامة المواد الخطرة بيئياً".

5-2-1-7-2	تعدل ليصبح نصها كما يلي:

"5-2-1-7-2	ليست أسهم الاتجاه مطلوبة على:

(أ)	العبوات الخارجية التي تحتوي على أوعية ضغط باستثناء الأوعية القرية؛

(ب)	أو العبوات الخارجية التي تحتوي على بضائع خطرة في عبوات داخلية لا تتجاوز سعة كل منها 120 مل ومزوَّدة بمادة ماصة بين العبوات الداخلية والخارجية بمقدار يكفي لامتصاص المحتويات السائلة بالكامل؛

(ج)	أو العبوات الخارجية التي تحتوي على مواد معدية من الشعبة 6-2 في أوعية أولية لا تتجاوز سعة كل منها 50 مل؛

(د)	أو العبوات من النوع IP-2 أو IP-3 أو A أو B(U) أو B(M) أو C التي تحتوي على مواد مشعة من الرتبة 7؛

(ه‍(	أو العبوات الخارجية التي تحتوي على سلع والمحكمة الإغلاق لمنع التسرب من جميع الاتجاهات (مثل الكحول أو الزئبق في موازين الحرارة واسطوانات الترذيذ، إلخ)؛

(و)	أو العبوات الخارجية التي تحتوي على بضائع خطرة في عبوات داخلية محكمة الإغلاق لا تتجاوز سعة كل منها 500 مل.".

الفصل 5-3

5-3-1-1-2(أ)	تحذف عبارة "البضائع الخطرة المعبأة بكميات محدودة، أو طرود المواد المشعة المستثناة (الرتبة 7)".

الفصل 5-4

5-4-1-5-3	تعدل ليصبح نصها كما يلي:

"5-4-1-5-3	عبوات الإنقاذ وأوعية الضغط لأغراض الإنقاذ

تدرج عبارة "عبوة إنقاذ" "SALVAGE PACKAGE" أو "عبوة ضغط لأغراض الإنقاذ" "SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE" في حالة نقل البضائع الخطرة في عبوات إنقاذ أو في أوعية ضغط لأغراض الإنقاذ".

وتضاف الفقرة الجديدة 5-4-1-5-10 ويكون نصها كما يلي:

"5-4-1-5-10	رقم تصنيف الألعاب النارية

عند نقل ألعاب نارية من أرقام الأمم المتحدة 0333، و0334، و0335، و0336، و0337، يجب أن يتضمن سند نقل البضائع الخطرة رقم تصنيف صادر عن السلطة المختصة.

ويجب أن يتألف رقم التصنيف من دولة السلطة المختصة، ويعبر عنه بالعلامة المميزة للمركبات ذات المحركات في المرور الدولي، وعلامة تحديد نوع السلطة المختصة، ورقم مسلسل فريد. ومن الأمثلة على أرقام التصنيف:

GB/HSE123456

D/BAM1234

USA EX20091234.".

الفصل 5-5

يضاف القسم الجديد التالي:

"5-5-3	أحكام خاصة تطبق على العبوات ووحدات نقل البضائع التي تحتوي على مواد تشكل خطر الاختناق عند استخدامها لأغراض التبريد أو التكييف (مثل الجليد الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو النتروجين، سائل مبرِّد (رقم الأمم المتحدة 1977)، أو الأرغون، سائل مبرِّد (رقم الأمم المتحدة 1951))

5-5-3-1	النطاق

5-5-3-1-1	لا ينطبق هذا القسم على المواد التي يمكن استخدامها لأغراض التبريد أو التكييف في حالة نقلها في شكل رسالة من البضائع الخطرة. وفي حالة نقل هذه المواد في شكل رسالة، فيجب نقلها في إطار البند ذي الصلة من قائمة البضائع الخطرة في الفصل 3-2 بما يتفق وظروف النقل المرتبطة بها.

5-5-3-1-2	لا ينطبق هذا القسم على الغازات في دورات التبريد.

5-5-3-1-3	لا تخضع لهذا القسم البضائع الخطرة المستخدمة في تبريد أو تكييف الصهاريج النقالة في أثناء النقل.

5-5-3-2	عام

5-5-3-2-1	لا تخضع وحدات نقل البضائع التي تحتوي على مواد مستخدمة لأغراض التبريد أو التكييف (غير التدخين) في أثناء النقل لأي من أحكام هذه اللائحة غير تلك الواردة في هذه القسم.

5-5-3-2-2	عند تحميل بضائع خطرة في وحدات نقل البضائع المبردة أو المكيفة، ينطبق أي من أحكام هذه اللائحة ذات الصلة بهذه البضائع الخطرة بالإضافة إلى أحكام هذا القسم.

5-5-3-2-3	في حالة النقل الجوي، يجب أن تتخذ ترتيبات يُتفق عليها بين المرسل والناقل لضمان اتباع إجراءات أمان التهوية.

5-5-3-2-4	يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يعملون في مجال مناولة وحدات نقل البضائع المبردة أو المكيفة تدريباً يتماشى مع مسؤولياتهم.

5-5-3-3	العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو تكييف

5-5-3-3-1	يجب أن تستوفي البضائع الخطرة المعبأة التي تستلزم تبريداً أو تكييفاً والمخصصة وفقاً لتوجيهات التعبئة P203 أو P620 أو P650 أو P800 أو P901 أو P904 الواردة في الفقرة 4-1-4-1 للاشتراطات المناسبة لتوجيهات التعبئة هذه.

5-5-3-3-2	في حالة البضائع الخطرة التي تستلزم تبريداً أو تكييفاً والمخصصة وفقاً لتوجيهات تعبئة أخرى، يجب أن تكون العبوات قادرة على تحمل درجات حرارة منخفضة جداً وألا تتأثر أو تضعف بشدة من مادة التبريد أو التكييف. ويجب تصميم العبوات وصنعها بأسلوب يسمح بتسريب الغاز لمنع تزايد الضغط الذي قد يؤدي إلى تمزق العبوات. ويجب تعبئة البضائع الخطرة بطريقة تمنع الحركة بعد تبدد أي مادة تبريد أو تكييف.

5-5-3-3-3	يجب نقل العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو تكييف في وحدات لنقل البضائع جيدة التهوية.

5-5-3-4	وضع العلامات على العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو تكييف

5-5-3-4-1	توضع على العبوات التي تحتوي على بضائع خطرة مستخدمة في التبريد أو التكييف علامات تشير إلى الاسم الرسمي للنقل الخاص بهذه البضائع الخطرة، تليه عبارة "كمادة تبريد" "AS COOLANT" أو "كمادة تكييف" "AS CONDITIONER"، حسب الاقتضاء.

5-5-3-4-2	يجب أن تكون العلامات ثابتة ومقروءة وموضوعة في موقع وبحجم يتناسب مع حجم العبوة بحيث تكون ظاهرة للعيان.

5-5-3-5	وحدات نقل البضائع التي تحتوي على جليد جاف غير معبأ

5-5-3-5-1	إذا استخدم الجليد الجاف في شكل غير معبأ، يجب ألا يدخل في تلامس مباشر مع الهيكل المعدني لوحدة نقل البضائع تلافياً لتقصف المعدن. ويجب اتخاذ تدابير لتوفير العزل المناسب بين الجليد الجاف ووحدة نقل البضائع عن طريق توفير فاصل من 30 مم كحد أدنى (باستخدام مواد مناسبة ضعيفة توصيل الحرارة مثل ألواح الخشب أو الصواني، إلخ).

5-5-3-5-2	حيثما وضع الجليد الجاف حول العبوات، يجب اتخاذ تدابير لضمان بقاء العبوات في مكانها الأصلي في أثناء النقل بعد تبدد الجليد الجاف.

5-5-3-6	وضع العلامات على وحدات نقل البضائع

5-5-3-6-1	يجب أن توضع على وحدات نقل البضائع التي تحتوي على بضائع خطرة مستخدمة لأغراض التبريد أو التكييف علامات تحذير على النحو المبين في 5-5-3-6-2، عند كل نقطة وصول في موقع يراها فيه بسهولة الأشخاص الذين يفتحون الوحدة أو يدخلونها. وتبقى هذه العلامة على وحدة نقل البضاعة حتى تستوفى الأحكام التالية:

(أ)	أن تكون قد تمت تهوية وحدة نقل البضاعة لإزالة التركيزات الضارة من مواد التبريد أو التكييف؛

(ب)	وأن يكون قد تم تفريغ السلع المبردة أو المكيفة.

5-5-3-6-2	يجب أن تكون علامة التحذير مستطيلة الشكل، وألا يقل عرضها عن 150 مم وارتفاعها عن 250 مم. ويجب أن تتضمن علامة التحذير:

(أ)	كلمة "تحذير" "WARNING" باللون الأحمر أو الأبيض على ألا يقل ارتفاع الحروف عن 25 مم؛

(ب)	والاسم الرسمي للنقل تليه عبارة "كمادة تبريد" "AS COOLANT" أو "كمادة تكييف" "AS CONDITIONER"، حسب الاقتضاء، على أن يظهرا أسفل الرمز بحروف سوداء على خلفية بيضاء لا يقل ارتفاع الحرف فيها عن 25 مم.

مثال: ثاني أكسيد الكربون، صلب، كمادة تبريد.

ويرد في الشكل 5-5-2 عرض لهذه العلامة:

الشكل 5-5-2

*	يدرج الاسم الرسمي للنقل تليه عبارة "كمادة تبريد" "AS COOLANT" أو "كمادة تكييف" "AS CONDITIONER"، حسب الاقتضاء

5-5-3-7	الوثائق

5-5-3-7-1	يجب أن تشتمل الوثائق (كسند الشحن أو بيان الشحنة) المرافقة لوحدات نقل البضائع التي جرى تبريدها أو تكييفها ولم يتم تهويتها بالكامل قبل النقل على المعلومات التالية:

(أ)	رقم الأمم المتحدة مسبوقاً بعبارة "الأمم المتحدة" ("حرفا UN")؛

(ب)	والاسم الرسمي للنقل تليه عبارة "كمادة تبريد" "AS COOLANT" أو "كمادة تكييف" "AS CONDITIONER"، حسب الاقتضاء.

مثال: الأمم المتحدة 1845، ثاني أكسيد الكربون، صلب، كمادة تبريد.".

5-5-3-7-2	يجوز أن يكون مستند النقل في أي شكل، شريطة أن يشتمل على المعلومات المطلوبة في 5-5-3-7-1. ويجب أن تكون هذه المعلومات سهلة التحديد ومقروءة وثابتة.".

الفصل 6-1

6-1-2-7	في الجدول، تحت "4- صناديق"، بعد بندي " H بلاستيك"، يضاف الصف التالي:

| N معدن، غير الفولاذ أو الألومنيوم | 4N | 6-1-4-14 |
| --- | --- | --- |

6-1-4-14	تعدل ليصبح نصها كما يلي:

"6-1-4-14	صناديق من الفولاذ أو الألومنيوم أو معدن آخر

صناديق من الفولاذ 4A

صناديق من الألومنيوم 4B

صناديق من معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم 4N"

الفصل 6-2

6-2-1-1-5	تعدل الجملة الأولى ليصبح نصها كما يلي:" يجرى اختبار الضغط على الاسطوانات والأنابيب والبراميل ورزم الاسطوانات وفقاً لتوجيه التعبئة P200 أو، في حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، وفقاً لتوجيه التعبئة P206.".

6-2-1-6-1	في النهاية، تعدل الملاحظة ليصبح نصها كما يلي:

"ملاحظة: فيما يتعلق بالفحص الدوري وتواتر الاختبارات، يُرجع إلى توجيه التعبئة P200 أو، في حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، إلى توجيه التعبئة P206 في إطار الفقرة 4-1-4-1.".

وتضاف الفقرة الجديدة 6-2-1-6-3 ويكون نصها كما يلي:

"6-2-1-6-3	تخضع صمامات تنفيس الضغط للأوعية القرّية المغلقة لعمليات فحص واختبار دورية.".

6-2-2-3	في الجدول الأول، يعدل الصف المتعلق بالمعيار ISO 11117:1998 ليصبح نصه كما يلي:

| ISO 11117:1998 + Cor 1:2009 | اسطوانات الغاز - أغطية حماية الصمامات وواقيات الصمامات - التصميم والتصنيع والاختبارات ملاحظة: يجوز الاستمرار في التصنيع بما يتفق مع المعيار ISO 11117:1998 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. |
| --- | --- |

في نهاية الجدول الأول، يضاف صف جديد يكون نصه كما يلي:

| ISO 13340:2001 | اسطوانات الغاز القابلة للنقل - صمامات اسطوانات للاسطوانات غير القابلة لإعادة الملء - المواصفات واختبار النموذج البدئي |
| --- | --- |

6-2-2-4	يدرج الصف الجديد التالي في الجدول:

| ISO 10460:2005 | اسطوانات الغاز - اسطوانات غاز ملحومة من الكربون - الفولاذ - فحص واختبار دوريان ملاحظة: لا يسمح بإصلاح اللحامات المذكور في البند 12-1 من هذا المعيار. وتستلزم الإصلاحات المبينة في البند 12-2 اعتماد السلطة المختصة التي اعتمدت هيئة الفحص والاختبار الدوريين وفقاً للفقرة 6-2-2-6. |
| --- | --- |

6-2-3-3	يستعاض عن عبارة "وحزم الاسطوانات" بعبارة "وحزم الاسطوانات وأوعية الضغط لأغراض الإنقاذ".

وتضاف الفقرة الجديدة 6-2-3-5 ويكون نصها كما يلي:

"6-2-3-5	أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ

للسماح بمناولة أوعية الضغط المنقولة والتخلص منها بطريقة مأمونة داخل وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ، يمكن أن يتضمن التصميم معدة لا تستخدم بخلاف ذلك في الاسطوانات أو اسطوانات الضغط مثل الرؤوس المنبسطة، ووسائل الفتح السريعة، والفتحات في الجزء الاسطواني.

ويجب أن تكون التوجيهات المتعلقة بالمناولة والاستخدام المأمونين لأوعية الضغط لأغراض الإنقاذ ظاهرة بوضوح في وثيقة تقديم الطلب إلى السلطة المختصة، وأن تشكل جزءاً من شهادة الاعتماد. ويجب أن تذكر في شهادة الاعتماد أوعية الضغط المرخص بنقلها في وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ. ويجب أيضاً إدراج قائمة بمواد صنع جميع الأجزاء المحتمل ملامستها للبضائع الخطرة.

ويجب أن يسلم الصانع نسخة من شهادة الاعتماد إلى مالك وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ.

ويجب أن تحدد السلطة المختصة عملية وضع العلامات على أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ بما يتفق مع الفقرة 6-2-3 مع أخذ أحكام وضع العلامات الواردة في 6-2-2-7 في الاعتبار حسب الاقتضاء. ويجب أن يتضمن وضع العلامات السعة المائية واختبار الضغط الخاص بوعاء الضغط لأغراض الإنقاذ.

ملاحظة: يجوز تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بأوعية الضغط لأغراض الإنقاذ على أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ الجديدة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2013، ما لم يرخص بخلاف ذلك، ويجب تطبيقها على جميع أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ الجديدة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2014. ويجوز استخدام أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ المعتمدة بما يتفق مع اللوائح الوطنية بموافقة السلطات المختصة في البلدان المستخدمة لها.".

الفصل 6-5

6-5-2-2-2	تعدل الرموز ليصبح نصها كما يلي:

6-5-6-2-1	يستعاض عن الرقم "6-5-6-5" بالرقم "6-5-6-4".

الفصل 6-6

6-6-3-1	في الفقرة الأولى، يستعاض عن عبارة "علامات مستديمة ومقروءة وموضوعة" بعبارة "علامات دائمة مقروءة توضع في مكان تسهل رؤيته. ولا يقل ارتفاع الحروف والأرقام والرموز عن 12 مم، وأن تبين ما يلي:"

في النهاية، تضاف الملاحظة الجديدة التالية:

"ملاحظة: ينطبق اشتراط حجم العلامات الأولية على العبوات الكبيرة المصنوعة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2014.".

وتضاف الفقرة الجديدة 6-6-3-3 ويكون نصها كما يلي:

"6-6-3-3	يبين الحد الأقصى لحمل التنضيد المنطبق عندما تكون العبوات الكبيرة قيد الاستخدام برمز كما يلي:

ولا يقل الرمز عن 100مم × 100مم وأن يكون مستديماً ومرئياً بوضوح. وتكون الحروف والأرقام التي تشير إلى الكتلة بارتفاع 12 مم على الأقل.

ولا تتجاوز الكتلة المبينة أعلى الرمز الحمل المفروض خلال اختبار النموذج التصميمي (انظر 6-6-5-3-3-4) مقسوماً على 1.8.

ملاحظة: تنطبق الأحكام الواردة في 6-6-3-3 على جميع العبوات الكبيرة التي صنعت أو أصلحت أو أعيد تصنيعها اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 2015.".

الفصل 6-7

6-7-2-13-1	بعد الفقرة الفرعية (ه‍(، تضاف الفقرة الفرعية (و) التالية:

"(و)	مساحات المقطع العرضي للتصريف لوسائل تنفيس الضغط المحملة بنابض أو الأقراص القصمة أو العناصر القابلة للانصهار، بالمليمترات المربعة.".

ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية (و) والفقرة الفرعية (ز).

6-7-2-13-2، و6-7-3-9-2، و6-7-4-8-2، و6-7-5-6-2 يستعاض عن المعيار "ISO 4126-1:1991" بالمعيارين "ISO 4126-1:2004 وISO 4126-7:2004".

6-7-3	بعد العنوان، تدرج الملاحظة الجديدة التالية:

"ملاحظة: تنطبق هذه الاشتراطات على الصهاريج النقالة المعدة لنقل المواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505).".

6-7-3-1	في تعريف درجة الحرارة المرجعية التصميمية، في الجملة الثانية، تدرج عبارة "أو المواد الدافعة من الغاز المسيل للمواد الكيميائية تحت الضغط المتوخى نقلها"، بعد "للغاز المسيل غير المبرد المتوخى نقله".

6-7-3-1	في الفقرة الفرعية (ب) من تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به، تضاف الفقرة الفرعية الجديدة ‘3‘ ويكون نصها كما يلي:

"‘3‘	في حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، ضغط التشغيل الأقصى والمسموح به (بوحدات بار) المبين في توجيه الصهاريج النقالة T50 للجزء الخاص بالغازات المسيلة من المواد الدافعة المدرجة في التوجيه T50 الوارد في الفقرة 4-2-5-2-6؛".

6-7-3-5-4	في الجملة الأولى، تدرج عبارة "أو مواد كيميائية تحت الضغط" بعد عبارة "غازات مسيلة غير مبردة".

6-7-3-9-1، و6-7-4-8-1 بعد الفقرة الفرعية (د)، تضاف الفقرة الفرعية الجديدة (ه‍( التالية:

"(ه‍(	مساحة المقطع العرضي للتصريف في وسيلة تنفيس الضغط المحملة بنابض والقرص القصم بالمليمتر المربع.".

ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية (ه‍( والفقرة الفرعية (و).

6-7-5-6-1	بعد الفقرة الفرعية (ج)، تضاف الفقرة الفرعية الجديدة (د) التالية:

"(د)	ساحة المقطع العرضي للتصريف في وسيلة تنفيس الضغط المحملة بنابض والأقراص القصمة بالمليمتر المربع.".

الفصل 6-8

6-8-1	يضاف التعريف الجديد التالي:

"حاوية السوائب المرنة هي حاوية مرنة لا تتجاوز سعتها 15 م3 وتتضمن بطانات ووسائل مناولة مربوطة بها ومعدات تشغيل.".

6-8-2-3	في الجدول، يضاف الصف الجديد التالي:

| حاوية سوائب مرنة | BK3 |
| --- | --- |

6-8-3	في العنوان، تدرج عبارة "من النوع BK1 أو BK2" بعد عبارة "كحاويات سوائب".

6-8-4	في العنوان، تدرج عبارة "من النوع BK1 أو BK2" بعد عبارة "حاويات السوائب".

ويضاف الفرع الجديد 6-8-5 ويكون نصه كما يلي:

"6-5-8	اشتراطات تصميم وتصنيع وفحص واختبار حاويات السوائب المرنة من النوع BK3

6-8-5-1	اشتراطات التصميم والتصنيع

6-8-5-1-1	يجب أن تكون حاويات السوائب المرنة مانعة للتنخيل.

6-8-5-1-2	يجب أن تكون حاويات السوائب المرنة مغلقة تماماً لمنع تسرب المحتويات.

6-8-5-1-3	يجب أن تكون حاويات السوائب المرنة مانعة لتسرب المياه.

6-8-5-1-4	يجب في أجزاء حاويات السوائب المرنة الملامسة للبضائع الخطرة بصورة مباشرة:

(أ)	ألا تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الخطرة؛

‏	(ب)	ألا تسبب تأثيراً خطراً، مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة؛

(ج)	ألا تسمح بتسرب البضائع الخطرة التي من شأنها تشكيل خطر في ظروف النقل العادية.

6-8-5-2	معدات التشغيل ووسائل المناولة

6-8-5-2-1	تصنع وسائل الملء والتفريغ بحيث تكون محميَّة من العطب أثناء النقل والمناولة. ويكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ ضد فتحها عن غير قصد.

6-8-5-2-2	يجب أن تكون حمالات حاويات السوائب المرنة، إذا كانت مركبة، قادرة على تحمل الضغط والقوى الدينامية التي يمكن أن تظهر في ظروف المناولة والنقل العادية.

6-8-5-2-3	يجب أن تكون وسائل المناولة قوية بما يكفي لتحمل الاستخدام المتكرر.

6-8-5-3	الفحص والاختبار

6-8-5-3-1	يجب في كل نموذج تصميمي لحاويات السوائب المرنة أن يجتاز بنجاح الاختبارات الموصوفة في هذا الفصل قبل استخدامها.

6-8-5-3-2	تكرر الاختبارات بعد كل تعديل لنموذج التصميم يغير تصميم حاوية السوائب المرنة أو المواد التي تصنع منها أو طريقة تصنيعها.

6-8-5-3-3	تجرى الاختبارات على حاويات السوائب المرنة المعدة للنقل. وتملأ حاويات السوائب المرنة حتى السعة القصوى التي تستخدم بها، وتوزع المحتويات بشكل منتظم. ويجوز أن يستعاض عن المواد المعتزم نقلها في حاويات السوائب المرنة بمواد أخرى إلا إذا كان هذا سيبطل نتائج التجارب. وعند استخدام مادة أخرى في حالة المواد الصلبة، تكون للمادة البديلة نفس الخصائص الفيزيائية (الكتلة، حجم الحبيبات، إلخ) التي تتصف بها المادة المقرر نقلها. ويسمح باستخدام أوزان إضافية مثل الأكياس المملوءة بحبيبات الرصاص، لبلوغ الكتلة الكلية المطلوبة للطرد، شريطة ألا توضع بطريقة تؤثر على نتائج الاختبار.

6-8-5-3-4	تصنع حاويات السوائب المرنة وتختبر بموجب برنامج للتأكد من الجودة تقبله السلطة المختصة بغية ضمان استيفاء كل حاوية مصنعة منها للاشتراطات المبينة في هذا الفصل.

6-8-5-3-5	اختبار السقوط

6-8-5-3-5-1	نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختباراً للنموذج التصميمي.

6-8-5-3-5-2	الإعداد للاختبار‏

تملأ حاوية السوائب المرنة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

6-8-5-3-5-3	يتم إسقاط حاوية السوائب المرنة على سطح مستهدف غير مرن وأفقي. ويكون السطح المستهدف:

(أ)	متكاملاً وضخماً بما يكفي لعدم تحركه؛

(ب)‏	ومنبسطاً بسطح يحفظ خالياً من العيوب الموضعية التي يمكن أن تؤثر على نتائج الاختبار؛

(ج)	وصلباً بما يكفي لعدم تشوهه تحت ظروف الاختبار وغير قابل للعطب بسبب الاختبارات؛

(د)	وواسعاً بما يكفي لضمان أن تسقط حاوية السوائب المرنة بكاملها على السطح.

وعقب الإسقاط، تعاد حاوية السوائب المرنة إلى الوضع القائم لمعاينتها.

6-8-5-3-5-4	يحسب ارتفاع السقوط بموجب:

مجموعة التعبئة ‘3‘: 0.8 م.

6-8-5-3-5-5	معايير اجتياز الاختبار:

(أ)	يجب ألا يحدث فقد في المحتويات. وحدوث تسرب طفيف بسبب الاصطدام، من مواضع الإغلاق أو ثقوب الغرز على سبيل المثال، لا يعتبر قصوراً في حاوية البضائع السائبة، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب بعد إعادة الحاوية إلى الوضع القائم؛

(ب)	عدم حدوث عطب يجعل حاوية السوائب السائلة غير مأمون نقلها لأغراض الإنقاذ أو التصريف.

6-8-5-3-6	اختبار الرفع من أعلى

6-8-5-3-6-1	نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختباراً للنموذج التصميمي.

6-8-5-3-6-2	الإعداد للاختبار

تملأ حاوية السوائب المرنة بمقدار ستة أمثال كتلتها الإجمالية القصوى، مع توزيع الحمولة بشكل منتظم.

6-8-5-3-6-3	ترفع حاوية السوائب المرنة بالطريقة المصممة لرفعها حتى ترتفع عن الأرض وتبقى في هذا الوضع لمدة خمس دقائق.

6-8-5-3-6-4	معايير اجتياز الاختبار: عدم حدوث عطب في حاوية السوائب المرنة أو مرابط رفعها يجعل الحاوية غير مأمونة في النقل أو المناولة، وعدم حدوث فقد في المحتويات.

6-8-5-3-7	اختبار الانقلاب

6-8-5-3-7-1	نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختباراً للنموذج التصميمي.

6-8-5-3-7-2	الإعداد للاختبار

تملأ حاوية السوائب المرنة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

6-8-5-3-7-3	تقلب حاوية السوائب المرنة على أي جزء من سطحها العلوي عن طريق رفع الجزء الجانبي إلى أبعد مسافة من حافة الإسقاط على سطح مستهدف غير مرن وأفقي. ويكون السطح المستهدف:

(أ)	متكاملاً وضخماً بما يكفي لعدم تحركه؛

(ب)‏	ومنبسطاً بسطح يحفظ خالياً من العيوب الموضعية التي يمكن أن تؤثر على نتائج الاختبار؛

(ج)	وصلباً بما يكفي لعدم تشوهه تحت ظروف الاختبار وغير قابل للعطب بسبب الاختبارات؛

(د)	وواسعاً بما يكفي لضمان أن تسقط حاوية السوائب المرنة بكاملها على السطح.

6-8-5-3-7-4	يحدد ارتفاع الانقلاب لجميع حاويات السوائب المرنة على النحو التالي:

مجموعة التعبئة ‘3‘: 0.8 م.

6-8-5-3-7-5	معايير اجتياز الاختبار: يجب ألا يحدث فقد في المحتويات. وحدوث تسرب طفيف بسبب الاصطدام، من مواضع الإغلاق أو ثقوب الغرز على سبيل المثال، لا يعتبر قصوراً في حاوية السوائب المرنة، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب.

6-8-5-3-8	اختبار الاستقامة

6-8-5-3-8-1	نطاق التطبيق

ينطبق على جميع حاويات السوائب المرنة المصممة للرفع من أعلى أو من الجانب، بوصفه اختباراً للنموذج التصميمي.

6-8-5-3-8-2	الإعداد للاختبار

تملأ حاوية السوائب المرنة بما لا يقل عن 95 في المائة من سعتها وحتى إجمالي كتلتها القصوى المسموح بها.

6-8-5-3-8-3	ترفع حاوية السوائب الملقاة على جانبها، بسرعة لا تقل عن 0.1 متر/ثانية إلى وضع قائم بعيداً عن الأرض، بواسطة ما لا يتجاوز نصف عدد مرابط الرفع.

6-8-5-3-8-4	معايير اجتياز الاختبار: عدم حدوث عطب في حاوية السوائب المرنة أو مرابط رفعها يجعل الحاوية غير مأمونة في النقل أو المناولة.

6-8-5-3-9	اختبار التمزق

6-8-5-3-9-1	نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختباراً للنموذج التصميمي.

6-8-5-3-9-2	الإعداد للاختبار

تملأ حاوية السوائب المرنة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

6-8-5-3-9-3	يتم إحداث حز طوله 300 مم في حاوية السوائب المرنة وهي ملقاة على الأرض، يخترق بالكامل جميع طبقات جدار الحاوية من أحد الجوانب العريضة. ويكون الحز بزاوية 45º من المحور الرئيسي لحاوية السوائب المرنة، في منتصف المسافة بين السطح السفلي والمستوى العلوي للمحتويات. وبعد ذلك تعرَّض حاوية السوائب المرنة لحمل مضاف موزع توزيعاً منتظماً يعادل ضعف الكتلة الإجمالية القصوى للعبوة. ويجب الإبقاء على هذه الحمولة لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة. وبعد إزالة الحمولة الإضافية، ترفع من الأرض حاوية السوائب المرنة المصممة للرفع من أعلى أو من الجانب، وتبقى على هذا الوضع لمدة خمس عشرة دقيقة.

6-8-5-3-9-4	معايير اجتياز الاختبار: لا يمتد الحز لأكثر من 25 في المائة من طوله الأصلي.

6-8-5-3-10	اختبار التنضيد

6-8-5-3-10-1	نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختباراً للنموذج التصميمي.

6-8-5-3-10-2	الإعداد للاختبار

تملأ حاوية السوائب المرنة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

6-8-5-3-10-3	تعرَّض حاوية السوائب المرنة لقوة توضع على سطحها العلوي تعادل أربعة أمثال سعة التحميل الخاصة بالتصميم لمدة 24 ساعة.

6-8-5-3-10-4	معايير اجتياز الاختبار: لا يحدث فقد في المحتويات في أثناء الاختبار أو بعد إزالة الحمل.

6-8-5-4	تقرير الاختبار

6-8-5-4-1	يصاغ تقرير عن نتائج الاختبار يتضمن التفاصيل التالية على الأقل، ويتاح لمستخدمي حاوية السوائب المرنة:

1-	اسم وعنوان مرفق الاختبار؛

2-	اسم وعنوان مقدم الطلب (حيثما كان ذلك مناسباً)؛

3-	رمز وحيد مميز لتقرير الاختبار؛

4-	تاريخ تقرير الاختبار؛

5-	صانع حاوية السوائب المرنة؛

6-	وصف النموذج التصميمي لحاوية السوائب المرنة (مثل الأبعاد والمواد ووسائل الإغلاق والسمك وما إلى ذلك) و/أو صورة (صور)؛

7-	السعة القصوى/الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها؛

8-	خصائص المحتويات المختبرة، مثل حجم الجسيمات في حالة المواد الصلبة؛

9-	وصف الاختبار ونتائجه؛

10-	توقيع تقرير الاختبار واسم الموقِّع وصفته.

6-8-5-4-2	يتضمن تقرير الاختبار بيانات تفيد بأن حاوية السوائب المرنة التي أعدت من أجل النقل قد جرى اختبارها وفقاً للأحكام المناسبة من هذا الفصل وأن استخدام طرائق تعبئة أو مكونات أخرى قد يبطل صلاحيتها. وتقدم نسخة من تقرير الاختبار للسلطة المختصة.‏

6-8-5-5	وضع العلامات

6-8-5-5-1	يجب أن تحمل كل حاوية سوائب مرنة مصنوعة ومعدة للاستخدام وفقاً لهذه اللائحة علامات دائمة مقروءة توضع في مكان تسهل رؤيته. ويجب ألا يقل ارتفاع

الحروف والأرقام والرموز عن 24 مم، وأن تبين ما يلي:‏

‏(أ)	رمز الأمم المتحدة للعبوات

لا يستخدم هذا الرمز في أي غرض آخر غير إثبات أن عبوة أو حاوية سوائب مرنة أو صهريجاً نقالاً أو حاوية غازات متعددة العناصر تمتثل للاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6- 1 أو 6- 2 أو 6- 3 أو 6- 5 أو 6- 6 أو 6-7 أو 6-8؛

(ب)	الرمز BK3؛

(ج)	حرف كبير يشير إلى مجموعة (مجموعات) التعبئة التي اعتمد لها النموذج التصميمي:‏

‏Z‏ لمجموعة التعبئة ‏‘3‘‏ فقط؛

(د)	شهر وسنة الصنع (آخر رقمين)؛

‏(ه‍(‏	الحروف الدالة على البلد المرخِّص بتخصيص العلامة، ويعبّر عنها بالعلامة المميزة للمركبات ذات المحركات في نظام المرور الدولي؛‏

‏(و)	اسم أو رمز الصانع وغير ذلك من علامات التعرف على حاوية السوائب المرنة كما تحددها السلطة المختصة؛

‏(ز)	حمل اختبار التنضيد بالكيلوغرام‎؛

‏(ح)	الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها بالكيلوغرامات.

‏	توضع العلامات وفقاً للتسلسل الوارد في الفقرات الفرعية‏ من (أ) إلى (ح) ويتم الفصل بوضوح بين كل عنصر من عناصر العلامات المطلوبة في هذه الفقرات الفرعية بشرطة مائلة مثلاً أو بمسافة وتعرض بطريقة تتيح سهولة التعرف على جميع أجزاء العلامة.

6-8-5-5-2	مثال على العلامات

|  | BK3/Z/11 09 RUS/NTT/MK-14-10 56000/14000". |
| --- | --- |

تعديلات تبعية:‏

6-1-3-1 (أ)، و6-2-2-7-2 (أ)، و6-2-2-9-2- (أ)، و6-3-4-2 (أ)، و6-5-2-1-1 (أ)، و6-6-3-1- (أ)، 6-7-2-20-1 (ج) ‘1‘، و6-7-3-16-1 (ج) ‘1‘، و6-7-4-15-1 (ج) ‘1‘، و6-7-5-13-1 (ج) ‘1‘	تعدل الجملة الثانية ليصبح نصها كما يلي: "لا يستخدم هذا الرمز في أي غرض آخر غير إثبات أن عبوة أو حاوية سوائب مرنة أو صهريجاً نقالاً أو حاوية غازات متعددة العناصر تمتثل للاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6- 1 أو 6- 2 أو 6- 3 أو 6- 5 أو 6- 6 أو 6-7 أو 6-8.".

الفصل 7-1

يضاف القسم الفرعي 7-1-1-11 ويكون نصه كما يلي:

"7-1-1-11	يجب نقل حاويات السوائب المرنة داخل رسالة ذات جوانب ونهايات صلبة تمتد لما لا يقل عن ثلثي ارتفاع حاوية السوائب المرنة.

ملاحظة: عند تحميل حاويات السوائب المرنة في حاوية شحن على النحو المبين في 5-4-2، يجب إيلاء عناية خاصة لتوجيه التعبئة المتعلق بوحدات نقل البضائع المشار إليه في 7-1-1-10، الملاحظة 2، وبخاصة‏IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs)‎، التي يتضمنها ملحق المدونة الدولية للبضائع الخطرة ‏International Maritime Dangerous.

7-1-1-11-1	تثبت حاويات السوائب المرنة بوسائل مناسبة قادرة على منع حركة الحاوية في الرسالة بطريقة تمنع أية حركة أثناء النقل من شأنها أن تغير اتجاه الحاوية أو تسبب لها عطباً. ويمكن منع حركة الحاويات كذلك بملء أي فراغات باستخدام حشوات رِفد أو بحصر الطرود أو بتكتيفها. وفي حالة استخدام وسائل الربط مثل أحزمة التطويق أو السيور، لا تشد هذه الأربطة بإفراط تحاشياً لإعطاب حاويات السوائب المرنة أو تشويهها.

7-1-1-11-2	لا تنضد حاويات السوائب المرنة من أجل النقل البري أو النقل بالسكك الحديدية.".

# Footnotes

(ج)	في حالة أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505، ينظر إلى درجة الملء بدلاً من نسبة الملء القصوى.

# Text boxes

## Y

لا يقل عن 250 مم

لا يقل عن 150 مم

البعد الأدنى

عبوات وسيطة قابلة للتنضيد

عبوات وسيطة قابلة للتنضيد

كغ ...

100 مم

100 مم

البعد الأدنى

البعد الأدنى

100 مم

100 مم

البعد الأدنى

حاويات وسيطة قابلة للتنضيد

كغ ...

100 مم

100 مم

البعد الأدنى

البعد الأدنى

100 مم

100 مم

البعد الأدنى

البعد الأدنى

حاويات وسيطة قابلة للتنضيد