ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/21

Allgemeine Verteilung

18. Mai 2011

Or.   ENGLISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(19. Tagung, Genf, 22. bis 25. August 2011)

Punkt 4 der vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER ANLAGEN ZUM ADN

5.4.1.1.2

Eingereicht von Belgien

Einführung

1.	Der Wortlaut des Absatzes 5.4.1.1.2 Buchstabe c besagt, dass das 	Beförderungspapier die Angaben aus Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte 5 enthalten soll. 	Bei Stoffen, die einer Gattungseintragung (z. B.UN 1202) oder einer N.A.G.-	Eintragung zugeordnet sind, lauten diese Angaben in der Regel N1, N2, CMR, F 	oder S. Der Befüller und der Frachtführer benötigen zur Verwendung des 	Entscheidungsdiagramms jedoch die echten Daten des jeweiligen Produkts.

2.	In Absatz 5.4.1.1.2 Buchstabe c sollte daher eindeutig festgelegt werden, welche 	Angaben das Beförderungspapier bei der Beförderung von Stoffen, die solchen 	Gruppeneintragungen zugeordnet sind, enthalten muss.

Änderungsvorschlag

3.	Absatz 5.4.1.1.2 Buchstabe c wird um folgenden Satz ergänzt:

„Bei Stoffen, die in Tabelle C nicht namentlich genannt und einer Gattungseintragung oder einer N.A.G-Eintragung zugeordnet sind, sind nur die tatsächlich gefährlichen Eigenschaften des Stoffes anzugeben.“

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2011/21 verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm 2010-2014 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/208, Abs. 106 und ECE/TRANS/2010/8, Punkt 02.7b).