| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/23 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 31 May 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Девятнадцатая сессия

Женева, 22−25 августа 2011 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ

Пункт 8.1.6.1,

Передано правительством Бельгии

Введение

1.	Положения пункта 8.1.6.1 гласят, что проверка и осмотр противопожарного оборудования и пожарных рукавов должны производиться по меньшей мере один раз в два года и что на борту судна должно находиться свидетельство о таком осмотре. Неясно, подразумевается ли под оборудованием только ручные огнетушители или также стационарные системы пожаротушения. При переводе в эти слова может вкладываться различный смысл.

2.	В пунктах 9.1.0.40.2.9 и 9.3.X.40.2.9 говорится, что стационарные системы пожаротушения должны проверяться по крайней мере каждые два года. Поэтому в пункт 8.1.6.1 следует внести соответствующие изменения.

Предложения

3.	Изменить пункт 8.1.6.1 следующим образом (новый текст выделен жирным шрифтом):

"8.1.6.1 Проверка и осмотр ручных огнетушителей, стационарных систем пожаротушения и пожарных рукавов должны производиться по меньшей мере один раз в два года лицами, уполномоченными для этой цели компетентным органом. На ручные огнетушители и стационарные системы пожаротушения должна быть нанесена надпись, подтверждающая проведение осмотра. На борту судна должно находиться свидетельство о таком осмотре".

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/23.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010–2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b)).