|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/35 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 9 juin 2011 Original: français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Dix-neuvième session

Genève, 22-25 août 2011

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN

Propositions de modifications au tableau A

Communication du Gouvernement allemand

I.	Introduction

1.	Au cours de la dix-septième session du Comité de sécurité tenue du 23 au 26 août 2010, a été présenté sous la cote du document informel INF.6 un rapport relatif à l'activité du groupe de travail informel sur les matières. Le Comité de sécurité a demandé que les documents relatifs aux modifications recommandées soient présentés au cours de la dix-huitième session (voir ECE/TRANS/WP.15/AC.2/36, par. 51-56).

2.	En tenant compte des observations formulées d'ici là, la délégation allemande a présenté le document informel INF.2 pour la session suivante du Comité de sécurité.  Au cours de sa dix-huitième session tenue du 24 au 26 janvier 2011, le Comité de sécurité a demandé que soit déposée à l'occasion de la dix-neuvième session une demande officielle concernant la modification du tableau A (voir  ECE/TRANS/WP.15/AC.2/38, par. 13).

3.	Le Comité de sécurité est invité à examiner les propositions de corrections ci-après.

II.	Propositions de modifications

Dans le tableau A sont apportées les modifications suivantes:

| Numéro ONU | Colonne | Modification |
| --- | --- | --- |
| 0509 | 11 gauche | insérer "LO01". |
| 1810 | 9 | après "PP, EP" insérer "TOX, A". |
|  | 10 | insérer "VE02". |
|  | 12 | remplacer "0" par "2". |
| 1834 | 9 | après "PP, EP" insérer "TOX, A". |
|  | 10 | insérer "VE02". |
|  | 12 | remplacer "0" par: "2. |
| 1838 | 9 | après "PP, EP" insérer "TOX, A". |
|  | 10 | insérer "VE02". |
|  | 12 | remplacer "0" par "2". |
| 2481 | 12 | remplacer "0" par "2". |
| 3488 | 10 | remplacer "VE02, VE02" par "VE01, VE02". |
| 3495 | 9 | remplacer "PP, EX, TOX, A" par "PP, EP, TOX, A". |

# Footnotes

Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/35.

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/2010/8, programme d'activités 02.7 (b)).