ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/37

19. Mai 2011

Or. DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(19. Tagung, Genf, 22. bis 25. August 2011)

Punkt 4 (b) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER ANLAGEN ZUM ADN

UN 3475 in Tabelle C

Eingereicht durch die Regierung von Deutschland

Einleitung

1.	In der 18. Sitzung des Sicherheitsausschusses vom 24. bis 26. Januar 2011 wurde durch die niederländische Delegation auf das Problem aufmerksam gemacht, dass für UN 3475 ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH oder ETHANOL UND OTTOKRAFTSTOFF, GEMISCH mit mehr als 10 % Ethanol zwar in Tabelle A in Spalte 8 „T“ eingetragen ist, ein entsprechender Eintrag für die Beförderung in Tankschiffen in Tabelle C aber fehlt (siehe CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/18/INF.05). Der Sicherheitsausschuss bat darum, zur 19. Sitzung einen offiziellen Antrag zur Ergänzung der Tabelle C einzureichen (siehe Bericht der 18. Sitzung des Sicherheitsausschusses ECE/TRANS/WP.15/AC.2/38 Par. 18).

2.	Der Sicherheitsausschuss wird gebeten, den unten aufgeführten Änderungsvorschlag zu prüfen.

Änderungsvorschlag

Teil 3

Kapitel 3.2

3.2.3, Tabelle C

Folgende neue Eintragung hinzufügen:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN-Nummer oder Stoffnummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungscode | Verpackungsgruppe | Gefahren | Tankschiffstyp | Ladetankzustand | Ladetanktyp | Ladetankausrüstung | Öffnungsdruck des H.-J.-Ventils in kPa | max. zul. Tankfüllungsgrad in % | Dichte bei 20 ºC | Art der Probeentnahmeeinrichtung | Pumpenraum unter Deck erlaubt | Temperaturklasse | Explosionsgruppe | Explosionsschutz erforderlich | Ausrüstung erforderlich | Anzahl der Kegel/Lichter | zusätzliche Anforderungen oder Bemerkungen |
| 3475 | ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH oder ETHANOL UND OTTOKRAFTSTOFF, GEMISCH mit mehr als 10 % und nicht mehr als 90 % Ethanol | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,69 - 0,78 10) | 3 | ja | T3 | II A | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 1 |  |
| 3475 | ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH oder ETHANOL UND OTTOKRAFTSTOFF, GEMISCH mit mehr als 90 % Ethanol | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,78 - 0,79 10) | 3 | ja | T2 | II B | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 1 |  |

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2011/37 verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm des Binnenverkehrsausschusses 2010-2014 (ECE/TRANS/2010/8, 02.7 (b)).