| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/37 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 9 June 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ) 
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Девятнадцатая сессия

Женева, 22−25 августа 2011 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, прилагаемые к ВОПОГ

Таблица С, № ООН 3475

Передано правительством Германии,

I.	Введение

1.	В ходе восемнадцатой сессии Комитета по вопросам безопасности, состоявшейся 24−26 января 2011 года, делегация Нидерландов привлекла внимание участников к проблеме, связанной с тем фактом, что в колонке 8 таблицы А в позиции под № ООН 3475 "ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием более 10%" указана буква "Т", однако применительно к перевозке танкерами в таблице С соответствующее указание отсутствует (см. неофициальный документ INF.5). Комитет по вопросам безопасности просил представить к следующей сессии официальное предложение, касающееся внесения поправок в таблицу С (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/38, пункт 18).

2.	Комитету по вопросам безопасности предлагается рассмотреть приведенное ниже предложение о поправках.

3.2.3	Таблица С

Включить следующие новые позиции:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20°C | Тип устройства при взятии проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/ не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| 3475 | ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием более 10%, но не более 90% | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,69 − 0,78 10) | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 |  |
| 3475 | ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием более 90% | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,78 − 0,79 10) | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 |  |

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/37.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b)).