| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/38 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 June 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Девятнадцатая сессия

Женева, 22−25 августа 2011 года

Пункт 7 предварительной повестки дня

Специальные разрешения, отступления
и эквивалентные аналоги

Использование сжиженного природного газа в качестве топлива

Передано правительством Нидерландов

I.	Введение

1.	Сокращение объемов выбросов является одной из важных проблем внутреннего судоходства. За последние 20 лет достигнут огромный прогресс в борьбе с выбросами из двигателей грузовых транспортных средств. В предстоящие годы внутреннему судоходству необходимо будет приложить серьезные усилия, чтобы не допустить отставания в этом отношении, и сосредоточить усилия, с одной стороны, на параметрах качества воздуха, таких как NOx и сажа, а с другой стороны − на сокращении выбросов СО2.

2.	Сжиженный природный газ (СПГ) является чистым топливом, которое используется на паромах и других морских судах в Норвегии в течение более 10 лет. Использование СПГ способно привести к сокращению выбросов NOx на 80%, сажи − на 100% и СО2 − на 20% по сравнению с выбросами из двигателей, работающих на дизельном топливе.

3.	В Нидерландах интерес к использованию СПГ в качестве топлива во внутреннем судоходстве возрос за последние два года. Ряд компаний занимаются разработкой систем, позволяющих использовать СПГ в качестве топлива. Помимо этого, несколько весьма крупных грузоперевозчиков заинтересованы в использовании СПГ для осуществления своих перевозок по внутренним водным путям.

4.	Нидерланды признают и полностью поддерживают эти разработки и полагают, что использование СПГ могло бы стать важнейшим решением, способствующим обеспечению большей чистоты воздуха и в то же время дальнейшему сокращению выбросов СО2 в секторе внутреннего судоходства.

II.	Эквивалентные аналоги

5.	Для трех судов разработанные системы считаются готовыми к введению в эксплуатацию. Эти системы были разработаны для двух верфей под наблюдением Регистра Ллойда. Имеются в виду следующие:

танкер " Argonon" (заводской № 07 KHO 169, верфь "Trico", Роттердам);

танкер "Type I-Tanker" (заводской № 1401, верфь " Peters", Кампен);

танкер "Type I-Tanker" (заводской № 1402, верфь "Peters",  Кампен).

6.	С другой стороны, СПГ имеет температуру вспышки ниже 55оС, и поэтому использование СПГ в качестве топлива на судах внутреннего плавания запрещено ВОПОГ. Для того чтобы разрешить этим судам использовать СПГ в качестве топлива, необходима рекомендация о признании эквивалентности на основании положений подраздела 1.5.3.1 ВОПОГ.

7.	Поскольку использование СПГ является нововведением во внутреннем судоходстве, Нидерланды считают, что на нынешнем этапе слишком рано предлагать поправки к самим Правилам, прилагаемым к ВОПОГ. Нидерланды предпочли бы накопить опыт эксплуатации ряда судов, используя эти рекомендации. Затем такой опыт можно было бы использовать для представления предложения о внесении поправок в Правила на более позднем этапе.

8.	Приложения к настоящему документу, в которых изложены предложения по эквивалентным аналогам для вышеупомянутых судов, содержатся в неофициальных документах INF.1, INF.2 и INF.3 и сопровождаются данными исследований по идентификации опасности, проведенных Регистром Ллойда по каждому из этих судов.

9.	В то же время в рамках ЦКСР обсуждаются рекомендации в отношении этих судов, основанные на Правилах освидетельствования судов на Рейне. Если в результате этих обсуждений в рамках ЦКСР будут получены какие-либо новые сведения до девятнадцатой сессии Комитета по вопросам безопасности, делегации будут проинформированы об этом.

III.	Предложение

10.	Рабочую группу просят обсудить предложения в отношении эквивалентных аналогов, содержащиеся в неофициальных документах INF.1, INF.2 и INF.3, и в случае достижения согласия по ним препроводить их Административному комитету для принятия на его седьмой сессии.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/38.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b)).