| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/49 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 22 December 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 7.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1997 года (Периодические
технические осмотры) − Предложение
по предписанию № 2

Поправки к предложению по проекту предписания № 2: Единообразные предписания, касающиеся периодических технических осмотров колесных транспортных средств в отношении их пригодности к эксплуатации

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

На своей сто пятьдесят второй сессии Всемирный форум WP.29 решил провести окончательное рассмотрение всех замечаний, полученных на его
сессии в марте 2011 года и касающихся проекта предписания № 2 (ECE/TRANS/WP.29/2009/135). Рабочая группа по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) представляет изменения к существующему тексту проекта предписания № 2, относящиеся к сфере ее компетенции.

Приложение, таблицу 4 изменить следующим образом:

| "4. ФАРЫ, ОТРАЖАТЕЛИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- |
| 4.1 Фары |
| 4.1.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Огонь/источник света неисправен или отсутствует. Проекционная система (отражатель и рассеиватель) неисправна или отсутствует. Фара закреплена ненадежно. | X X | X X X |  |
| 4.1.2 Регулировка | Определение для каждой фары горизонтального вертикального направления световых лучей огня ближнего света с использованием прибора для определения направления света фар или светового экрана. | Направление светового луча фары не соответствует предъявляемым требованиям. 1/ | X | X |  |
| 4.1.3 Переключение | Визуальный осмотр и проверка работы. | Переключатель не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ (Комбинация огней, которые можно включить одновременно) Контрольное устройство функционирует с перебоями. (с) Переключатель не может быть приведен в действие водителем, удерживаемым системой защиты на случай столкновения. | X | X X X |  |
| 4.1.4 Соответствие требованиям 1/ (X) 2/ | Визуальный осмотр и проверка работы. | Фара, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует требованиям. 1/ (b) Система не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ (b) (c) На рассеивателе или источнике света имеются вещества, заметно уменьшающие силу света или явно изменяющие цвет излучаемого света. (d) Источник света и фара несовместимы. | X X X | X X X |  |
| 4.1.5 Регулировочные механизмы (в тех случаях, когда их наличие обязательно) (X) 2/ | Визуальный осмотр и, по возможности, проверка работы. | Механизм не работает. Механизм ручной регулировки не может быть приведен в действие водителем, удерживаемым системой защиты на случай столкновения нельзя привести в действие с сиденья водителя. |  | X X |  |
| 4.1.6 Устройство для очистки фар (в тех случаях, когда его наличие обязательно) (X) 2/ | Визуальный осмотр и, по возможности, проверка работы. | (а) Устройство не работает. (b) Ручное устройство не может быть приведено в действие водителем, удерживаемым системой защиты на случай столкновения. | X | X X |  |
| 4.2 Подфарники и задние габаритные огни, боковые габаритные огни и контурные огни |
| 4.2.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Огонь/источник света неисправен или отсутствует. Неисправный рассеиватель. Фонарь закреплен ненадежно. | X X | X X X |  |
| 4.2.2 Переключение | Визуальный осмотр и проверка работы. | Переключатель не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ Контрольное устройство функционирует с перебоями. (с) Переключатель не может быть приведен в действие водителем, удерживаемым системой защиты на случай столкновения. | X | X X X |  |
| 4.2.3 Соответствие требованиям 1/ | Визуальный осмотр и проверка работы. | Фонарь, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует требованиям. 1/ (b) Система не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ (b) (c) На рассеивателе или источнике света имеются вещества, заметно уменьшающие силу света или явно изменяющие цвет излучаемого света. (d) Источник света и фонарь несовместимы. | X X X | X X X |  |
| 4.3 Стоп-сигналы |
| 4.3.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Огонь/источник света неисправен или отсутствует. Неисправный рассеиватель. Фонарь закреплен ненадежно. | X X X | X X X | X |
| 4.3.2 Переключение | Визуальный осмотр и проверка работы. | Сигнал не включается Переключатель не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ Контрольное устройство функционирует с перебоями. Огонь мигает не только при подаче сигнала аварийной остановки в соответствии с требованиями. 1/ | X | X X | X X |
| 4.3.3 Соответствие требованиям 1/ | Визуальный осмотр и проверка работы. | (а) Фонарь, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует требованиям. 1/ (b) Источник света и фонарь несовместимы. (c) На рассеивателе какие-то вещества. | X X X | X X X |  |
| 4.4 Указатели поворота и огни аварийной сигнализации |
| 4.4.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Огонь/источник света неисправен или отсутствует. Неисправный рассеиватель. Огонь закреплен ненадежно. | X X X | X X X |  |
| 4.4.2 Переключение | Визуальный осмотр и проверка работы. | (a) Переключатель не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ (b) Контрольное устройство функционирует с перебоями. (c) Переключатель не может быть приведен в действие водителем, удерживаемым системой защиты на случай столкновения. | X | X X X | X |
| 4.4.3 Соответствие требованиям 1/ | Визуальный осмотр и проверка работы. | (a) Огонь, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует требованиям. 1/ (b) Система не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ (c) Источник света и огонь несовместимы. (d) На рассеивателе какие-то вещества. | X X X | X X X |  |
| 4.4.4 Частота мигания | Визуальный осмотр и проверка работы. | Скорость мигания не соответствует требованиям. 1/ | X | X |  |
| 4.5 Передние и задние противотуманные фары |
| 4.5.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Огонь/источник света неисправен или отсутствует. Неисправный рассеиватель. Фара закреплена ненадежно. | X X X | X X X |  |
| 4.5.2 Регулировка (X) 2/ | Проверка работы с использованием прибора для определения направления света фар. | Передняя противотуманная фара не скорректирована по горизонтали; распределяемый световой поток не имеет резкой светотеневой границы. | X | X |  |
| 4.5.3 Переключение | Визуальный осмотр и проверка работы. | (а) Переключатель не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ (b) Контрольное устройство функционирует с перебоями. (c) Переключатель не может быть приведен в действие водителем, удерживаемым системой защиты на случай столкновения. | X X X | X X X |  |
| 4.5.4 Соответствие требованиям 1/ | Визуальный осмотр и проверка работы. | Фара, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует требованиям. 1/ Система не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ (с) Источник света и фара несовместимы. (d) На рассеивателе какие-то вещества. | X X X | X X X X |  |
| 4.6 Фонари заднего хода |
| 4.6.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Огонь/источник света неисправен или отсутствует. Неисправный рассеиватель. Фонарь закреплен ненадежно. | X X X | X |  |
| 4.6.2 Соответствие требованиям 1/ | Визуальный осмотр и проверка работы. | Фонарь, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует требованиям. 1/ Система не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ (с) Источник света и фонарь несовместимы. (d) На рассеивателе какие-то вещества. | X X X X | X X X X |  |
| 4.6.3 Переключение | Визуальный осмотр и проверка работы. | Переключатель не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ | X | X |  |
| 4.7 Лампочка освещения заднего регистрационного знака |
| 4.7.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | (а) Свет лампочки направлен прямо назад. (b)(а) Огонь/источник света неисправен или отсутствует. (b) Неисправный рассеиватель. (c) Лампочка закреплена ненадежно. | X X X | X X X |  |
| 4.7.2 Соответствие требованиям 1/ | Визуальный осмотр и проверка работы. | (а) Лампочка, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует требованиям. 1/ (b) Свет лампочки направлен прямо назад. (с) Система не функционирует в соответствии с требованиями. 1/ | X X X | X X X | X |
| 4.8 Светоотражатели, видимая (светоотражающая) маркировка и задние опознавательные таблички |
| 4.8.1 Состояние | Визуальный осмотр. | Неисправность, отсутствие или повреждение отражающего оборудования. Отражатель закреплен ненадежно. | X X | X X |  |
| 4.8.2 Соответствие требованиям 1/ | Визуальный осмотр. | Приспособление, отражаемый свет или положение не соответствует требованиям. 1/ | X | X |  |
| 4.9 Контрольные сигналы осветительного оборудования |
| 4.9.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Не работают. | X | X |  |
| 4.9.2 Соответствие требованиям 1/ | Визуальный осмотр и проверка работы. | (а) Не соответствуют требованиям. 1/ (b) Не видны водителю, удерживаемому системой защиты на случай столкновения. | X X | X |  |
| 4.10 Электрические соединения между тягачом и прицепом или полуприцепом | Визуальный осмотр: по возможности проверить непрерывность электрической цепи соединения. | Неподвижные элементы закреплены ненадежно. Изоляция повреждена или износилась. Электрические соединения на прицепе или тягаче функционируют неправильно. | X X | X X X | X |
| 4.11 Электропроводка | Визуальный осмотр (причем транспортное средство установлено на смотровой канаве или приподнято с помощью подъемного механизма), в некоторых случаях вместе с осмотром моторного отделения. | Ненадежность или недостаточная надежность проводки. Проводка повреждена. Изоляция повреждена или износилась. | X X X | X X X | X X X |
| 4.12 Необязательные огни и светоотражатели (X) 2/ | Визуальный осмотр и проверка работы. | Установка огня/светоотражателя не соответствует требованиям. 1/ Работа огня не соответствует требованиям. 1/ Огонь/светоотражатель закреплен ненадежно. | X X X | X X X |  |
| 4.13 Аккумулятор | Визуальный осмотр. | Закреплен ненадежно. Дает течь. Неисправный переключатель (если таковой требуется). Неисправные предохранители (если таковые требуются). Отсутствие надлежащей вентиляции (если таковая требуется). | X X | X X X X X" |  |

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.