| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/63 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 April 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят четвертая сессия
Женева, 21−24 июня 2011 года
Пункт 4.9.2 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRB

Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 02 к Правилам № 51 (шум, производимый транспортными средствами категорий М и N)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой 
по вопросам шума (GRB) на ее пятьдесят третьей сессии с целью снижения 
общего уровня шума при проведении испытания с широко открытой дроссельной заслонкой по методу В путем устранения шума, производимого 
шинами при весьма высоком значении крутящего момента. В его основу 
положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRB/2011/7 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRB/51, пункт 5). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Приложение 10, пункт 2.2.2, изменить следующим образом (включая существующую сноску2)

"2.2.2	Для проведения испытания должны использоваться шины, которые являются репрезентативными для данного транспортного средства, а также отбираются изготовителем этого транспортного средства и указаны в приложении 9. Они должны соответствовать одному из размеров шин, предназначенных для установки на транспортном средстве в качестве первоначального оборудования. Эти шины уже доступны или будут доступны на рынке для коммерческой реализации одновременно с транспортным средством2. Шины должны быть накачаны до давления, рекомендованного изготовителем транспортного средства с учетом испытательной массы транспортного средства. Глубина рисунка протектора шин должна составлять не менее 80% от его максимальный глубины.

2	С учетом важной роли шин в общем распространении звука, в настоящих Правилах приняты во внимание предписания правил, касающихся звука, издаваемого шиной при движении по дороге. По просьбе изготовителя измерения, предусмотренные для официального утверждения и проверки СП, не проводятся на тяговых шинах, зимних шинах и специальных шинах в соответствии с Правилами № 117".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8,
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.