| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/68 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 April 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят четвертая сессия

Женева, 21−24 июня 2011 года

Пункт 4.10.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRSP

Предложение по исправлению 2 к пересмотру 6 Правил № 16 (ремни безопасности)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее сорок восьмой сессии. В его основу положен неофициальный документ GRSP-48-06, воспроизведенный в приложении III к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/48, пункт 23). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму по согласованию правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 6.2.6.3.1 исправить следующим образом:

"6.2.6.3.1	после выдерживания в условиях в соответствии с пунктом 7.9.1 устройство предварительного натяжения не должно срабатывать под влиянием температуры и должно функционировать нормально".

Пункт 6.4.1.2 исправить следующим образом:

"6.4.1.2	Динамическое... подвергается выдерживанию в условиях в соответствии с пунктом 7.9.1".

Пункт 7.4.1 исправить следующим образом:

"7.4.1		Выдерживание лямок перед испытанием на разрыв

Образцы, вырезанные из лямки, упомянутые в пункте 3.2.2.3 выше, должны выдерживаться в следующих условиях:"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.