|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/89 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 8 avril 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

154e session

Genève, 21-24 juin 2011

Point 4.16.3 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets de Règlement

Proposition d’amendements au document ECE/TRANS/WP.29/2011/78 (Proposition de projet
de nouveau Règlement relatif au système d’avertissement
de franchissement de ligne)

Communication du représentant de la Fédération de Russie*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert de la Fédération de Russie, vise à incorporer dans le projet de Règlement relatif au système d’avertissement de franchissement de ligne des informations concernant le marquage visible des voies applicable dans la Fédération de Russie. Il est soumis au WP.29 et au Comité exécutif (AC.3) de l’Accord mondial de 1998 aux fins d’examen.

I.	Proposition

Annexe 3, tableau 1, ajouter les marques routières suivantes:

# Tableau 1

| MOTIF | PAYS | LARGEUR |
| --- | --- | --- |
| Marquage du bord gauche de la voie | Ligne centrale | Marquage du bord droit de la voie |  | Marquage du bord gauche de la voie | Ligne centrale | Marquage du bord droit de la voie |
|  | Définition de la largeur de voie aux fins du présent Règlement |  |
|  | FÉDÉRATION DE RUSSIE Plus d’une voie dans chaque sens (variante de base) |  |
|  | FÉDÉRATION DE RUSSIE Plus d’une voie dans chaque sens (variante 1 avec une voie pour la circulation dans l’autre sens) |  |
|  | FÉDÉRATION DE RUSSIE Plus d’une voie dans chaque sens (variante 2 avec une voie pour la circulation dans l’autre sens) |  |
|  | FÉDÉRATION DE RUSSIE Une voie dans chaque sens (variante 1) |  |
|  | FÉDÉRATION DE RUSSIE Une voie dans chaque sens (variante 2) |  |

* Note:

Pour une vitesse limite de circulation inférieure ou égale à 60 km/h:

a  = 1…3 m; b = 3…9 m; a:b = 1:3;

c  = 3…6 m; d = 1…2 m; c:d = 3:1;

e  = 1 m; f = 2 m; e:f = 1:2.

Pour une vitesse limite de circulation supérieure à 60 km/h:

a  = 3…4 m; b = 9…12 m; a:b = 1:3;

c  = 6…9 m; d = 2…3 m; c:d = 3:1;

e  = 2 m; f = 4 m; e:f = 1:2.

II.	Justification

1.	La présente proposition a pour but de préciser la manière dont s’effectue le marquage visible des voies applicable dans la Fédération de Russie.

2.	Les données relatives au marquage visible des voies sont extraites de la norme nationale GOST R 51256-99 de la Fédération de Russie.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements, en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.