| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/98 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия

Женева, 15−18 ноября 2011 года

Пункт 4.6.4 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRЕ

Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 04 к Правилам № 48 (установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRЕ) на ее шестьдесят пятой сессии в целях включения в правила ООН № 19, 48, 98, 113 и 123 положений о пускорегулирующем устройстве, которое является интегрированной частью газоразрядного источника света в соответствии с Правилами № 99. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRЕ/2011/23 без поправок, ECE/TRANS/WP.29/GRЕ/2010/27 без поправок и ECE/TRANS/WP.29/ GRЕ/2011/20 с поправками, содержащимися в приложении V к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRЕ/65, пункты 6, 15 и 22). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения.

Пункт 2.7.1.1.3 изменить следующим образом:

"2.7.1.1.3	"модуль источника света" означает оптическую часть устройства, которая является неотъемлемым элементом этого устройства. Он содержит один или более несменных источников света и может факультативно содержать один или более патронов для официально  утвержденных сменных источников света;".

Пункт 2.7.1.1.7 изменить следующим образом:

"2.7.1.1.7	"модуль СИД" означает модуль источника света, в котором источником света является только СИД. Однако факультативно он может содержать один или более патронов для официально  утвержденных сменных источников света;".

Пункт 2.7.1.2  изменить следующим образом:

"2.7.1.2	"механизм электронного регулирования источника света" означает один или более компонентов между источником питания и источником света, будь то интегрированных или  нет с источником света или используемым огнем, для регулирования напряжения и/или электрического тока, питающего источник света;".

Пункт 2.7.1.2.1  изменить следующим образом:

"2.7.1.2.1	"пускорегулирующее устройство" означает механизм электронного регулирования источника света между источником питания и источником света, будь то интегрированный или  нет с источником света или используемым огнем,  для стабилизации электрического тока, питающего газоразрядный источник света;"

Пункт 5.23 изменить следующим образом:

"5.23		Огни, официально утвержденные с источником(ами) света в соответствии с Правилами № 37, устанавливают на транспортном средстве таким образом, чтобы можно было правильно заменить источник света без профессиональной помощи и использования специальных инструментов, помимо предоставленных изготовителем вместе с транспортным средством. Изготовитель транспортного средства предоставляет вместе с транспортным средством подробное описание процедуры замены".

Включить новый пункт 5.23.1 следующего содержания:

5.23.1		В случае, если модуль источника света имеет патрон для официально  утвержденного сменного источника света в соответствии с Правилами № 37, этот источник света должен быть сменным, как предписано выше".

Включить новые пункты 5.29 и 5.29.1 следующего содержания:

"5.29		Конструкция модуля источника света должна быть такой, чтобы:

а) 	его можно было извлечь из устройства только с помощью инструментов и

b)	несмотря на использование инструмента(ов), его нельзя было заменить механическим способом любым иным официально утвержденным сменным источником света.

5.29.1		Модуль СИД необязательно должен быть сменным, если это указано в спецификации официального утверждения типа".

Пункт 6.11.4.2 изменить следующим образом:

"6.11.4.2	По высоте: не менее 250 мм и не более 1 000 мм над уровнем грунта. Для задних противотуманных огней, сгруппированных с любым задним огнем, или для транспортных средств категории N3G (повышенной проходимости) максимальная высота может быть увеличена до 1 200 мм".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.