| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/109 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 2 August 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия
Женева, 15−18 ноября 2011 года
Пункт 4.7.4 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRSG

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 04 к Правилам № 107 (транспортные средства M2 и M3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сотой сессии. В его основу положены документы без поправок ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/10 и ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/13, которые воспроизводятся в докладе (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/79, пункты 9 и 14). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения.

I.	Предложение

Приложение 1, часть 1, добавление 1, пункты 5.11 и 5.11.1 исключить.

Приложение 1, часть 1, добавление 2, пункты 5.10 и 5.10.1 исключить.

Приложение 1, часть 1, добавление 3, пункты 4 и 4.1 исключить.

Приложение 1, часть 2, добавление 1, образец добавления к свидетельству официального утверждения типа, пункт 1.12 исключить.

Приложение 1, часть 2, добавление 2, образец добавления к свидетельству официального утверждения типа, пункты 1.8 и 1.8.1 исключить.

Приложение 1, часть 2, добавление 3, образец добавления к свидетельству официального утверждения типа, пункты 1.4 и 1.4.1 исключить.

Приложение 3

Пункт 7.3 изменить следующим образом:

"7.3 	(зарезервирован)".

Пункт 7.3.1 исключить.

Пункт 7.6.1.5 изменить следующим образом:

"7.6.1.5	Для целей определения минимального числа и расположения выходов, за исключением пункта 7.6.2.4, каждую жесткую секцию сочлененного транспортного средства следует рассматривать в качестве отдельного транспортного средства. Соединяющий проход… движении по прямой линии".

Пункт 7.7.8.6.1 изменить следующим образом:

"7.7.8.6.1	В случае одноэтажных транспортных средств над каждым сидячим местом … несжатой подушки сиденья.

В случае двухэтажных транспортных средств над каждым сидячим местом должно быть предусмотрено свободное пространство высотой не менее 900 мм, измеренное от наивысшей точки несжатой подушки сиденья. В случае верхнего этажа высота этого свободного пространства может быть уменьшена до 850 мм".

Приложение 8, пункт 3.2.7 изменить следующим образом:

"3.2.7		Свободная высота над каждым местом для лиц приоритетной категории, измеренная в наивысшей точке несжатой подушки сиденья, должна составлять не менее 1 300 мм для транспортных средств классов I и А и 900 мм для транспортных средств класса II. Эта свободная высота должна занимать пространство над вертикальной проекцией минимальной требуемой ширины сиденья 440 мм и соответствующим пространством для ног.

Спинка сиденья … в пункте 3.4.2, могут выступать от боковой стенки в свободное пространство над вертикальной проекцией пространства для ног не более чем на 100 мм".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106 и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.