| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/116 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Сто пятьдесят пятая сессия
Женева, 15–18 ноября 2011 года
Пункт 4.8.2 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRSP

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 07 к Правилам № 14 (крепления ремней безопасности)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее сорок девятой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/6 с поправками, содержащимися в приложении II к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/49, пункт 17). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму по согласованию правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1)

I.	Предложение

Пункт 1 изменить следующим образом (включая сноску 1):

"1.		Область применения

Настоящие Правила применяются:

a)	к транспортным средствам категорий M и N1 в отношении их приспособлений для крепления ремней безопасности, предназначенных для взрослых лиц, занимающих сиденья, обращенные вперед, назад либо вбок;

b)	к транспортным средствам категории M1 … предписаниям настоящих Правил.

1	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2."

Включить новые пункты 2.6.2−2.6.4 следующего содержания:

"2.6.2		"сиденье, обращенное вперед" означает сиденье, которое может использоваться во время движения транспортного средства и которое обращено в сторону передней части транспортного средства таким образом, что вертикальная плоскость симметрии этого сиденья образует угол менее +10° или −10° с вертикальной плоскостью симметрии транспортного средства;

2.6.3		"сиденье, обращенное назад" означает сиденье, которое может использоваться во время движения транспортного средства и которое обращено в сторону задней части транспортного средства таким образом, что вертикальная плоскость симметрии этого сиденья образует угол менее +10° или −10° с вертикальной плоскостью симметрии транспортного средства;

2.6.4		"сиденье, обращенное вбок" означает сиденье, которое может использоваться во время движения транспортного средства и которое обращено вбок транспортного средства таким образом, что вертикальная плоскость симметрии этого сиденья образует угол в 90° (±10°) с вертикальной плоскостью симметрии транспортного средства."

Пункт 5.1.5 изменить следующим образом:

"5.1.5		Углы α1 и α2 представляют собой соответственно углы, образованные горизонтальной плоскостью, в которой находится точка H1, и плоскостями, перпендикулярными средней вертикальной продольной плоскости сиденья и проходящими через точки L1 и L2."

Пункт 5.3.2 изменить следующим образом:

"5.3.2		Минимальное число точек крепления ремней безопасности для каждого места для сидения, обращенного вперед, назад и вбок, должно соответствовать числу, указанному в приложении 6."

Пункт 5.4.2.5 изменить следующим образом:

"5.4.2.5 	Расстояние между двумя вертикальными плоскостями, параллельными среднему продольному сечению транспортного средства, каждая из которых проходит через одну из двух нижних точек эффективного крепления L1 и L2 одного и того же ремня безопасности, должно составлять не меньше 350 мм. В случае сидений, обращенных вбок, расстояние между двумя вертикальными плоскостями, параллельными среднему продольному сечению сиденья, каждая из которых проходит через одну из двух нижних точек эффективного крепления L1 и L2 одного и того же ремня безопасности, должно быть не меньше 350 мм. В случае любых центральных мест задних рядов сидений транспортных средств категорий M1 и N1 вышеупомянутое расстояние должно составлять не менее 240 мм, если только центральное заднее сиденье нельзя поменять с каким-либо из двух сидений транспортного средства. Среднее продольное сечение сиденья должно проходить между точками L1 и L2 на расстоянии не менее 120 мм от этих точек."

Пункт 6.3.2 изменить следующим образом:

"6.3.2		Растягивающее усилие должно прилагаться под углом в 10° ±5° выше горизонтали в плоскости, параллельной среднему продольному сечению транспортного средства.

Прилагается предварительная нагрузка в 10% с допуском ±30% от целевой нагрузки; нагрузка увеличивается до 100% соответствующей целевой нагрузки."

Включить новые пункты 6.4.7−6.4.8.3 следующего содержания:

"6.4.7		Испытание в случае сидений, обращенных вбок

6.4.7.1	Точки крепления испытываются с использованием усилий, предписанных в пункте 6.4.3 для транспортных средств категории M3.

6.4.7.2	Испытательная нагрузка должна прилагаться в направлении вперед по отношению к данному транспортному средству в соответствии с процедурой, предписанной в пункте 6.3. В том случае, если обращенные вбок сиденья сгруппированы на базовой конструкции, точки крепления ремней безопасности в каждом положении для сидения в рамках этой группы должны быть испытаны раздельно. Кроме того, базовая конструкция должна быть испытана в соответствии с пунктом 6.4.8.

6.4.7.3	Схема натяжного устройства, которое должно использоваться для испытания сидений, обращенных вбок, описана на рис. 1b в приложении 5.

6.4.8		Испытание базовой конструкции сидений, обращенных вбок

6.4.8.1	Базовая конструкция сиденья или группы сидений, обращенных вбок, испытывается с использованием усилий, предписанных в пункте 6.4.3 для транспортных средств категории M3.

6.4.8.2	Испытательная нагрузка должна прилагаться в направлении вперед по отношению к данному транспортному средству в соответствии с процедурой, предписанной в пункте 6.3. В том случае, если обращенные вбок сиденья сгруппированы, одновременно проводится испытание основной конструкции по каждому из положений для сидения в данной группе.

6.4.8.3	Точка приложения усилий, предписанных в пунктах 6.4.3 и 6.4.4, должна находиться максимально близко к точке H на линии, определенной горизонтальной плоскостью и вертикальной поперечной плоскостью, проходящей через соответствующую точку H каждого положения для сидения."

Приложение 5, включить новый рисунок 1b следующего содержания:

"Приложение 5

…

Рисунок 1b

…"

Приложение 6, таблица, изменить следующим образом:

"Приложение 6

…

| Транспортное средство | Места для сидения, обращенные вперед | Места для сидения, обращенные назад | Места для сидения, обращенные вбок |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | Боковые | Центральные |  |  |
|  | Передние | Другие | Передние | Другие |  |  |
| M1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | − |
| M2 ≤ 3,5 т | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | − |
| M2 > 3,5 т | 3 ( | 3 или 2 ╬ | 3 или 2 ╬ | 3 или 2 ╬ | 2 | − |
| M3 | 3 ( | 3 или 2 ╬ | 3 или 2 ╬ | 3 или 2 ╬ | 2 | 2 |
| N1 | 3 | 3 или 2 Ø | 3 или 2 * | 2 | 2 | − |
| N2 и N3 | 3 | 2 | 3 или 2 * | 2 | 2 | − |

…"

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010–2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

38

R152

Пенопласт, закрытый тканью, толщиной 25 мм

R50

R520

R50

P

R50

P

P

R50

P

510

127

406

180

R50

228