| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/142 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 August 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия

Женева, 15–18 ноября 2011 года

Пункт 13.2 предварительной повестки дня

Рассмотрение АС.3 проектов глобальных технических 
правил и/или проектов поправок к введенным 
глобальным техническим правилам и голосование по ним

Предложение по исправлению 1 к поправке 1 к глобальным техническим правилам № 4 (всемирная согласованная процедура сертификации двигателей большой мощности (ВСБМ))

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее шестьдесят второй сессии в целях внесения ряда редакционных исправлений. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2011/9 без поправок (ECE/TRANS/ WP.29/GRPR/62, пункты 14−15). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Исполнительному комитету (AC.3) для рассмотрения и голосования.

Пункт 8.6.2 изменить следующим образом:

"8.6.2		Расчет NMНС и CH4

Расчет …

…

Для метода а) концентрация NMHC и CH4 рассчитывается по следующим формулам:

= 			(67)

= 			(68)

…"

Пункт 9.5.5 изменить следующим образом:

"9.5.5		Общая проверка системы

Общая точность системы отбора проб CVS и аналитической системы в целом определяется путем введения известной массы загрязняющего газа в систему во время ее работы в нормальном режиме. Загрязняющее вещество анализируется, и масса рассчитывается в соответствии с пунктом 8.5.2.4, за исключением случая пропана, когда вместо 0,000480 для НС используется коэффициент u, который принимается равным 0,000507. При этом должен использоваться один из следующих методов".

Пункт А.4.2 изменить следующим образом:

"А.4.2		Регрессивный анализ

…

Стандартная погрешность оценки (СПО) рассчитывается по следующей формуле:

(96)

…"

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.