| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/14 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 17 December 2010 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 4.7.8 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 01 к Правилам № 98 (Фары с газоразрядными источниками света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят четвертой сессии. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/44 с поправками, указанными в приложении IX к докладу, и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/45 без поправок. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, пункты 33 и 34).

Пункт 6.2.5, таблицу изменить следующим образом:

"

| Точки или сегменты | Обозначение **/ | Сила света (кд) | Горизонтальный угол (градусы) | Вертикальный угол (градусы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | макс. | мин. |  |  |
|  | 625 |  |  |  |
| 1 | HV | 625 |  | 0 | 0 |
| 2 | B 50 L | 350 |  | 3,43 L | 0,57 U |
| 3 | 75 R |  | 12 500 | 1,15 R | 0,57 D |
| 4 | 50 L | 18 480 |  | 3,43 L | 0,86 D |
| … | … | … | … | … | … |

"

Пункт 6.3.2 изменить следующим образом:

"6.3.2		Допускается использование нескольких источников света для дальнего света, причем эти источники света перечисляются в Правилах № 37 (в этом случае лампы накаливания должны испускать предписанный контрольный световой поток) либо в Правилах № 99 и/или они могут представлять собой модуль (модули) СИД. В случае, когда для создания луча дальнего света используются несколько источников света, при определении максимального значения силы света (IM) эти источники света должны включаться одновременно.

Допускается также использование части луча дальнего света…"

Включить новый пункт 13.2 следующего содержания:

"13.2		До истечения 60 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам в отношении изменений, внесенных на основании поправок серии 01 и касающихся процедур фотометрического испытания с использованием системы сферических координат и указанием значений силы света, а также в порядке обеспечения техническим службам (испытательным лабораториям) возможности для обновления их испытательного оборудования, ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01, если используется имеющееся испытательное оборудование с надлежащим преобразованием значений к удовлетворению органа, ответственного за официальное утверждение типа".

Пункты 13.2-13.4 (прежние) пронумеровать как пункты 13.3-13.5.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Любая точка в зоне A
(в пределах следующих координат в градусах)