|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/24 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 21 décembre 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

153e session

Genève, 8–11 mars 2011

Point 4.10.8 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 - Examen de projets de rectificatifs
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de rectificatif 1 au complément 36 à la série 03 d’amendements au Règlement no 37 (Lampes à incandescence)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-et-quatrième session. Il a été établi sur la base du document informel GRE-64-29, tel qu’il est reproduit à l’annexe II du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, par. 8).

Annexe 1, feuille H16/3, lire:

« …

| … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeurs normales | Watts | 26 max. | 26 max. |
|  | Flux lumineux | 500 +10 % / -15 % |  |
| Flux lumineux de référence: 370 lm à 12 V environ |
| Flux lumineux de référence: 500 lm à 13.2 V environ |
| Flux lumineux de référence: 550 lm à 13.5 V environ |

».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements afin d’améliorer les caractéristiques techniques des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.