| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/24 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 December 2010 Russian Original: and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 4.10.8 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов исправлений
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по исправлению 1 к дополнению 36 к поправкам серии 03 к Правилам № 37 (лампы накаливания)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят четвертой сессии. В его основу положен неофициальный документ № GRE-64-29, воспроизведенный в приложении II к докладу. Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, пункт 8).

Приложение 1, спецификацию H16/3 исправить следующим образом:

"…

| ... | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактические значения | Ватты | 26 макс. | 26 макс. |
|  | Световой поток | 500 +10% / -15% |  |
| Контрольный световой поток: 370 лм при значениях около 12 В |
| Контрольный световой поток: 500 лм при значениях около 13,2 В |
| Контрольный световой поток: 550 лм при значениях около 13,5 В |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.