|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/28 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 21 décembre 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

153e session

Genève, 8-11 mars 2011

Point 4.10.12 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 - Examen de projets de rectificatifs
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de rectificatif 1 au complément 7 à la série 01 d’amendements au Règlement no 70 (Plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-et-quatrième session. Il a été établi sur la base du document informel GRE-64-10, tel qu’il est reproduit à l’annexe XVI du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, par. 49).

Annexe 8, paragraphe 7.2.1, modifier comme suit :

«…

7.2.1	…

c)	Débit de l'eau ou de la solution de lavage: 7 ± 1 l/min;

… ».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements afin d’améliorer les caractéristiques techniques des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.