| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/30 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 December 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 4.10.14 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
исправлений к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по исправлению 1 к поправкам серии 01 к Правилам № 112 (Фары, испускающие асимметричный луч ближнего света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят четвертой сессии. 
В его основу положены неофициальные документы GRE−64-12, GRE-64-20, GRE-64-26 и GRE-64-42, воспроизведенные в приложении X к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, пункт 36).

Пункт 6.2.4, исправить таблицу следующим образом:

"

| Фары для правостороннего движения**/ | Фара класса A | Фара класса B |
| --- | --- | --- |
| Обозначение испытательной точки | Угловые координаты испытательной точки в градусах | Требуемая сила света (кд) | Требуемая сила света (кд) |
|  |  | макс. | мин. | макс. | мин. |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50R | 0,86D, 1,72R |  | 5 100 |  | 10 100 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

"

Пункт 6.3.3, исправить таблицу следующим образом:

"

|  | Фара класса A | Фара класса B |
| --- | --- | --- |
| Обозначение испытательной точки | Угловые координаты в градусах | Требуемая сила света, кд | Требуемая сила света, кд |
|  |  | мин. | мин. |
| ... | ... | ... | ... |
| H-2,5L | 0,0, 2,5R | 13 500 | 20 300 |
| ... | ... | ... | ... |

"

Включить новый пункт 14.2 следующего содержания:

"14.2		До истечения 60 месяцев после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам в отношении изменений, внесенных на основании поправок серии 01 и касающихся процедур фотометрического испытания с использованием системы сферических координат и указанием значений силы света, а также в порядке обеспечения техническим службам возможности для обновления их испытательного оборудования, ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01, если используется имеющееся испытательное оборудование с надлежащим преобразованием значений к удовлетворению органа, ответственного за официальное утверждение типа".

Пункты 14.2−14.4 (прежние) пронумеровать как пункты 14.3−14.5.

Приложение 2

Рисунок 12, примечание изменить следующим образом:

"		Приведенный выше образец соответствует маркировке рассеивателя из пластического материала, предназначенного для использования в различных типах фар, а именно:

либо:		фаре класса B с лучом ближнего света, предназначенным для право- и левостороннего движения, и лучом дальнего света с максимальной силой света 123 625−145 125 кандел (о чем свидетельствует число 30), официально утвержденной в Германии (E1) в соответствии с предписаниями настоящих Правил в их первоначальном варианте (00),

которая совмещена с

передним подфарником, официально утвержденным на основании Правил № 7 с внесенными в них поправками серии 02;

либо: 		фаре класса A с лучом ближнего света, предназначенным для право- и левостороннего движения, и лучом дальнего света с максимальной силой света 48 375−64 500 кандел (о чем свидетельствует число 12,5), официально утвержденной в Германии (E1) в соответствии с предписаниями настоящих Правил в их первоначальном варианте (00),

которая совмещена с

вышеупомянутым подфарником;

либо:		в любой из вышеупомянутых фар, официально утвержденной в качестве единой фары.

На корпусе фары должен проставляться только один действительный номер официального утверждения, например: …"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.