| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 December 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 4.6.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам,
представленных GRRF

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 11 к Правилам № 13 (торможение большегрузных транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят восьмой сессии, с тем чтобы согласовать положения, содержащиеся в Правилах № 13, с положениями Правил № 90, касающимися информации, необходимой для официального утверждения типа в целях идентификации оригинальных сменных дисков и барабанов. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/24 с поправками, содержащимися в приложении II к докладу (ECE/TRANS/WP.29/ GRRF/68, пункт 21). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения.

Включить новый пункт 2.35 следующего содержания:

"2.35		"Идентификационный код" означает код, позволяющий идентифицировать тормозные диски или тормозные барабаны, охватываемые официальным утверждением тормозной системы в соответствии с настоящими Правилами. Он состоит по крайней мере из фирменного названия или торговой марки изготовителя и идентификационного номера".

Добавить новые пункты 12.1.9 и 12.1.10 следующего содержания:

"12.1.9	Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 6 к поправкам серии 11 к настоящим Правилам ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с поправками, содержащимися в дополнении 6 к поправкам серии 11 к настоящим Правилам.

12.1.10	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официального утверждения на основании настоящих Правил с поправками, содержащимися в дополнении 5 к поправкам серии 11 к настоящим Правилам".

Добавить новый пункт 12.2.8 следующего содержания:

"12.2.8	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения тем типам транспортных средств, которые соответствуют требованиям настоящих Правил с поправками, содержащимися в дополнении 5 к поправкам серии 11, в течение 12-месячного периода после даты вступления в силу дополнения 6 к поправкам серии 11".

Приложение 2, пункты 8−8.2 изменить следующим образом:

"8.		Марка и тип тормозных накладок, дисков и барабанов:

8.1		Тормозные накладки

8.1.1		Тормозные накладки, испытанные согласно всем соответствующим предписаниям приложения 4

8.1.2		Альтернативные тормозные накладки, испытанные согласно приложению 15

8.2		Тормозные диски и барабаны

8.2.1		Идентификационный код тормозных дисков, охватываемых официальным утверждением тормозной системы

8.2.2		Идентификационный код тормозных барабанов, охватываемых официальным утверждением тормозной системы	"

Приложение 2, добавление 1, пункты 2−2.2 изменить следующим образом:

"2.		Марка и тип тормозных накладок, дисков и барабанов:

2.1		Тормозные накладки

2.1.1		Тормозные накладки, испытанные согласно всем соответствующим предписаниям приложения 4

2.1.2		Альтернативные тормозные накладки, испытанные согласно приложению 15

2.2		Тормозные диски и барабаны

2.2.1		Идентификационный код тормозных дисков, охватываемых официальным утверждением тормозной системы

2.2.2		Идентификационный код тормозных барабанов, охватываемых официальным утверждением тормозной системы	"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.