|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/63 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 7 avril 2011 Français Original: anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

154e session

Genève, 21–24 juin 2011

Point 4.9.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 – Considération des projets d’amendements
aux Règlements existants soumis par le GRB

Proposition de complément 8 à la série 02 d'amendements au Règlement no 51 (Bruit des véhicules des catégories M et N)

Communication du Groupe de travail du bruit*

Le texte reproduit ci-après, adopté par le groupe de travail du bruit (GRB) à sa cinquante-troisième session, vise à supprimer, en effectuant l’essai à pleins gaz suivant la méthode B, la contribution du pneumatique soumis à un couple très élevé au niveau sonore global. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRB/2011/7, non modifié (ECE/TRANS/WP.29/GRB/51, par. 5). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1).

Annexe 10, paragraphe 2.2.2, modifier comme suit (y compris la note de bas de page2):

«2.2.2		Les pneumatiques qui seront utilisés pendant l’essai doivent correspondre à au véhicule et avoir été choisis par le constructeur du véhicule et mentionnés à l’annexe 9. Ils doivent correspondre à l’une des tailles de pneumatique conçues pour le véhicule en première monte. Le pneumatique doit être disponible sur le marché en même temps que le véhicule2. Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule compte tenu de la masse d’essai du véhicule et avoir une profondeur de sculpture au moins égale à 80 % de la profondeur à l’état neuf.

2  La contribution du pneumatique au niveau sonore global est importante et il est donc tenu compte dans le présent Règlement des règlements relatifs aux émissions sonores de roulement pneumatique/route. Les pneumatiques de traction, les pneumatiques à neige et les pneumatiques spéciaux conformément au Règlement no 117 comme modifié par la série 02 d’amendements (2010) devraient être exclus lors des mesures d’homologation de type et de conformité de la production si le fabricant le demande.»

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, para. 106 and ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.