| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/2012/4 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 February 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Девяносто вторая сессия

Женева, 7−11 мая 2012 года

Пункт 6 c) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в приложения A и B 
к ДОПОГ: новые предложения

Изъятия, связанные с перевозкой жидкого топлива

Передано правительством Испании

Резюме

Существо предложения: Увеличить предельное значение общей вместимости топливных баков транспортных средств до 1 800 литров.

Предлагаемое решение: Изменить формулировку пункта 1.1.3.3 a).

Введение

1.	Пункт 1.1.3.3 a) освобождает от действия требований ДОПОГ перевозку топлива, содержащегося в топливных баках транспортного средства, осуществляющего транспортную операцию, и предназначенного для обеспечения тяги или функционирования любого оборудования транспортного средства, при условии что:

a)	топливные баки непосредственно соединены с двигателем или вспомогательным оборудованием транспортного средства;

b)	общая вместимость топливных баков не превышает 1 500 литров на одну транспортную единицу и 500 литров в случае бака, установленного на прицепе.

2.	В настоящее время изготовители транспортных средств − тягачей большой мощности, обычно используемых в международных перевозках, оборудуют эти транспортные средства двумя баками вместимостью 700 литров каждый, т.е. общей вместимостью 1 400 литров.

3.	Это не создает каких-либо проблем, за исключением случая, когда речь идет о прицепе-холодильнике или полуприцепе-холодильнике. В этом случае необходимо также учитывать вместимость бака холодильной установки.

4.	Баки этих холодильных установок, как правило, имеют вместимость от 200 до 300 литров.

5.	В описываемом случае общая вместимость баков достигла бы 1 800 литров, что означает, что изъятие, предусмотренное в пункте 1.1.3.3 a), более не применялось бы.

6.	Следует отметить, что здесь речь идет о "вместимости баков", а не о максимальном количестве топлива, содержащегося в баках.

7.	Эта ситуация создает множество проблем для международной перевозки грузов, требующих регулирования температуры, т.е. практически всех пищевых продуктов.

8.	Меры контроля, применяемые к такого рода перевозкам, по-разному истолковываются в различных странах. В некоторых странах перевозка в этих транспортных средствах рассматривается в качестве перевозки опасных грузов и к ним применяются санкции, квалифицируемые как "очень серьезные", в то время как другие страны требуют уплаты налогов на топливо в зависимости от вместимости баков.

9.	Эта проблема возникает повсюду в Европе и касается всех транспортных средств − холодильников с тягачами большой мощности, наиболее часто используемых в международных перевозках.

10.	Необходимо также учитывать различия в ценах на топливо между странами, на территории которых осуществляется перевозка. Естественно, перевозчики приобретают топливо в той стране, где оно меньше стоит, и в максимально возможном количестве.

11.	Решить эту проблему можно двумя путями:

a)	только в случае перевозки в транспортных средствах − холодильниках − путем увеличения вместимости топливных баков этих транспортных средств до 1 800 литров (предложение 1); или

b)	в общем плане − путем увеличения количества, предусмотренного в пункте 1.1.3.3 a), до 1 800 литров (предложение 2).

Предложение 1

12.	В конце существующего пункта 1.1.3.3 a) включить новый абзац следующего содержания:

"Если транспортная единица состоит из тягача и прицепа или полуприцепа-холодильника, общая вместимость топливных баков не должна превышать 1 800 литров".

Предложение 2

13.	В первом предложении третьего абзаца пункта 1.1.3.3 a) заменить 
"1 500 литров" на "1 800 литров".

# Footnotes

Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 c) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".