|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/90 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 24 août 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

158e session

Genève, 13-16 novembre 2012

Point 4.8.5 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants proposés par le GRSG

Proposition de complément 11 à la série 01 d’amendements au Règlement no 67 (Véhicules au GPL)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales
de sécurité*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 102e session et corrige certaines erreurs figurant dans le Règlement no 67. Il est fondé sur les documents ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/7 et ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/8, tels que reproduits dans l’annexe VI du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/81, par. 23). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphes 6.15.2.1 et 6.15.2.2, modifier comme suit:

«6.15.2.1	Les connexions électriques à l’intérieur du coffre et du compartiment passagers doivent satisfaire au degré de protection de la classe IP 40 selon la norme CEI 60529-1989+A1:1999.

6.15.2.2	Toutes les autres connexions électriques doivent satisfaire au degré de protection de la classe IP 54 selon la norme CEI 60529-1989+A1:1999.».

Paragraphe 6.15.13.1.1, modifier comme suit:

«6.15.13.1.1	Si la … doivent satisfaire au degré de protection de la classe IP 40 selon la norme CEI 60529-1989+A1:1999.».

Paragraphe 17.11.4, modifier comme suit:

«17.11.4	Les câbles électriques … doivent satisfaire au degré de protection de la classe IP 40 selon la norme CEI 60529-1989+A1:1999. Toutes les autres connexions électriques doivent satisfaire à la classe d’isolement IP 54 selon la norme CEI 60529-1989+A1:1999.».

Annexe 8,

Insérer les nouveaux paragraphes 4.4.2.1 à 4.4.2.3 suivants:

«4.4.2.1	L’essai doit être exécuté conformément à la norme ISO 1431/1 -1:2004/Amd 1:2009.

4.4.2.2	Les éprouvettes, qui sont étirées à un allongement de 20 %, doivent être exposées à l’air à 40 °C avec une humidité relative de 50 ( 10 %, et une concentration d’ozone de 5.10-7 pendant 120 heures.

4.4.2.3	Aucune fissuration des éprouvettes n’est tolérée.».

Supprimer les paragraphes 4.4.3.3.1, 4.4.3.3.2 et 4.4.3.3.3.

Annexe 10, paragraphe 2.1.2.3.1, modifier comme suit:

«2.1.2.3.1	L’essai de pliage doit être effectué conformément aux normes ISO 7438:2005 et ISO 7799:1985 et 5173:2009 + Amd 1:2011 pour les parties soudées. Les essais de pliage doivent être exécutés sur la face intérieure en tension et sur la face extérieure en tension.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements, en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.