| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 22 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.9.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок

к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 01 к Правилам № 70 (задние опознавательные знаки для большегрузных транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии. в целях уточнения предписаний, касающихся испытания с имитацией дождя, и изменения области применения Правил № 70.  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/51 и GRE-66-11, содержащиеся в приложении V к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункт 34).  Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Область применения1

Настоящие Правила применяют к задним опознавательным знакам для следующих транспортных средств2:

1.1		сочлененных транспортных средств категории М, классы II и III;

1.2		транспортных средств категорий N2 с максимальной массой свыше 7,5 тонн и N3, за исключением тягачей, буксирующих полуприцепы;

1.3		транспортных средств категорий О1, О2 и О3, длина которых превышает 8,0 м;

1.4		транспортных средств категории О4.

______________

1	Никакие положения настоящих Правил не препятствуют Стороне Соглашения, применяющей настоящие Правила, запрещать использование задних опознавательных знаков определенного(ых) класса(ов).

2	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/ Rev.2, пункт 2".

Приложение 8, пункт 1.4.3 изменить следующим образом:

"1.4.3		После этого образец подвергают испытаниям с имитацией дождя в соответствии с пунктом 7.7 стандарта EN 13422(2004) (Знаки дорожные вертикальные. Переносные деформируемые устройства предупредительной сигнализации и светоотражатели, указывающие поворот дороги. Переносные дорожные знаки. Конусы и цилиндры), а значение коэффициента светоотражения в данных условиях должно быть не менее 90% значения, полученного при проведении измерений с образцом в сухом состоянии, как указано в пункте 1.4.2 выше.

Используемые устройства для разбрызгивания воды могут отличаться от тех, которые указаны в пункте 7.7 стандарта EN 13422(2004), при условии достижения аналогичных характеристик (например, распределения воды по поверхности испытательного образца) имитируемого дождя.".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.