|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/14 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 22 décembre 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

156e session

Genève, 13-16 mars 2012

Point 4.9.8 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen des projets d’amendements
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de complément 7 à la série 01 d’amendements
au Règlement no 74 (Installation des dispositifs d’éclairage
et de signalisation lumineuse (cyclomoteurs))

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-sixième session. Il a pour objet d’introduire les projecteurs des classes A et B à LED. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/65 non modifié (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, par. 28). Il est soumis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

Paragraphe 6.2.1 a), insérer une nouvelle note de bas de page* comme indiqué ci-après:

«6.2	Feux de croisement

6.2.1	Nombre

Un ou deux du type homologué selon:

a)	Le Règlement no 113*;

b)	La classe A du Règlement no 112;

c)	Le Règlement no 1;

d)	Le Règlement no 56;

e)	Le Règlement no 57;

f)	Le Règlement no 72;

g)	Le Règlement no 76;

h)	Le Règlement no 82.

________________

*	Projecteurs de la classe A du Règlement no 113 à modules LED seulement sur les véhicules dont la vitesse par construction ne dépasse pas 25 km/h.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.