| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/16 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 22 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.9.10 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 01 к Правилам № 112 (фары, испускающие асимметричный луч ближнего света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии с целью уточнить требования к испытанию под воздействием тепла, исправить требования, касающиеся ультрафиолетового излучения модулей СИД, и уточнить, что такие модули относятся к типу модулей "с низким уровнем ультрафиолетового излучения", изменить требования, касающиеся соответствия производства, изменить требования, касающиеся фотометрических характеристик модулей СИД с электронным механизмом управления источником света, а также пересмотреть определение понятия "модули СИД" и исправить редакционную ошибку, допущенную в поправках серии 01. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/39 с поправками, внесенными в соответствии с пунктом 20 доклада, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/52 без поправок, ECE/ TRANS/WP.29/GRE/2011/45 без поправок, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/54 без поправок, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/55 без поправок и ECE/TRANS/WP.29/ GRE/2011/64 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункты 20, 27 и 37).

Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 5.7.2 изменить следующим образом:

"5.7.2		в случае … в соответствии с пунктом 6.2.4; кроме того …"

Включить новый пункт 5.11следующего содержания:

"5.11		Конструкция модуля СИД должна быть такой, чтобы:

а)	его можно было извлечь из устройства только с помощью инструментов, если только в карточке сообщения не указано, что модуль СИД является несменным, и

b)	несмотря на использование инструмента(ов), его нельзя было заменить механическим способом любым иным официально утвержденным сменным источником света."

Пункт 6.2.4, таблицу изменить следующим образом:

"

| Фары для правостороннего движения** | Фара класса A | Фара класса B |
| --- | --- | --- |
| Обозначение испытательной точки | Угловые координаты испытатель- ной точки в градусах | Требуемая сила света (кд) | Требуемая сила света (кд) |
|  |  | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. |
| 50 L | 0,86D, 3,43L | 13200*** |  | 13200*** |  |

*	Фактическое измеренное значение в точках 50R / 50L соответственно.

**	Для левостороннего движения буква R заменяется буквой L и наоборот.

***	В том случае, если фара, в которой модули СИД генерируют луч ближнего света в сочетании с электронным механизмом управления источником света, измеренное значение должно составлять не более 18500 кд."

Включить новый пункт 10.7, следующего содержания:

" 10.7		Точки измерения 1−8, указанные в пункте 6.2.4 настоящих Правил, не учитываются."

Приложение 4, пункты 2.2.1−2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.1	Результат, выраженный в миллирадианах (мрад) считается приемлемым для луча ближнего света, если абсолютное значение ( r1 = ( r3 – r60 (, зарегистрированное на данной фаре, не отличается более чем на 1,0 мрад (( r1 ( 1,0 мрад) в направлении вверх и не более чем на 2,0 мрад (( r1 ( 2,0 мрад) в направлении вниз.

2.2.2		Однако если это значение:

| перемещение |  |
| --- | --- |
| в направлении вверх | превышает более чем на 1,0 мрад, но не более чем на 1,5 мрад (1,0 мрад < ΔrI < 1,5 мрад) |
| в направлении вниз | превышает более чем на 2,0 мрад, но не более чем на 3,0 мрад (2,0 мрад < ΔrI < 3,0 мрад) |

то проводится испытание второго образца фары в соответствии с предписаниями пункта 2.1 после трехразового последовательного прохождения цикла, указанного ниже, для стабилизации правильного положения механических частей фары, установленной на основе в таком же положении, в каком она должна устанавливаться на транспортном средстве:

включение огня ближнего света на один час (напряжение устанавливается в соответствии с предписаниями пункта 1.1.1.2),

через час фара этого типа считается приемлемой, если абсолютное значение Δr, измеренное на этом образце, отвечает требованиям, изложенным в пункте 2.2.1 выше."

Приложение 10, пункт 4.2 изменить следующим образом:

"4.2	Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение модуля СИД низкого уровня УФ-излучения должно быть таким …

Это значение рассчитывается через интервалы, равные одному нанометру. Величина ультрафиолетового излучения взвешивается по значениям, указанным в таблице ультрафиолетового излучения ниже:

Таблица ультрафиолетового излучения:

Значения, соответствующие "Руководству МАЗР/МКНИИ по предельным значениям воздействия ультрафиолетового излучения". Выбранные длины волн (в нанометрах) являются репрезентативными; другие значения следует определять методом интерполяции.

| ( | S(() |  | ( | S(() |  | ( | S(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 053 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

.